## Slide 1: 腫瘤減積手術及溫熱化療 麻醉照護
彭國蘋製作

## Slide 2: 腫瘤減積手術(CRS) 及溫熱化療(HIPEC)
 | 8/2 CASE 1 | 8/6 CASE 2 | 8/20 CASE 3 | 9/3 CASE 4 | 9/10 CASE 5
OP Time | 17小時55分 | 17小時25分 | 15小時15分 | 19小時28分 | 13小時33分
Fluid | 12000 ml | 9300 ml | 10000 ml | 15100 ml | 7900 ml
Urine | 1500 ml | 2600 ml | 2800 ml | 3180 ml | 2350 ml
EBL | 900 ml | 450 ml | 300 ml | 900 ml | 450 ml
輸血 | LPR 2u | * | * | RBC 2u | RBC 2u
HIPEC time | 1 hr | 1.5 hrs | 1 hr | 1 hr | 1 hr
Albumine | 250ml | 50ml | 300ml | 300ml | 250ml
Position | Litho | Litho | Supine | Litho | Litho

## Slide 3: 腫瘤減積手術(CRS)
長時間馬拉松的方式將肉眼可見的大腫瘤切到最少而且最小 (至少小於2mm，因為化學藥物只能到達1-2mm深度)
也可能涉及到器官摘除。

## Slide 4: 腫瘤減積手術(CRS)
這個時期以照顧開腹手術的方式
根據所有monitor的數據對不正常
的deta做積極的矯正

## Slide 5: 溫熱化療(HIPEC)
將化學藥物加溫至42-43 度可以增加藥物穿透深度(2-5mm)並強化藥物毒殺癌細胞的作用又不至於破壞我們正常細胞的代謝

## Slide 6: HIPEC治療期間生理變化
1. 心血管系統：心率和中心靜脈壓升高
血壓無明顯變化
2. 呼吸系統：airway pressure 升高
氧 和指數下降
呼吸末二氧化碳升高

## Slide 7: HIPEC治療期間生理變化
3. 腎臟系統：腎灌注下降乳酸升高
導致代謝性酸中毒
4. 凝血系統：高溫相關凝血障礙表現為
血小板數下降
凝血時間PT延長

## Slide 8: 術中應注意的變化
1. 體液轉移
2. 溫度變化
3. 腹內壓升高
4. 代謝率升高

## Slide 9: 準備用物
1. Flotrac: 以EV1000 為主
2. 一條 A- line + 另備一組 Art Kit 接CVP
3. CVC (14*18 or 14*14 以主治醫師order 為主)
4. 兩條周邊粗Line (不同手，以16號IC 為主)
-1000ml LR +BT set +3 way +IV extention
-10ml 空針 +3 way +IV extention (HIPEC時用)

## Slide 10: 準備用物
5. 濕式blanket 、熊寶寶(上半身)
6. 溫血器、 輸血加溫儀 (需要時再備)
7. 口溫、肛溫 (若Procto 不做肛門部分)
8. 頭部放抗壓墊、雙手放海綿墊
9. 準備冰塊：內科醫師入OR及外科醫師開始
關肚子請流動call 阿嫂送冰塊
10. 準備冰LR、冰寶、冰枕

## Slide 11: LR 、冰寶、 放在8R內走道靠牆冰箱內
冰寶
冰LR

## Slide 12: LR 以4 袋為1 包

## Slide 13: LR 需埋入冰水中保冰

## Slide 14: 確定要灌chemo藥物前
1. 埋管、關肚子前開始降溫
Blanket 調至 4°C ，熊寶寶吹室溫(ambient)
冰LR + Albumine 1pc 從周邊 line輸 full run
另 一半套 IV line 也可接出來
換冰枕，肩膀以上放冰寶冰敷
目標降至 34°C (依現場醫師order 為主)
真的需要冰敷嗎？
HIPEC前2pc
HIPEC中3pc
HIPEC後1pc

## Slide 15: ambient= 室溫

## Slide 16: 確定要灌chemo藥物前
2.給予預防性止吐藥
向內科醫師領取藥物
Dexamethasone 2 pc iv push
Fosaprepitant 1 vial + 50 ml water iv drip 30分
Palonaseton 1 vial + 50 ml water iv drip 30 分
給完藥後將藥物包裝交給流動紀錄
3.做Blood gas，依醫囑給藥若有acidosis需
積極矯正
4.將尿液倒清

## Slide 17: 實施HIPEC時
注意施行時間 (42-43°C，60-90分鐘 )
注意體溫變化 (目標控制在 3分鐘內上升 0.1°C 等同 30 分鐘增加 1 °C )
注意 airway pressure 及 ventilator 設定(腹內會灌4000-6000 ml fluid)
避免 acidosis 給予預防性 NaHCO3 2 amp drip
注意urine output ( 目標> 1ml /kg/30 min)
必要時給予Lasix

## Slide 19: HIPEC 結束時
時間結束前 10 分鐘撤冰枕冰寶，blanket 及熊寶寶恢復至 36 °C
將所有輸液換成溫的
做Blood gas 依醫囑給藥，注意urine 量
回復一般開腹手術之護理

## Slide 20: 其他
1. 記錄HIPEC 開始結束時間
2. 紀錄冰LR 開始輸液時間
3. Albumin 紀錄在給藥的欄位
4. 手術結束前1-1.5小時改為自費麻醉
5. 協助下載資料(依麻醉師的醫需要)

## Slide 21
謝謝聆聽