| 高 雄 長 庚 紀 念 醫 院 | 規範編號 | NG1801 |
| --- | --- | --- |
|  | 分發序號 |  |
| 列入移交 |  |  |  |
| 安 全 衛 生 工 作 守 則 |
| (專業性內容) |
| 制定部門：安全衛生管理委員會 原訂日期：中華民國81年09月10日 新訂日期：中華民國100年03月01日 |

本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售。

著作權人：長庚紀念醫院

目      錄

| 章節 | 項目 | 製表部門 | 章別 | - | 頁次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一章 | 總則 | 安全衛生管理委員會 | 1 | - | 1 |
| 第二章 | 各級人員之權責及共通性工作守則 |  |  |  |
| 2.1 | 勞工安全衛生管理及各級之職責 | 安全衛生管理委員會 | 2 | - | 1 |
| 2.2 | 主管人員工作守則 | 安全衛生管理委員會 | 2 | - | 4 |
| 2.3 | 一般人員工作守則 | 安全衛生管理委員會 | 2 | - | 8 |
| 第三章 | 部門作業工作守則 |  |  |  |  |
| 第一節 | 管理部 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 安全衛生管理人員作業 | 安全衛生組 | 3 | - | 1 |
| 第二節 | 管理處 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 廚房作業 | 福利課 | 3 | - | 2 |
| 3.2.2 | 天然瓦斯作業 | 管理課 | 3 | - | 4 |
| 3.2.3 | 環管清潔作業 | 環管課 | 3 | - | 5 |
| 3.2.4 | 打蠟作業 | 環管課 | 3 | - | 11 |
| 3.2.5 | 焚化爐作業 | 環管課 | 3 | - | 13 |
| 3.2.6 | 物品搬運作業 | 環管課 | 3 | - | 14 |
| 3.2.7 | 外牆清洗作業 | 環管課 | 3 | - | 16 |
| 3.2.8 | 堆高機作業 | 環管課 | 3 | - | 17 |
| 3.2.9 | 警衛人員作業 | 警衛課 | 3 | - | 18 |
| 第三節 | 醫事處 |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 病歷調歸作業 | 病歷課 | 3 | - | 20 |
| 3.3.2 | 醫事櫃檯作業 | 醫事課 | 3 | - | 21 |
| 第四節 | 工務處 |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 一般修護作業 | 工務課 | 3 | - | 22 |
| 3.4.2 | 一般電氣作業 | 工務課 | 3 | - | 24 |
| 3.4.3 | 氣焊(切)作業 | 工務課 | 3 | - | 26 |
| 3.4.4 | 電焊作業 | 工務課 | 3 | - | 30 |
| 3.4.5 | 配管作業 | 工務課 | 3 | - | 33 |
| 3.4.6 | 活線作業 | 工務課 | 3 | - | 35 |
| 3.4.7 | 室內配線作業 | 工務課 | 3 | - | 37 |
| 3.4.8 | 變電室作業 | 工務課 | 3 | - | 39 |
| 3.4.9 | 停電保養作業 | 工務課 | 3 | - | 40 |
| 3.4.10 | 壓力容器(含消毒鍋)作業 | 工務課 | 3 | - | 42 |
| 3.4.11 | 鍋爐作業 | 工務課 | 3 | - | 45 |
| 3.4.12 | 電動病床作業 | 工務課 | 3 | - | 48 |
| 第五節 | 長庚醫科 |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 升降設備作業 | 南區保養課 | 3 | - | 49 |
| 3.5.2 | 一般修護作業 | 高雄儀器課 | 3 | - | 51 |
| 3.5.3 | 游離輻射設備維護作業 | 高雄儀器課 | 3 | - | 53 |
| 第六節 | 供應處 |  |  |  |  |
| 3.6.1 | 供應中心(CSR)作業 | 南區供應課 | 3 | - | 55 |
| 3.6.2 | H2O2消毒作業 | 南區供應課 | 3 | - | 57 |
| 3.6.3 | 一般物料貯存作業 | 南區供應課 | 3 | - | 59 |
| 3.6.4 | 危害物質貯存作業 | 南區供應課 | 3 | - | 61 |
| 3.6.5 | 易燃物品貯存作業 | 南區供應課 | 3 | - | 64 |
| 3.6.6 | 物料管理作業 | 南區供應課 | 3 | - | 67 |
| 3.6.7 | 堆高機作業 | 南區供應課 | 3 | - | 69 |
| 3.6.8 | 搬運裝卸作業 | 南區供應課 | 3 | - | 71 |
| 3.6.9 | 電動及手動運搬車作業 | 南區供應課 | 3 | - | 74 |
| 3.6.10 | 洗縫作業 | 南區洗縫課 | 3 | - | 75 |
| 3.6.11 | 高壓滅菌作業 | 南區洗縫課 | 3 | - | 77 |
| 3.6.12 | 隧道式洗衣作業（喂入及中控） | 南區洗縫課 | 3 | - | 79 |
| 第七節 | 感染管制組 |  |  |  |  |
| 3.7.1 | 感染管制組人員作業 | 感染管制組 | 3 | - | 81 |
| 第八節 | 醫學研究部 |  |  |  |  |
| 3.8.1 | 研究實驗室作業 | 醫學研究部 | 3 | - | 82 |
| 3.8.2 | 游離輻射作業 | 醫學研究部 | 3 | - | 84 |
| 第九節 | 教學部 |  |  |  |  |
| 3.9.1 | 書刊資料上架整架作業 | 圖書室 | 3 | - | 86 |
| 第十節 | 護理部 |  |  |  |  |
| 3.10.1 | 縫針、針頭刀片的使用 | 護理部 | 3 | - | 88 |
| 3.10.2 | 與化學藥物接觸 | 護理部 | 3 | - | 90 |
| 3.10.3 | 與游離輻射接觸 | 護理部 | 3 | - | 93 |
| 3.10.4 | 與感染病人接觸 | 護理部 | 3 | - | 96 |
| 第十一節 | 內科部 |  |  |  |  |
| 3.11.1 | Cidex作業 | 胃腸科檢查室 | 3 | - | 99 |
| 3.11.2 | 呼吸治療作業 | 呼吸治療科 | 3 | - | 100 |
| 3.11.3 | 待機呼吸器用電原則 | 呼吸治療科 | 3 | - | 102 |
| 3.11.4 | 氣體鋼瓶（鋁）瓶管理作業 | 呼吸治療科 | 3 | - | 103 |
| 3.11.5 | 氧氣治療作業 | 呼吸治療科 | 3 | - | 105 |
| 3.11.6 | 胸腔內科治療作業 | 胸腔檢查室 | 3 | - | 106 |
| 3.11.7 | 胸腔治療化學消毒藥品使用 | 胸腔檢查室 | 3 | - | 107 |
| 3.11.8 | 胸腔治療與感染病人接觸 | 胸腔檢查室 | 3 | - | 108 |
| 3.11.9 | 血液透析穿刺作業 | 血液透析 | 3 | - | 110 |
| 3.11.10 | 心導管檢查作業 | 心內心導管 | 3 | - | 111 |
| 3.11.11 | 心臟內科檢查作業 | 心臟內科檢查室 | 3 | - | 112 |
| 第十二節 | 其他專科 |  |  |  |  |
| 3.12.1 | 聽力檢查作業 | 耳鼻喉科 | 3 | - | 113 |
| 3.12.2 | 實驗室作業 | 婦產部 | 3 | - | 114 |
| 3.12.3 | 有機溶劑作業 | 婦產部 | 3 | - | 116 |
| 3.12.4 | 吞嚥及餵食訓練作業 | 復健科 | 3 | - | 118 |
| 3.12.5 | 兒童職能治療室作業 | 復健科 | 3 | - | 119 |
| 3.12.6 | 成人職能治療室副木製作作業 | 復健科 | 3 | - | 120 |
| 3.12.7 | 成人職能治療作業 | 復健科 | 3 | - | 121 |
| 3.12.8 | 揮發性吸入性麻醉藥作業 | 麻醉科 | 3 | - | 122 |
| 3.12.9 | 切片室作業 | 解剖病理科 | 3 | - | 123 |
| 3.12.10 | 細胞室與特殊病理室作業 | 解剖病理科 | 3 | - | 125 |
| 3.12.11 | 特殊化學作業 | 解剖病理科 | 3 | - | 127 |
| 3.12.12 | 有機溶劑作業 | 解剖病理科 | 3 | - | 129 |
| 3.12.13 | 福馬林回收作業 | 解剖病理科 | 3 | - | 131 |
| 3.12.14 | 特定化學物質作業 | 檢驗醫學科 | 3 | - | 133 |
| 3.12.15 | 生化組檢驗作業 | 檢驗醫學科 | 3 | - | 135 |
| 3.12.16 | 有機溶劑作業 | 檢驗醫學科 | 3 | - | 137 |
| 3.12.17 | 血庫組檢驗作業 | 檢驗醫學科 | 3 | - | 139 |
| 3.12.18 | 血液組檢驗作業 | 檢驗醫學科 | 3 | - | 140 |
| 3.12.19 | 血清免疫組檢驗作業 | 檢驗醫學科 | 3 | - | 141 |
| 3.12.20 | 抽血人員採檢作業 | 檢驗醫學科 | 3 | - | 143 |
| 3.12.21 | 急檢組檢驗作業 | 檢驗醫學科 | 3 | - | 144 |
| 3.12.22 | 病毒組檢驗作業 | 檢驗醫學科 | 3 | - | 145 |
| 3.12.23 | 微生物檢驗作業（細菌、真菌） | 檢驗醫學科 | 3 | - | 147 |
| 3.12.24 | 高壓滅菌鍋作業 | 檢驗醫學科 | 3 | - | 149 |
| 3.12.25 | 檢體運送作業 | 檢驗醫學科 | 3 | - | 151 |
| 3.12.26 | 游離輻射作業 | 放射診斷科 | 3 | - | 153 |
| 3.12.27 | 直線加速器作業 | 放射腫瘤科 | 3 | - | 155 |
| 3.12.28 | 鉛作業 | 放射腫瘤科 | 3 | - | 157 |
| 3.12.29 | 攝影室作業 | 核子醫學科 | 3 | - | 159 |
| 3.12.30 | 放射性製劑調製作業 | 核子醫學科 | 3 | - | 161 |
| 3.12.31 | （輻射）廢棄物處理作業 | 核子醫學科 | 3 | - | 163 |
| 3.12.32 | 核醫護理作業 | 核子醫學科 | 3 | - | 165 |
| 3.12.33 | 放射免疫分析室作業 | 核子醫學科 | 3 | - | 167 |
| 3.12.34 | 營養治療作業 | 營養治療科 | 3 | - | 169 |
| 3.12.35 | 牙科門診作業 | 牙科 | 3 | - | 170 |
| 第十三節 | 藥劑部 |  |  |  |  |
| 3.13.1 | TPN調配作業 | 藥劑部 | 3 | - | 172 |
| 3.13.2 | 抗癌藥品調配作業 | 藥劑部 | 3 | - | 174 |
| 3.13.3 | 水劑〈DW、NS〉分送作業 | 藥劑部 | 3 | - | 177 |
| 3.13.4 | 消毒水配置貯存作業 | 藥劑部 | 3 | - | 179 |
| 第四章 | 附則 |  | 4 | - | 1 |
| 附表 |  |  |  |  |  |
| 附表一 | 安全衛生工作守則（專業性）閱讀記錄 |  | B | - | 1 |

| 製表部門 | 總則 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 安全衛生管理委員會 |  | 1／1 |
| 為防止職業災害、保障員工安全與健康，特制定本院『安全衛生工作守則』。 二、法令依據 (一)勞工安全衛生法第二十五條第一項規定，雇主應與勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作守則，報經檢查機構備查後，公告實施，員工對此安全衛生工作守則內容，應切實遵行。 (二)勞工安全衛生法施行細則第二十七條規定，安全衛生工作守則內容參酌下列事項訂之，如『事業之勞工安全衛生管理及各級職責』、『設備之維護與檢查』、『工作安全及衛生標準』、『教育及訓練』、『急救及搶救』、『防護設備之準備、維持及使用』、『事故通報及報告』、『其他有關安全衛生事項』等項目。 (三)勞工安全衛生法第35條規定，勞工違反工作守則之規定者處新台幣三千元以下之罰鍰。 三、本守則所稱員工係依勞工安全衛生法第二條規定受本院僱用且從事工作獲致工資者，說明如下： 主管人員：指從事直接管理工作之主管（如部處長、科系主任、科主任、課長、主辦、領班、班長等）。 從業人員：包括醫師、護理、醫技、行政等同仁。 作業承攬人、再承攬人及工作場所負責人。 四、本院依『勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法』第十一、十二條之規定設勞工安全衛生委員會，委員會置委員七人以上，主任委員由院長或推選之人擔任，並每三個月開會一次，其機能為本院之研議、協調及建議有關安全衛生事務之單位。 |

| 製表部門 | 勞工安全衛生管理及各級之職責 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 安全衛生管理委員會 |  | 1／3 |
| 一、依據 依勞工安全衛生法施行細則第二十七條規定，設定本院勞工安全衛生管理及各級之職責。 二、勞工安全衛生管理 本院制定「勞工安全衛生管理」相關規範與辦理相關活動，如『安全衛生組織』、『安全衛生工作守則』、『操作規範』、『安全衛生檢查』、『員工體、健檢』、『承攬商管理』、『意外事故處理』、『緊急應變演練』、『安全認知教育訓練』、『安全衛生活動』等項目；各部門所有人員應確實遵守與配合辦理。 三、各級之職責 (一)依據勞工安全衛生管理及自動檢查辦法，擬定各級人員職責。 (二)職責 1.院（副）長之職責 （1）綜理本院安全衛生管理。 （2）擔任勞工安全衛生委員會主任委員、綜理會務。 （3）責成安全衛生組推動有關安全衛生業務。 （4）責成各單位執行有關之安全衛生業務工作。 2.院區管理部安全衛生組之職責 （1）釐訂安全衛生推行工作計劃。 （2）督導各部門之勞工安全衛生管理。 （3）規劃、實施一般勞工安全衛生教育訓練。 （4）辦理勞工健康檢查、實施健康管理。 （5）辦理職業災害之調查處理及統計。 （6）跟催勞工安全衛生委員會決議事項之執行。 （7）向雇主提供有關勞工安全衛生管理資料及建議。 （8）其他有關勞工安全衛生管理事項。 3. 勞工安全衛生委員會之職責 委員會每三個月至少開會一次，並應置備紀錄，委員會議由主任委員擔任主席，必要時得召開臨時會議。 （1）對雇主擬訂之勞工安全衛生政策提出建議。 （2）協調、建議安全衛生自主管理計畫。 （3）研議安全、衛生教育訓練實施計畫。 （4）研議作業環境測定結果應採取之對策。 |

| 製表部門 | 勞工安全衛生管理及各級之職責 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 安全衛生管理委員會 |  | 2／3 |
| （5）研議健康管理及健康促進事項。 （6）研議各項安全衛生提案。 （7）研議事業單位自動檢查及安全衛生稽核事項。 （8）研議機械、設備或原料、材料危害之預防措施。 （9）研議職業災害調查報告。 （10）考核現場安全衛生管理績效。 （11）研議承攬業務安全衛生管理事項。 （12）其他有關勞工安全衛生管理事項。 4.部門主管之職責 （1）訂定職業災害防止計畫與安全衛生管理執行事項。 （2）訂定部門各項作業安全衛生標準。 （3）教導及督導所屬依安全衛生作業方法實施。 （4）督導部門實施機械及設備定期檢查、重點檢查、檢點、作業環境測定及其他有關檢查事項。 （5）定期或不定期實施作業巡視並督導改善。 （6）定期或不定期召開安全衛生檢討會議 （7）其他上級交辦之有關安全衛生管理事項。 5.基層主管人員之職責 （1）督導屬員遵行各種安全衛生法令規章(包含本院安全衛生規定)。 （2）跟催保養部門定期自動安全檢查並瞭解自動檢查結果，對異常項目應跟催至改善完成為止。 （3）領導屬員施行安全衛生檢查，如機具檢點、工作區環境檢查等。 （4）督導屬員實施設備之維護保養或跟催保養部門確實執行。 （5）定期或不定期辦理安全衛生有關事項之教育訓練。 （6）對主管機關或院內舉辦之安全衛生教育訓練應配合指派人員參加並將相關內容宣導人員週知 （7）負責消除管轄範圍內之危險因素或提供安全衛生改善建議及執行改善。 （8）經常注意屬員之操作情形並糾正不安全之動作。 （9）實施工作安全分析，安全講解與工作安全教導。 （10）督導屬員經常整頓工作環境，保持清潔衛生。 （11）經常注意屬員之健康情形。 （12）視工作需要請購適當安全防護用具並督導屬員確實佩戴。 |

| 製表部門 | 勞工安全衛生管理及各級之職責 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 安全衛生管理委員會 |  | 3／3 |
| （13）災害事故發生應立即依通報程序通報。 （14）事故發生時督導屬員實施必要之急救、搶救措施。 （15）其他有關安全衛生事項之執行。 6.員工之職責 （1）遵守安全衛生有關法令規則。 （2）遵守安全作業標準及安全衛生工作守則。 （3）作業前實施檢點作業與設備安全確認，異常時應立即處理報告。 （4）作業中隨時注意維護作業環境之安全衛生。 （5）按照規定穿著及佩戴防護具。 （6）接受健康檢查，並瞭解健康檢查結果，依醫師建議事項維護自身健康。 （7）接受安全衛生教育訓練，積極汲取安全衛生知識。 （8）積極參加安全衛生活動提出安全衛生建議。 （9）協助新進人員瞭解安全工作方法。 （10）報告傷害事故，提供防止對策。 |

| 製表部門 | 主管人員工作守則 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 安全衛生管理委員會 |  | 1／4 |
| 一、設備之維護及檢查 （一）科系主任、（部）處長級主管人員 1.提供符合標準之安全衛生設備及環境。 2.實施員工必要之安全衛生教育與訓練。 3.督導所屬主管執行各項自動檢查事項。 4.執行其他依勞工安全衛生相關法規規定「雇主」應盡事項。 （二）科主任、課長級主管人員 1.規劃、管理、指揮、監督並執行所管轄區內職業災害（含職業病）防止計劃、安全衛生管理事項等。 2.編訂安全作業標準，並對屬員有教導及督導執行之責任。 3.編訂部門機具設備之自動檢查週期，並督導實施設備定期檢查、重點檢查、並要求人員作業前執行作業檢點等事項。 4.定期或不定期實施巡視，並改善工作方法。 5.對責任轄區內作業場所依規定辦理作業環境測定。 6.綜理轄區內人員、機具設備、物料儲存及作業場所等之檢查業務，審查其檢查結果並呈請核閱。 7.審閱各種檢查表，核算並指定專人依規定期限保管備查，對異常事項應即時處理改善或報告上級設法處理。 8.對屬員之在職訓練有規劃派訓之責，並教導屬員安全作業方法，務使每一屬員均能確實了解。 （三）基層主管人員 1.法定危險性機械設備應自行或委託相關機構辦理定期實施自動檢查。 2.督導人員應對設備實施定期保養。 3.有關設備每週、每月、每季、每年等之檢查記錄，應確實核閱並跟催異常改善至完成。 4.監督並考核屬員確實實施作業檢點。 5.對人員、機具設備、物料儲存及作業場所應確實做好安全管理。 6.不得指派未經安全教導之屬員從事作業。 7.經常巡視所屬員工狀況，發現異常應即時處理並報告上級。 二、工作安全及衛生標準 （一）安全規定事項 1.主管人員應釐訂部門年度安全衛生自動檢查計劃，依計劃進行。 2.擬訂安全作業標準，訓練所屬工作方法及正確之安全衛生態度。 |

| 製表部門 | 主管人員工作守則 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 安全衛生管理委員會 |  | 2／4 |
| 3.各主管熟悉有關管轄內之安全衛生工作守則、安全工作方法及安全技術資料，並應密切觀察所屬是否遵守安全衛生工作守則。 4.主管人員針對具有危險性機械設備應選任經訓練合格人員擔任。 5.各主管對所屬應施以從事工作必要之安全衛生教導： (1)熟練而安全完成指定任務。 (2)對新進或調換作業人員應確認其健康是否適合其工作。 (3)對新進人員(含承攬人員)解說工作場所危害事項及防護措施。 6.注意所屬人員是否完全瞭解其工作方法能否徹底實行。 7.負責所轄作業設備在安全情況下操作，發現異常情況迅速處理。 8.隨時主動糾正及改善不安全及不衛生之工作環境及動作。 9.主管人員應與其他部門共同配合防止意外事故之發生： (1)如需在作業進行時修護，修護部門主管應將其工作計劃及內容先知會作業部門主管並取得作業主管之同意。 (2)任何一方主管於修護工作進行中發現不安全情況，應先停止其工作，並立即通知該部門主管。 （二）安全防護 1.各級主管人員應定期檢查所屬轄區內之消防設施，安全防護具、安全設備、緊急淋浴洗眼器材等安全衛生設備。 2.提供適用作業(如有機溶劑、特定化學品等)所需要之防毒面具、安全眼鏡、防護衣等安全護具並教導操作要領及維護方法。 3.各主管人員應要求所屬確實佩戴使用個人防護具。 4.作業場所，應作適當安全防護措施，如標示、圍籬等。 （三）安全告知督導 1.針對明火作業或明顯危險性之作業，應實施安全告知與督導管理。 2.外包人員進入轄區內工作時，應督導其遵守區域內安全衛生注意事項。 3.主管人員對轄區內工程承攬人，應於事前告知有關工作環境、危害因素，以便承攬人能事前採取必要之防護措施。 （四）其他規定事項 1.主管應負責監督辦理本部門區域內環境清潔及整理整頓工作。 2.工作完竣後，主管人員應巡視確認各項設備、工具與安全措施。 3.颱風、地震等天然災害，應作好事前安全措施，事後並應實施安全檢視。 |

| 製表部門 | 主管人員工作守則 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 安全衛生管理委員會 |  | 3／4 |
| 三、教育及訓練 （一）應依照安全衛生法令規定，接受相關教育訓練及演練，並參與各項安全衛生競賽與活動。 （二）特殊作業環境人員應依照安全衛生法令規定，接受專業性教育訓練。 （三）操作危險性機械設備人員依法派訓，訓練合格後始可操作，並依規實施在職訓練。 （四）工作場所或作業中安全衛生事項，應辦理教育訓練。 四、急救及搶救 （一）針對部門可能發生災害，假設各種狀況擬訂急救、搶救及處理標準措施，納入人員的「操作規範」與訓練認知。 （二）部門發生異常狀況時，應依本院規定之處理程序進行急救與搶救。 （三）異常處理後主管應檢討異常原因及處理結果改善措施提報。 五、防護設備之準備、維持與使用 （一）主管應依工作環境需求，提供適用防護具種類：如頭部、面部、眼睛、手部、耳部、足部、身體、呼吸防護等防護具。 （二）準備之防護具須經國家檢定合格者。 （三）各級主管對防護具之準備應足夠勞工之需要，隨時保持防護具之性能與清潔並放置於員工需要時容易取得之處所。 （四）主管人員對轄區內防護設備應定期檢查，並負妥為保養及教導同仁確實使用之責。 （五）主管人員對轄區內從事之工作，施作中可能危害人員安全時，應主動要求施工人員做適當之安全防護措施。 （六）主管人員對轄區內從事危險性作業應要求施工人員做妥安全防護措施(施工架、安全網、安全母索、安全帶、安全帽等)始准施工。 （七）工作完竣後，主管人員應親自巡視檢查各項機械防護設備、工具等安全防護設備及器具是否均已置回原處。 （八）工地作業區、搬運作業、機械及電儀作業確實督導防護具之使用。 |
| 製表部門 | 主管人員工作守則 | 頁數 |
| 安全衛生管理委員會 |  | 4／4 |
| 六、事故通報及報告 （一）主管人員遇緊急事故時依據應變處理流程及方法，進行救援並即通報。 （二）發生下列職業災害之一時，本院應於二十四小時內報告檢查機構： 1.發生死亡災害者。 2.發生災害之罹災人數在三人以上者。 3.其他經中央主管機關指定公告之災害。 （三）人員在工作上發生意外事故而受傷害時，立即向其單位主管報告，填寫「職業傷害報告表」，並依照「公傷處理作業準則」辦理。 （四）發生緊急事故時，依「醫院緊急災害應變處理作業辦法」辦理。 七、其他有關安全衛生事項 （一）主管應關懷所屬員工，並提醒人員接受年度健康檢查。 （二）主管應實施主動巡察，觀察現場環境異常或人員行為導正，加強安全衛生管理。 |

| 製表部門 | 一般人員工作守則 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 安全衛生管理委員會 |  | 1／5 |
| 一、設備之維護及檢查 （一）依作業檢點表，實施作業前、中、後及每日之作業檢查。 （二）遵守操作規範，並瞭解定期自動檢查實施情形以確保設備作業安全，必要時反應主管，並跟催相關單位確實執行。 （三）即時監控並修正異常狀況，自力無法控制之異常狀況，應立即報告上級處理。 （四）對使用中之設備、機具、安全裝置、防護具等應於使用前檢查(點)是否良好，如有異常應依規定改善，如無法處理者，應向上級反應處理。 （五）注意設備維護或故障之標示，並確認其狀況，不可任意開機。 二、工作安全及衛生標準 （一）安全規定事項 1.遵守工作規定 （1）應熟稔作業上有關之安全衛生工作守則。 （2）應遵守本院及各部門配合工作需要所規定之事項。 （3）依各項工作安全與衛生標準從事工作。 （4）遇不安全情況，除量力作適當的處理外，應即報告主管處理。 （5）主動報告所有意外事故並接受有關單位之調查。 （6）易引起火災及爆炸危險場所嚴禁使用明火，但經明火工作申請合格並作妥各項防護措施者不在此限。 （7）培養個人安全習慣，提高警覺，防範意外，意外事故發生，必須保持冷靜，有效處理，切勿張惶逃避，造成混亂致災害擴大。 （8）提供安全衛生建議，勸勉與糾正同仁不安全動作及不安全習慣。 （9）協助新進或調換工作人員瞭解安全衛生工作方法。 （10）嚴禁打擾他人工作或分散他人工作之注意力。 （11）作業場所不准嬉戲或打鬥。 （12）員工酗酒者不得從事工作。 （13）除非因工作需要，不逗留或徘徊於他人工作地區。 （14）確實交接班，並注意交待事項。 （15）下班前應檢查周遭環境及電氣安全等。 2.服裝儀容 （1）鬆散、破裂或寬大衣服，不宜穿著在轉動設備場所。 （2）員工頭髮應確實整理整齊，不得妨礙工作安全及影響頭盔、緊急呼吸器等防護具之配戴。 （3）在轉動設備場所工作或接近傳動機器時切勿穿戴領帶。 |

| 製表部門 | 一般人員工作守則 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 安全衛生管理委員會 |  | 2／5 |
| （4）如非需要保護，切勿穿戴手套操作轉動機器或接近該機器。 （5）工作服（含外罩式白袍）髒污應更換，隨時保持整齊與清潔。 （6）為維持清潔，貼身的工作服應經常換洗。 （7）避免將工作服（含外罩式白袍）與病人被服等衣物一同清洗。 （8）各式工作服（含外罩式白袍）應避免穿著至非臨床工作區。 3.安全防護 （1）從事特定工作人員需依規定確實配戴防護器具。 （2）工作或休息時，不可依靠欄竿或轉動機械之防護物上。 （3）共同工作時應使用規定之信號、標幟連絡。 （4）嚴守禁止或警告標示。 4.物品存放及搬運 （1）物品堆放應考慮地震因素，不可堆放過高。 （2）積堆物料有崩塌或掉落之虞時，禁止閒人進入該貯放場所。 （3）移動物品之路徑或範圍，應設置標示。 （4）室內搬運車之車速不宜過快，搬運車行進中並應留意他人安全。 （5）載貨台物料移動有危害其他作業人員之虞時，應使用防止物料移動之適當設施。 5.設備或容器安全 （1）員工如無申請入槽許可不能擅入封閉設備或容器。 （2）進入存儲大量物料槽桶時，須由上方進入，不得由下而進入。 （3）化學設備或其配管及其附屬設備，應依訂定操作要點遵行。 （4）安全閥、安全連鎖及其他安全設備未經主管准許前不得更換，如盲板或其他方法使其不能操作，亦不可改變設計條件。 （5）非本身職掌範圍不得擅自操作各項設備，緊急事件除外。 （6）各種安全設備如安全閥等必須按照規定週期實施定期檢查。 （7）電器用品使用應依照行政中心「電氣安全管理作業要點」規定辦理。 6.交通安全 （1）切實遵守交通規則。 （2）上下班途中騎機車應戴安全帽。 （3）多利用大眾交通工具。 |

| 製表部門 | 一般人員工作守則 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 安全衛生管理委員會 |  | 3／5 |
| （二）衛生規定事項 1.健康維護 員工有接受體格檢查及健康檢查之義務。 不得於處置化學物質等工作場所飲食或吸煙。 禁止在製程操作區內飲食或用膳。 患有法定傳染病者不得擔任餐廚工作。 2.環境整理整頓 經常保持工作場所之整潔並維護環境衛生。 衣物要掛衣櫥裡，工具放工具箱，養成物有定所，歸還原處。 工作室、儀器室、休息室保持清潔明亮。 特殊作業環境應實施定期測定濃度，以確保衛生。 場地、通道、階梯要保持通行無阻。 抽屜、櫥櫃、工具箱保持整齊有序，容器不可留有殘液、廢物。 通路、台階、地面保持平坦完整，如有損壞，須立刻申請修補。 3.防護器具使用 熟悉安全防護器材之應用及職業災害急救要領。 勞工接觸有害物質作業期間應配戴置備之防護具。 進入設備內部從事修理、清掃、拆卸等作業時需穿戴防護具。 要使用任何人體防護具應熟知正確用途及使用方法。 緊急沖眼裝置應定期試放，保持良好狀況。 工作中應依規定配戴必要之防護具。 定期檢查各類防護器具確保堪用狀態，如有損壞應立即請修。 4.廢棄物處理 依行政中心頒佈「事業廢棄物管理辦法」、院區訂定「事業廢棄物分類處理表」相關規定辦理。 (1)廢棄物分為一般事業廢棄物(含資源回收廢棄物)及有害事業廢棄物(以生物醫療廢棄物為主) (2)各種廢棄物分類方式、存放容器、清除處理方式，皆應依照「事業廢棄物分類處理表」辦理，並應有固定之容器及擺放地點。 (3)一般事業廢棄物(含資源回收廢棄物)以焚化(回收再利用)方式處理，故應落實廢棄物分類及存放區隔；一般事業廢棄物以白色透明塑膠袋盛裝、資源回收廢棄物以藍色透明塑膠袋盛裝。 (4)有害事業廢棄物採焚化方式處理者，須依院方規定以黃色容器(塑膠袋)盛裝加蓋；採熱處理方式者(滅菌)，須依院方規定以紅色容器(塑膠袋)盛裝加蓋。 |

| 製表部門 | 一般人員工作守則 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 安全衛生管理委員會 |  | 4／5 |
| (5)危害物質(如福馬林、二甲苯)不可隨意置放，應確實貯存固定地點，並依「生物醫療廢棄物感染管制作業規範」規定處理。 三、教育與訓練 （一）人員有接受安全衛生教育訓練之義務，應依照安全衛生法令規定及主管安排，接受一般性之相關教育訓練及演練，並參與各項安全衛生競賽與活動。 （二）特殊作業環境人員應依照安全衛生法令規定及主管安排，接受專屬性之教育訓練。 四、急救與搶救 （一）從業人員發現傷害事故時應立即報告單位主管，並通知同事加入救援或疏散病人。 （二）人員應熟悉緊急應變作業程序，接獲事故廣播後，應立即依據院區緊急災害應變計畫，依職務、責任劃分、處理措施等原則，進行救災、疏散、安撫病人等作業。 五、防護設備之準備、維持及使用 （一）防護設備之維持：人員對轄區內防護設備應定期檢查，妥為保養，並依據操作規範確實使用。 （二）防護設備之使用 1.作業區防護具之使用 個人所保管使用的防護具，應經常保養，不堪使用時應即時申請更換或修理，以確保良好可靠性。 熟悉安全防護設備及器具之使用方法及正確用途。 工作前應先檢查各人所需的防護具是否堪用。 進入工地作業區須依規定戴安全帽，如係從事特定工作人員需著特定之防護器具。 防護器具不可被化學藥品浸蝕或外層切傷、磨損，器具上金屬零件鉚釘應特別檢查。 個人用安全防護具，下班後應整理妥當放回個人保管櫥櫃。 2.其他作業防護具之使用 特殊醫療(開刀房、傳染病床等)，或化學品作業區人員，應穿著足以遮蔽全身之防護衣褲、手套或護目鏡。 (2)一般醫療區作業人員(門診、病房等)，應依作業需要穿戴口罩、手套等防護具。 |

| 製表部門 | 一般人員工作守則 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 安全衛生管理委員會 |  | 5／5 |
| (3)使用手推車應行駛於平坦通路，如積載具感染性或腐蝕性化學品應切實著用安全防護器具。 (4)擔任電氣工作時，應戴電工用絕緣手套，以策安全。 (5)搬運廢棄物人員，應著用適當安全防護具如口罩、手套等。 六、事故通報及報告 （一）人員在工作上發生意外事故而受傷害時，立即向其單位主管報告，填寫「職業傷害報告表」，並依照「公傷處理作業準則」辦理。 （二）人員遇緊急事故時依據應變處理流程及方法，進行救援並即通報主管。 （三）院區發生緊急事故，依「醫院緊急災害應變處理作業辦法」辦理。 七、其他有關安全衛生事項 （一）新進或一般作業人員，應按各項規定接受體檢或健康檢查。 （二）消防安全依照「消防安全管理辦法」、「消防安全設備檢查作業要點」等規定辦理。 |

| 製表部門 | 安全衛生管理人員作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 安全衛生組 |  | 1／1 |
| 一、設備之維護及檢查 （一）每日上班時應檢視電腦有無異樣後再開啟，下班時應將電腦及其它用電設備的電源關閉。 （二）因工作之需要至各工作場所進行巡視時，應就個人使用之防護具進行檢查。 二、工作安全及衛生標準 （一）至各工作場所進行處理或巡查時，應先洽單位主管或現場人員陪同，以瞭解現場狀況並依作業現場之規定佩戴相關防護器具後，始可進入。 （二）至現場時，若需碰觸作業物質或啟動設備時，應要求現場或陪同人員依標準操作程序進行操作，若須自己進行操作時，亦應告知現場或陪同人員，經其確認無安全疑慮後始可進行操作。 （三）對現場安全衛生有疑慮時，應先要求現場改善後再行進入，不可貿然進入處理或檢查。 （四）至實驗室、工地及其他單位進行查核時，應先就單位及各場所之作業型態、作業性質及使用之設備，進行瞭解，以對現場之相關危害因素有所認識，便於檢查之實行。 （五）處理異常事故時，應先瞭解事故之特性不可貿然進入，如屬特殊區域應聽從專業人員指揮。 三、教育與訓練 （一）安全衛生管理人員應依法令規定取得相關合格訓練證書。 （二）依法令規定參加安全衛生相關之在職教育訓練。 （二）依規定參加醫院辦理之教育訓練及演練。 四、防護設備之準備、維持及使用 （一）人員應定期檢查醫院提供之個人防護具進行清潔及檢查，如有異狀應向主管報告並停止使用。 （二）使用防護具時，應依規定之使用方法確實佩戴，以確保安全。 五、事故通報及報告 工作場所發生事故時，應即依意外事故處理作業要點之規定向相關部門及主管進行通報，並採取必要之措施，以避免災害擴大。 六、其他有關安全衛生事項 人員除特殊原因外，應依規定接受雇主提供之健康檢查及相關預防保健事項。 |

| 製表部門 | 廚房作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 福利課 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 1.刀具、砧板應生熟食分開使用，備有專用刀架及砧板架。 2.食品接觸面應保持平滑、無凹陷或裂縫，並保持清潔。 3.用於製造、加工、調配、包裝等之設備與用具，使用前應確認清潔，使用後應清洗乾淨，已清洗與消毒過之設備和用具，應避免再受污染。 4.設備與用具之清洗與消毒作業，應防止清潔劑或消毒劑污染食品。 5.廚房區用電，防止人員作業中感電，大型機器設備及插座應設有防感電自動斷路設計。 6.冷凍冷藏櫃應每日檢查門栓開關是否正常，避免人員受困於內。 二、工作安全及衛生標準 1.新進人員應先經衛生醫療機構餐飲類檢查合格無傳染性疾病始得僱用，爾後後每年應接受檢查乙次。 2. 從業人員有A型肝炎、手部皮膚病、出疹、膿瘡、外傷、結核病、性病、眼疾、傷寒等傳染性疾病或帶菌期間不得從事與食品直接接觸之工作。 3. 新進員工必須接受適當之教育訓練，在職員工應定期舉辦有關食品安全、衛生與品質之教育訓練，並確實執行，做成紀錄。 4. 廚房工作時必須穿戴整潔之工作衣帽及防滑膠鞋，以防止頭髮、頭屑及夾雜物落入食品中及滑倒，製配餐時須戴口罩。凡與食品直接接觸之工作人員不得蓄留指甲、塗抹指甲油及配戴飾物等。 5. 手部應保持清潔，工作前、如廁後或手部受污染時，應依標示所示步驟，用清潔劑正確的洗手(及)消毒。工作中吐痰、擤鼻涕、入廁或有其他可能污染手部之行為，之後應立即洗淨後再工作。 6. 工作中不得有吸煙、嚼檳榔或口香糖、飲食及其它可能污染食品之行為。 7. 私人衣物、用品應放置於更衣場所，不得帶入廚房作業場所。 三、教育與訓練 1.類諾瓦克病毒教育訓練：感染管制教育訓練。 2.腸胃道感染介紹：感染管制教育訓練。 |

| 製表部門 | 廚房作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 福利課 |  | 2／2 |
| 四、急救與搶救 人員使用液鹼清洗設備時如接觸，應按下列步驟處理： 1.皮膚接觸：去除受污染的衣物、鞋子和皮飾品，以溫水連續緩和沖洗受污染部位至少20分鐘，感覺皮膚會滑時表示仍未除掉化學品，應再繼續沖洗。 2.眼睛接觸：戴隱形眼鏡應先取下，以緩和流動的溫水連續沖洗受污染的眼睛至少20分鐘，並避免清洗水進入未受污染的眼睛，同時儘速送急診救治。 3.食入：若患者失去意識或痙攣，不可經口餵食任何東西，給予患者喝240-300毫升的水，以以稀釋胃中的物質，患者如有嘔吐可將身體向前傾，避免吸入嘔吐物，同時儘速送急診救治。 五、防護設備之準備、維持及使用 1.防護設備：橡膠手套及護目鏡 2.存放地點：中央廚房儲物櫃 3.用途：使用液鹼清洗設備時應配戴，以避免接觸。 六、事故通報及報告 1.發生人員接觸化學藥劑或於烹調過程中發生切傷、燒燙時，發現者應即向部門主管報告，並迅速參與應變處理及協助人員送醫。 2.部門主管即依「意外事故處理作業要點」於通報及於時效內提出報告。 七、其他有關安全衛生事項 1.進貨原料均應有來源證明，使用之原材料應符合相關之食品衛生標準。 2.原材料進貨時，應經驗收程序，驗收不合格者，應即退貨明確標示，並適當處理，免遭誤用。 3.原材料之暫存，應避免使製造過程中之半成品或成品產生污染，需溫溼度管制者，應建立管制基準。冷凍原料解凍應在能防止品質劣化之條件下進行。 4.材料使用應依先進先出原則，並在有效期限內使用。 5.所有食品製造流程規劃應符合衛生原則，以避免食品遭受污染。 6.製造過程中所使用之設備、容器及用具，其操作、使用與維護，應避免食品遭受污染。 7.食品在製造作業過程中不得直接接觸(放置)地面。 |

| 製表部門 | 天然瓦斯作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 管理課 |  | 1／1 |
| 一、設備之維護及檢查 注意瓦斯自動遮斷是否正常，並依照醫院排定時程定期檢查瓦斯遮斷系統及自動滅火系統，如有異常應即修復。 二、工作安全及衛生標準 1.瓦斯用畢、中斷、外出時，務必將瓦斯關閉。 2.燃燒瓦斯處所，必須空氣暢通，不僅安全而且熱效率高。 3.橡皮管要經常檢查並保持清潔，依照醫院排定時程定期汰換，發現龜裂、蟲咬、老化等現象應立刻換新。 4.瓦斯器具要經常保養，焰孔要保持暢通。 5.停氣期間關閉瓦斯開關，恢復供氣後，先打開窗戶及抽風機，讓空氣流通，再將瓦斯爐具開關打開。 三、教育與訓練 定期舉辦教育訓練，戶外瓦斯管線破壞及漏氣部份，另請欣雄天然瓦斯公司協辦演習。 四、急救與搶救 1.瓦斯洩漏發生時應不要緊張、動作輕緩，避免碰撞及打開電源（如照明設備或電扇等）以免產生火花。 2.立即關閉爐具瓦斯開關，輕手慢步離開。 3.立即向院區福利課主管通報，福利課應即通報「請修專線分機 3000」請工務部門協助初步查修，並做好應變準備。 4.如為輕微洩漏即使用肥皂按擦追查發現漏氣處所，並以膠布、破布進行初步包紮，以減輕洩漏程度。 五、防護設備之準備、為持即使用 瓦斯偵測器如偵測到瓦斯洩漏，瓦斯遮斷器即立即自動啟動，如發現瓦斯遮斷器未自動遮斷，應即手動遮斷。 六、事故通報及報告 1.如洩漏異常無法有效控制，管理課主管應即電話通知欣雄天然氣公司搶修專線(07)748-1100至現場進行搶修，並派員至1F外圍瓦斯總自動遮斷器巡查是否已自動遮斷，未自動遮斷則予以手動關閉遮斷開關，並啟動瓦斯異常應變編組各隊組動員。 2.災害擴大引起火災時立即拉下緊急滅火裝置，並利用院內分機電話撥打「火警專線119」，明確通報總機「我是○○攤位某某某，目前醫學大樓B1F○○廚房發生火警」，請求支援。 七、其他有關安全衛生事項 由於瓦斯在空氣中之含量一定程度，遇到火源即會引起燃燒或爆炸，故慎防瓦斯漏氣是防止爆炸的做直接因素，應謹慎處理。 |

| 製表部門 | 環管清潔作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 環管課 |  | 1／6 |
| 一、設備之維護與檢查 (一)每日執行作業前，先準備清潔車上清潔工具、材料齊全，並檢查其功能是否正常。 (二)生物醫療廢棄物暫存冰庫於每日上午、下午應定期檢查其溫度(應≦5℃) (三)廢棄物暫存區大門每日作業後應緊密上鎖(即管制廢棄物暫存區勿讓外人進入)；其廢棄物清運後，應清洗地面，並以1:100低濃度漂白水噴灑清潔。 二、工作安全及衛生標準 (一)執行清潔作業時 1.執行清潔作業應戴口罩及手套，處理尖銳物品應手持夾子清理，勿以徒手處理。 2.垃圾桶中廢棄物達八分滿時，應將垃圾袋口綑紮準備清除。 3.清潔高處之立體物時應使用穩固的工作梯（不含木梯）以利高處作業。 4.泡製或執行漂白水消毒劑作業時，應戴手套及口罩，以免接觸皮膚或刺激呼吸道。 (二)廢棄物清理時 1.依廢棄物清理相關法規處理。 2.搬運垃圾、清潔用品等，應兩腳站穩身體保持平衡、儘量減少身體軀幹的扭轉造成腰背扭傷。 3.搬運重物時應以半蹲姿勢抓牢物體，再運用腿部力量起身抬起重物，切勿彎腰搬抬重物以免扭傷腰部。 4.處理含放射性廢棄物(如核醫科病人之尿布等)應依規定暫放一日後以生物醫療廢棄物處理。 5.垃圾疊放推送時必須綑綁紮緊，切勿堆疊過高（以不超過150公分為原則），以免運送途中防礙視線及掉落。 6.垃圾推送過程如有傾倒或溢出應立即將垃圾清除乾淨。 7.於處理尖銳廢棄物作業時，應佩戴安全手套、穿著安全鞋以及適當護具如口罩等，防止廢棄物之玻璃、鐵釘或廢針頭等尖銳物刺傷致有害物質對作業人員造成危害。 8.廢棄物處理設備或機械之操作程序及注意事項應於明顯處標示或告示。 |

| 製表部門 | 環管清潔作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 環管課 |  | 2／6 |
| 9.廢棄物之搬運應儘量利用機械以代替人力，超過45公斤以上之物品應以車輛或工具搬運為原則，避免造成傷害。 10.堆高機須限制行車速度在時速10公里以下。 11.堆高機操作時須留意週遭人車之安全，避免意外傷害發生。 12.各項機械須定期保養並實施操作前檢查且嚴格遵守操作程序。 13.垃圾收集推車應蓋上帆布罩，且垃圾袋不得裸露於帆布罩外，而造成可直視到垃圾的情形。 14.生物醫療廢棄物與一般事業廢棄物應分類分別送至指定地點存放；廢液(染色液)收集應運送至集中場，並由產源單位簽認收送數量。 15.垃圾場於作業完畢後應上鎖防止閒雜人等及貓狗等動物進入，避免污染環境散播疾病及遭人破壞。 (三)打臘作業 1.施作電梯前走道需封閉電梯時(不影響醫療作業)，應以伸縮橫桿加附告示牌，以預防行人滑倒。 2.施作時要預留空間讓病人、家屬、工作人員通行，屬公共走道空間ㄧ定要分區、分邊施作。 3.每次施作範圍以不超過5間病房為限，如果遇到該床病人正在治療中，應該先改作其他病房，不可勉強病人及家屬配合。 4.為避免污水內雜質造成管道阻塞，倒污水前一律先以濾網過濾雜質，再倒入污物盆，並以大量清水沖洗污物盆，才可離去。 5.打臘施作時嚴禁使用緊急插座之電源。 6.同一插座嚴禁分接兩個以上之用電器具，避免跳電。 7.打臘作業須使用之機械設備或工具應於施作前及定期實施安全衛生自動檢查。 三、教育與訓練 (一)從業人員感染管制作業、環境清潔感染管制作業、洗手、正確穿戴隔離衣。 (二)安全衛生作業(消防設施使用、用電安全) (三)清潔劑、消毒劑使用與泡製方法。 (四)各類廢棄物正確分類及處理標準。 |

| 製表部門 | 環管清潔作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 環管課 |  | 3／6 |
| 四、急救與搶救 (一)清潔員遭醫療尖銳物品割、扎傷時之立即處置，先以紗布覆蓋傷口，並將針扎部位擠出血液，通知單位及環管主管協助門診掛號就醫(胃腸肝膽科、感染科)，相關處理則依照「公傷處理辦法」原則辦理。 (二)其他因工作受傷，則先至急診做醫療上處理，並由單位組長以書面提報原因及改善對策。 五、防護設備之準備、維持及使用 (一)進入隔離房作業時，應依感染管制相關規定穿著適當隔離裝備（包括口罩、手套、鞋套），裝備使用前需檢查是否有破損。 (二)防護設備應定期檢查及更換，以確保隨時可使用。 六、事故通報及報告 (一)作業地點若發生火災或病人需急救狀況，則依本院緊急應變處理流通報。 (二)作業中或上下班途中受傷，則依規定填寫職傷報告，單位應於三日內將經過、損傷情形、原因分析及改善對策進行呈報。 |

| 製表部門 | 環管清潔作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 環管課 |  | 4／6 |
| 七、其他有關安全衛生事項： (一)廢棄物分類與標誌。 腐蝕性 廢棄物 毒性 廢棄物 生物醫療廢棄物 不可燃性一般事業廢棄物 可燃性 一般事業廢棄物 廢棄物 分類 廢棄物 標 籤 強酸(pH < 2.0) 強鹼(pH > 12.5) 生化、醫學檢驗廢液 水銀廢液、重金屬廢液 有機溶劑、洗片廢液 廢藥品 生化、病理學廢棄物、截肢、臟器、胎盤、培養基、廢血、體液、排泄物、引流液、過濾紙、手術手套鞋套、棉花、紗布、布類、木質壓舌片、透析用具、塑膠製品、空針、針頭、點滴注射器、培養皿、試管、試玻片、拆線剪、手術刀、縫合針等 建築廢料(土石及水泥建材等) 玻璃製品(藥瓶及其他玻璃製品) 廢金屬製品(飲料罐、廢機械、儀器等) 陶磁製品、 廢塑膠類製品 廢紙類、印刷品、紙箱 廢木材、傢俱、纖維類、布製品 食品、油脂 典 型 的 廢 棄 物 檢驗室、實驗室 檢驗室、實驗室、製劑室 開刀房、解剖室、洗片室 牙科、藥局 隔離病房、開刀房、產房 檢驗室、實驗室、病房 治療室、血液透析 檢驗醫學科、解剖病理科 工務部門、行政部門 治療單位、藥局、配藥區 開刀房、產房、血液透析 支援單位 病房、門診、檢驗室、藥局 行政單位、治療單位、 開刀房、工作間、護理站 配膳室、餐廳 主 要 產 源 |

| 製表部門 | 環管清潔作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 環管課 |  | 5／6 |
| (二)廢棄物分類儲存 類別 盛裝容器 (垃圾袋) 廢棄物內容 一般事業廢棄物 藍色桶 (白色PE袋) 包裝封套、食品餐盒、花木、玻璃類、石膏、Amp、Vial、綠色環保電池。 生物醫療廢棄物 紅色桶 (紅色印生物醫療廢棄物標誌PE袋) 手套、引流管、IV set、包盤類、抽吸瓶、棉枝、紗布、剪刀、刀片、縫合針、骨針、試管、培養皿。 黃色塑膠針頭桶 廢針頭。 不鏽鋼桶 廢針筒。 透析廢棄物 紅色桶 (黃色貼生物醫療廢棄物標誌PE袋) 1.血液透析時與病人血液接觸之廢棄物，包括抛棄式塑料導管、人工腎臟塑料管。 2.IV SET（不含尖銳處）、蛇形管、氧氣鼻導管。 毒性 廢棄物 紙箱 (紅色印生物醫療廢棄物標誌PE袋) 接觸化學藥物後之物品均放在一起，一併處理。 (三)資源回收分類儲存 類別 廢棄物項目 收集容器 回收方式 紙類 報紙、報表紙、雜誌、瓦楞紙。 紙類回收箱 由環管人員運載集中後，統一由資材標售回收，或委外廠商回收再利用。 (白色) 分類垃圾桶 金屬類 鐵罐、鋁罐、剪刀。 (藍色) 分類垃圾桶 玻璃類 玻璃瓶。 紙箱 塑膠類 塑膠瓶、點滴軟袋、塑膠藥瓶、IV環套、寶特瓶、洗腎液空桶。 紙箱 廚餘 剩飯、菜渣、果皮 廚餘桶 委外廠商回收再利用。 |

| 製表部門 | 環管清潔作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 環管課 |  | 6／6 |
| (四)處理方式 項目 儲存溫度 處理情形 一般事業廢棄物 室溫 委由合法清運廠商運至合法掩埋場掩埋處理。 生物醫療廢棄物 室溫時，以一日為限。 冷藏5度C以下時，以七日為限。 冷凍0度C以下時，以一個月為限。 採焚化處理。 透析廢棄物 委託專業廠商滅菌後回收再利用處理。 毒性 廢棄物 委託專業廠商處理。 |

| 製表部門 | 打蠟作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 環管課 |  | 1／2 |
| 一、施作前： 1.打臘前一天需再向單位通知及確認，以便單位作妥人力安排、通知及相關準備。 2.準備相關安全圍籬設備及標誌牌。 3.檢查打臘作業須使用之機械設備或工具是否符合安全衛生規定，尤其打臘機設備電源線務必配置接地線。 二、施作中： 1.打臘時間排訂： (1)病房區部份：08:00～16:00，因故延長時間需經單位主管同意後得以延長，但最晚不得超過18:00。 (2)公共區部份： (非病房區旁公共區限18:00以後施作。 (病房區旁公共區限22:00前完成。 (其他必要時得經單位主管同意且以不影響單位運作為原則下另行約定時間。 2.施作時須確實隔以安全圍籬，嚴禁以桌椅或推車類作圍籬，並於前後明顯處懸掛「作業中小心地滑」告示牌，並於『地板打臘施作完成驗收單』記錄安全圍籬設置開始時間備查。。 3.各區施作應接受單位主管指揮，尤其進入隔離區或感染區前應先與單位主管確認無誤後始可進入施作。 4.施作時須圍黃色警戒線，並懸掛「打臘中地板濕滑禁止通行」等告示牌（依本院規定）於明顯處。 5.走道須分區分邊施作(圍籬2/3施作1/2)以確保人車等之通行路線順暢。 6.病房區施作時以每次最多推送四間為原則，以免病患離開病室過久，病床推送時應注意護欄是否確實拉起，以防止病患(尤其是兒童床)跌落地面。 7.打臘施作時嚴禁使用緊急插座之電源及重要儀器設備之專用插座。 8.同一插座嚴禁分接兩個以上之用電器具，並使用合格安全延長線，避免跳電。 9.打臘作業須使用之機械設備或工具應定期實施安全衛生自動檢查。 10.使用延長線需符合政府規定之專用插座，避免造成負載意外。 11.使用之腊液及除腊劑需附「物質安全資料表」。 |

| 製表部門 | 打蠟作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 環管課 |  | 2／2 |
| 三、施作後： 1.確認地面乾爽及不會有滑倒之危險顧慮後才得拆除圍籬恢復通行。 2.於『地板打臘施作完成驗收單』記錄安全圍籬拆除時間備查。 3.移動設備、用物一律歸位。 4.污染牆壁與其它設備應處理乾淨。 5.污水須過濾雜質後傾倒於污水槽。 |

| 製表部門 | 焚化爐作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 環管課 |  | 1／1 |
| 一、工作人員防護： 1.工作人員應依據勞安及環保法規參加有關訓練並取得相關證照(鍋爐操作證照及廢棄物處理技術員等操作證照)。 2.作業時嚴禁吸煙，且務必穿著工作服、安全皮鞋或工作鞋(嚴禁穿拖鞋)、手套、活性碳口罩，進入作業區時應再戴安全帽。 3.進入噪音嚴重區域必須戴耳塞或耳罩。 4.下班前應全身沖洗並更換乾淨衣物，以避免感染。 二、運轉前作業： 1.檢查瓦斯管路是否洩漏。 2.控制儀表是否正常(含電壓、電流及指示燈) 。 3.爐膛內是否淨空無人員逗留。 三、運轉中作業： 1.隨時監控各項設備儀器數據(溫度、壓力、水位及排氣等)，至少每半小時檢查及抄錄數據一次。 2.數據有差異時應即依操作規範作適當處置，必要時連絡工務單位處理並反應主管。 3.操作人員查視火焰燃燒情形時應戴有色護鏡。 四、緊急應變處理： 1.燙傷時以「沖、脫、泡、蓋、送」之急救原則處理。 2.發生中毒時立即將中毒人員移到空氣流通的地方，讓他面部向下俯躺，並保持他的體溫。 3.中毒人員如果停止呼吸時，應立即替他施行人工呼吸。 4.通知現場主管及相關人員並送就近護理站或急診室治療。 5.周圍環境與設備需保持乾淨。 五、異常處理： 工作人員在操作中發生傷害時，現場同仁對傷者應立即採行適當的急救措施並緊急送急診室治療同時報告主管。 |

| 製表部門 | 物品搬運作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 環管課 |  | 1／2 |
| 一、工具及安全措施： 板車需確保正常功能 需穿著安全皮鞋、配戴工作手套及安全帽 3. 使用麻繩等綑綁材料 二、作業中注意事項： 1.每一人員許可負荷之最高重量為45公斤(女性為30公斤，孕婦為12公斤)。 2.搬動物品時，應採符合人體工學姿勢。 3.搬舉重物應利用腿肌，勿運用腹肌或背肌，否則易引起背部酸痛或脫腸。 4.搬舉物品前應先調整氣息、協調肢體順暢運作，搬舉作業時，則儘量減少身體扭轉動作，以免扭傷。 5.搬運重大物件時，應利用堆高機，或數人協同作業。 6.搬動物品前應先查看物品有無破裂損傷，外觀是否污損，並於適度處理後再行搬運。 7.搬起或放下物品時，應儘可能放低姿勢或彎曲腿腳部為原則並使兩腳靠近所搬物品，但切不可讓腳處於物品下面。 8.單人徒手搬運重物時，應先以半蹲姿勢，抓牢工作物，然後以腿部使力負起重物，切勿彎腰搬起重物，以免扭傷腰部。如需移動時，應先移除阻礙視線之物品並採直線行進，儘量減少轉換方向。 9.當解除捆紮箱匣的鐵絲或扣帶時應慎防其反彈傷及臉部或身體。 10.搬運木料、梯子或管子等長條物品時，應扛置肩上，並且將物品前端儘可能提高，以免撞著其他人員。 11.兩人以上合搬長形重物時，應站在同一方向，並由較具經驗者在後方指揮，俾使行動一致，充分發揮合作力量。 12.滾動搬運圓桶時，應以手推圓桶之側面，需改變方向時應用手控制圓桶兩端之邊緣，勿用腳蹬。另如需將圓桶滾上斜坡時，工作人員應平穩緩慢往上推滾，同時需防止圓桶回滾壓傷。 13.使用橇槓時，切勿跨坐槓上以臀部壓槓，同時應注意身體和手的位置，以免橇槓滑脫或物品突然移動傷人。 14.使用滾木或圓管移動重物時，切勿將手腳置於滾木與地面之間。 15.搬運物料人員應依規定穿戴安全帽、手套及安全眼鏡等個人防護用具。 16.搬運物料人員，不可著拖地之長褲或過大之鞋靴，以免絆倒自己。 17.禁止以拋擲方式遞送物料，以免物料拋出後，無法控制方向而擊傷對方。 18.於電線及電氣設備附近搬運物料時，須加倍小心，尤其搬運長形物料時，更應注意切勿觸及供電線路，以免遭電擊。 |

| 製表部門 | 物品搬運作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 環管課 |  | 2／2 |
| 19.搬運物料時，勿使物料妨礙運搬人員之視線，並應選擇最適當、最短的路線，且應先清除通道上一切障礙物。 20.使用鐵鏈吊物時，不可將鐵鏈打結以調整其長度，亦不可以螺絲連接兩段鐵鏈以增加其長度。 21.搬運物料前需先察視物品，慎防遭突出的釘子或殘存之包裝用鐵絲、鐵皮刺傷；慎防物料之銳邊、尖角及鐵盾傷人；同時，繞經鋒利尖之鋼索及麻繩，應加墊木板或麻袋。 22.利用鋼索、麻繩索吊物時，切勿繞經物料之缺口或鋒利之邊緣，以防割斷繩索致重物墜落，毀損及傷人之雙重危險。 23.用麻繩起重時，應遠離火源。 24.不得使用損壞或腐蝕的鐵鏈、鋼絲或麻繩起吊物料。 25.吊高物料時其路徑不得經過工作人員上方，以防滑落造成傷害。 26.搬運或起吊物料時，嚴禁越過易燃、易爆物品上方。 27.搬運鐵管時，勿將手置於管件下方，以免擠傷；卸下鐵管時，不但應防範鐵管滾動壓傷、夾傷，更不得將手、腳置於管件下面，以免壓傷。 28.搬運體積較大之物件時，慎防物體發生碰擊或傾倒。 29.搬運成片木料、木條等材料或組合物料時，須先行綑縛妥當。 三、異常處理： 工作人員在搬運物料中發生傷害時，現場同仁對傷者應立即採行適當的急救措施並緊急送急診室同時報告主管。 |

| 製表部門 | 外牆清洗作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 環管課 |  | 1／1 |
| 高空作業須依安全衛生法規使用檢驗合格吊籠，嚴禁使用繩索等違規之設備，且不可使用氟酸等強酸鹼性清潔藥劑。 用電須遵守本院規定，電源接電應使用絕緣插頭，作業結束後應檢查水電是否確實切斷及關閉。 安全母索需固定牢固方可施工。 每日08:00以後開始清洗，並於日落天黑前結束作業，夜間一律不准施作。 本院監工人員未上班之星期例假日，如廠商未事先徵得本院監工同意，不得擅自開工。 使用吊籠作業(每部吊籠2人)時，每部吊籠須指定1人負責指揮作業，並佩帶行動電話以便本院監工或廠商公司得隨時保持聯繫。 作業區下方通道需設置安全圍籬，並設置專人監控作業安全情形及管制人車經過。 嚴禁工作人員藉飲酒消暑、吸毒提神或其他導致神智不清、影響判斷之物品。 每日收工時須將作業現場遺留之食物空罐垃圾、私人用品清理帶走，並嚴禁工作人員於樓梯間內晾掛衣物、過夜等有違本院安全衛生管理規定之行為。 承攬廠商事先排定施工進度表，並送交本院監工核備，同意後始能進場施作，作業進程須依進度表按部執行，每日須將作業情況填載於施工記錄表。 作業執行時，地面應同時設置安全圍籬，如有種植草花處須以帆布覆罩其上，如廠商因施工不當或安全措施不週延，致損及本院各項設施或人、車等生命財物，概由承攬廠商全數賠償並同意本院逕自承攬費用抵扣。 |

| 製表部門 | 堆高機作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 環管課 |  | 1／1 |
| 一、工具及安全措施： 1.需經訓練合格及具備操作證照人員操作始得操作 2.需穿著安全皮鞋、配戴工作手套及安全帽 3.使用麻繩等綑綁材料 二、作業中注意事項： 1.各項搬運設備每日作業前應實施點檢，每月應實施定期安全自動檢查，並由專門之技術人員負責維修、保養。 2.材料堆疊推運時，應限制堆疊高度與寬度，並作適當之綑綁固定，以確保運送安全，避免運送途中掉落，造成人員傷害與材料損壞。 3.推運行進時，需注意前方，小心推送，勿碰到行人或建築體設備。 4.每日工作前及每月、每年應定期檢查下列各項是否正常： (1)煞車系統、離合器及方向系統。(2)舉重叉及油壓系統。 (3)舉重支架與頂蓬。 5.堆高機之行駛速率，除不得超過規定限速外，並應視地形及環境調整合宜之速率，以免危險。 6.當舉起重物、放下重物及行駛時，應緩慢平穩運作。 7.堆高機負重行駛前，應先將承載物舉高至離地一呎左右，並將承舉物稍斜靠於後檔板上，使承載物重心穩定，始可行駛；卸放時，則應先將其恢復水平後再行放下。 8.下坡堆運時應採倒退平緩行駛，並注視路況，以免承運物震動傾倒摔毀。 9.嚴禁人員搭附在承載物上。 10.堆高機不得行經鬆散地基或坑陷不平地區，且不得作快速急轉彎等危險運作。 11.不得使用堆高機在貯存具危險性化學品倉庫內作業，但經裝置特殊設備後不在此限。 12.堆高機承載物料，如為散裝組合體，應整齊放置並綑綁牢靠，其高度不得妨礙司機的視線。 13.堆高機行進間，司機應注意周遭環境，避免發生碰撞事故。 14.搬運桶裝物料運用夾具或採橫臥堆積成三角形，各層兩邊應分別用木塊塞牢避免滑脫。 15.堆高機承載作業，不得超過規定之安全荷重，以免發生危險。 16.堆高機之排氣火星應妥善防護與隔絕，慎防引燃倉庫易燃物品或包裝物之油紙，以免發生火災。 三、異常處理： 工作人員在操作堆高機發生傷害時，現場同仁對傷者應立即採行適當的急救措施並緊急送急診室治療同時報告主管。 |

| 製表部門 | 警衛人員作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 警衛課 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 1、遵守醫院訂定各項工作場所安全規定與衛生標準從事工作。 2、勤務用警報、通訊、監視系統要定期檢測，隨時保持堪用狀況。 二、工作安全及衛生標準 1.培養個人安全習慣，隨時提高警覺，注意防範意外，一旦意外事故發生，必須保持泠靜，有效處理，切勿張惶逃避，造成混亂致災害擴大。 2、值勤哨所禁止與業務無關之人員進入、逗留與聊天，且作業場所嚴禁嬉戲與打鬥，非警衛人員不得操作勤務相關設備。 3、不可私自調換排定之哨位且勤務交接應確實並注意交待事項。 4、執行各項警衛勤務均應依規章辦理，不可憑個人主觀或好惡，而造成執行偏差。 5、非本身工作職掌，不得擅自操作各項設備，如為緊急或單位主管人員指揮之下不在此限。 6、參與災害之救護現場應準備相關防護措施，執行現場救災亦須注意本身安全之維護。 7、除非因工作需要，不逗留或徘徊於他人工作地區，且不得影響他人工作或注意力。 8、執勤中遇事要立即處理，接獲主管交辦事項不可藉故推諉，處理突發異常事件應掌握時效。 9、上班值勤前10鐘到達警衛室接受勤前教育，知悉交辦事項與勤務交待細節。 10、熟悉院區與部門緊急應變中本身擔任之工作編組、職掌，並應攜帶之防護用具。 12、人員均應參加院方舉辦的體格、健康檢查與安全衛生講習及配合相關演練。 三、教育與訓練 1、依規定接受安全衛生教育訓練並以教育、公告、傳閱或其他宣導方式，確使同仁周知，要求確實遵守相關安全衛生注意事項規定。 2、部門警衛人員應確實遵循安全衛生工作守則之作業程序與安全衛生注意事項且適時評定其工作守則是否符合現狀需求。 四、急救與搶救 1、醫院之作業場所如發生意外事故，應即採取必要之急救處理措施，並應即通知該單位主管，依規定呈報主管（及值班主管）知悉。 2、值勤時發現電氣、氣體、火災等異常，除即報告領班調派警衛人員做初步緊急處理，也應即連絡工務人員協助處理。 3、值勤或巡邏中發現有影響醫院安全衛生規定時應立即提出報告領班，以便著手研擬改善。 4、對週邊環境及電氣安全等要檢查，發現異常立即反映相關單位處理。 |

| 製表部門 | 警衛人員作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 警衛課 |  | 2／2 |
| 五、防護設備之準備、維持及使用 1、執行勤務中應依規定攜帶相關裝備，發現異常事件除爭取時效即前往處理外，亦儘速連絡其他哨位人員支援。 2、擔任道路交通指揮時應加著反光衣，夜間另加持反光指揮棒，注意四方來車。 3、前往處理滋擾、糾紛、水中救護等案件，應攜帶相關防護措施， 4、車輛（救護車、警備車）出勤行駛前應執行安全檢查作業。 5、上下班途中騎機車應戴安全帽並切遵守交通規則。 6、欲執行工地內作業巡查或颱風來襲值勤時，必須依照規定攜帶安全帽、手電筒等相關安全配備。 7、各種安全設備必須按照規定週期實施定期檢查，工作場所應保持整齊清潔並維護環境衛生。 8、協助病患就醫時使用適當個人安全衛生防護之口罩及手套。 9、值勤設備如防爆手電筒、無線電對講機、指揮棒等應定期實施檢查及更換，確保設備隨時保持可使用之狀態。 六、事故通報及報告 處理異常事件致自身受到威脅傷害時，除立即採取應變對策措施外另應即以無線電對講機通報支援。 事件處理完成後向所屬主管回報，並依異常事件處理流程作業再向上級進行通報。 3.將異常經過處理情形、原因分析及改善對策填寫「事件處理提案表」呈報。 |

| 製表部門 | 病歷調歸作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 病歷課 |  | 1／1 |
| 一、設備維護及檢查 （一）每月定期依「病歷檔區主管定期巡查紀錄表」查看檔案架是否有變形、傾斜或脫落情形；若有則通報工務課之負責人員前來查看及檢視。 （二）於日常工作中宣導若遇檔案架有隔版脫落及時提出請修恢復並報備組長。 二、工作安全及衛生標準 （一）調歸病歷不可攀爬檔案架，必要時以雙層梯輔助。 （二）鐵製病歷夾因年代久遠與空氣接觸產生氧化造成生鏽及鐵夾外翻，工作人員於調歸病歷作業中有潛在性遭割傷之虞。 （三）現場配有透氣膠帶，宣導工作人員於事先纏繞手指行保護之功用，避免割傷。 （四）宣導人員遇舊式病歷鐵夾時，應儘量汰換成新式塑化夾，以減少及避免人員受傷案件產生。 （五）拍檔時應帶手套以保護雙手。 （六）工作區域嚴禁明火。 三、教育與訓練 （一）作業人員於作業中遇地震時應儘速離開病歷檔案架以避免檔案架發生倒塌。 （二）作業人員於抽歸病歷作業進行中，確實掌握病歷拿取之位置；不匆忙、不急躁，避免工作中因動作過於匆忙而導致割傷。 （三）必要時於作業中帶上手套以作保護。 四、急救與搶救 （一）遇人員割傷時，於工作場合內備有急救箱；先按壓傷口後再止血。 （二）人員受傷之傷口較小時，於按壓傷口止血後若情況穩定不出血時再予以優碘消毒進行包紮。 （三）若受傷之傷口較大時，則除按壓傷口外並呼叫同仁陪同前往急診掛號處理並向主管報備通知。 五、防護設備之準備、維護及使用 平時做好設備自主檢查，即時通報異常事件並持續觀察追蹤。 六、事故通報及報告 若遇人員發生割傷之事件時，依本院「公傷處理作業準則」填立「職業傷害報告表」或「事件處理提案表」進行通報處理。 七、其他有關安全衛生事項 定期就工作場所之設備或儀器及環境進行檢查及紀錄。 |

| 製表部門 | 醫事櫃檯作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 醫事課 |  | 1／1 |
| 一、設備之維護及檢查 （一）依規定於作業前實施設備之各項例行檢查，包含電腦、印表機、IC讀卡機、叫號系統及顯示器等電器設備。 （二）操作相關設備時應依設備操作手冊規定之程序與步驟進行操作。 （三）每日依規定維護工作區域整潔，且不定時由專人抽核，並將檢查記錄留存備查。 二、工作安全及衛生標準 （一）各項電器不使用時，應予關閉電源。 （二）設備使用時應注意是否有漏電之異常，避免發生觸電危險。 （三）值勤時應留意紙張遺留釘書針之危險，避免手部遭受穿刺傷。 （四）櫃檯面須保持整潔，不可擺放非公務所需物品或危險物品。 （五）值勤時應避免言語刺激病患，並留意病患是否具攻擊之企圖。 三、教育與訓練 （一）作業人員應主動閱讀設備操作手冊之相關訊息，以利於發生災害時可以迅速採取應變措施。 （二）櫃檯人員應依規定參加醫院或單位內辦理之教育訓練。 四、急救與搶救 不慎發生危險，需立即通知現場主管，並送就近護理站或急診室治療。 五、防護設備之準備、維持及使用 （一）使用適當之個人安全衛生口罩、手套等。 （二）防護物品應定期實施檢查及更換，以確保設備隨時保持可使用之狀態。 六、事故通報及報告 （一）當發生危害事件時，除立即採取應變措施外，並應向所屬主管通報。 （二）所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 （三）於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 （四）工作中發生意外事故而受傷害時，應立即就醫後並即向單位主管報告，依照「公傷處理作業準則」辦理。 七、其他有關安全衛生事項。 如遇病患攻擊執勤人員時，應依「院內攻擊事件緊急應變處理程序」之規定辦理。 |

| 製表部門 | 一般修護作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 修復作業若疏於防範易引起觸電、擦傷、摔傷、遭物品掉落擊傷等意外事件發生，更甚者將會影響到他人與自己之生命財產安全，應謹慎處理防範。 二、工作安全及衛生標準 1.檢修人員前往作業部門工作時，應熟知該部門安全守則，並配用適當之人體防護用具。 2.設備檢修前檢修人員應先與使用部門密切聯繫不得擅自開關或拆卸設備。 3.從事危險性保養工作應按規定辦理工作許可證。 4.從事危險性之檢修保養工作應配合現場操作人員或主管作妥周密的安全檢查及防範措施方可進行檢修工作。 5.從事危險性之修理保養工作，開始時應在該區域主管監督下進行。 6.從事檢修工作必須先將動力電源切斷，方可開始工作，必要時將開關加鎖，並懸掛安全掛籤。 7.修理漏氣管路或設備必須拆開時，應將內部壓力排除後方可進行。 8.修理工作必須封閉管路時，應在最接近盛裝危險物容器處行之。 9.勿單獨一人從事有危險性之修理工作。 10.進入密閉容器應注意下列事項： (1)需申請侷限空間作業，辦理工作許可證。 (2)開啟各排氣閥，並打開所有人孔蓋。 (3)關閉各連通閥門，並掛安全掛籤。 (4)排除容器內殘餘之有毒流體或氣體。 (5)使用認可之人體防護用具。 (6)進入容器前,應量測氧氣濃度及毒性氣體濃度。 (7)工作人員進入容器時，外面應派人守望。 (8)工作人員進入之人孔應掛安全掛籤。 (9)進入容器之工作人員應荷安全皮帶，並繫救生索。 (10)守望人員拉住，守望人員並應隨時探視容器內動靜。 (11)安全人孔蓋上以前須查視是否尚有工作人員留在容器內。 11.於運轉中之機器近旁作修理工作時，工作人員與機器間應設置適當之防護。 12.在機器轉動部位調整、修理、注油或清掃時必須先停車。 13.工作人員必須進入轉動機械內或附有轉動機械之設備內工作時，應先將轉動部分固定。 14.工作用架板、棚架等必須經常檢查，以策安全。 |

| 製表部門 | 一般修護作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 2／2 |
| 15.移動一個設備或鷹架時必須將放置其上面未經固定之物件取下。 16.放置工具物料，於鷹架上或其他高處，需確保不絆倒他人或落下傷人。 17.不得堆疊磚塊充作鷹架之支柱。 18.未經主管許可，不得以汽油清洗機件 19.使用矽利康、牛油後應洗淨雙手，以防中毒。 20.修理完畢應將機器之防護裝置放回原處。 21.修理完畢應立即將剩料、廢料以及其他無用之工具清除。 三、教育與訓練 作業人員應依規定參加單位辦理之醫院安全衛生管理、消防常識及常用消防設備簡介、專業設備作業操作維護教育訓練及演練。 四、急救與搶救 1.若發現有人觸電且緊抓電線不放時，切忌用赤手去拖開傷者，應先切掉電源或帶絕緣手套去拖，若不能停電亦無絕緣手套時，可用乾衣服包紮手部站立於乾燥地方為之，若電線於傷者之上面，可用乾燥木板或其他絕緣物移開電線。 2.作業人員於密閉容器內窒息或中毒時，應立即將傷者移到空氣流通的地方 ，讓他面部向下俯躺，並保持他的體溫。 3.如傷者停止呼吸時，應立即替他施行心肺復甦術。 4.通知現場主管及相關人員並送往就近護理站或急診室治療。 五、防護設備之準備、維持及使用 1.使用適當之個人安全衛生防護具安全鞋、安全帽、手套、護目鏡、高空作業帶、驗電器、防塵口罩等。 2.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 六、事故通報及報告 1.當修護作業工作場所發生感電、墜落、中毒或火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 |

| 製表部門 | 一般電氣作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 從事電氣作業時易發生觸電意外，尤其在高處從事電氣作業不慎觸電有跌落之虞，若四周有易燃物質更需提高警覺避免火花引起燃燒或爆炸，作業時應謹慎處理及防範。 二、工作安全及衛生標準 1.未經訓練取得執照者不得從相關事作業。 2.非本身所經管之電氣設備，對開關不得任意開閉碰觸。 3.若數個人在同一處或電氣線路相關地區工作，對開關切送應先得到全體之同意，並確定人員機具無危險時才可以執行。 4.非經主管人員之許可或簽准，不得將已設定之「標置值」或其他標示任意變更或移去。 5.在施行保養之線路或機器於開關切掉後，應將開關上鎖或派人看守，但無論採用何種方法，仍應於開關處掛上「安全標示牌」，或其他同等之告示牌，相關線路之熔絲裝置能取下者盡可能取下。 6.防爆區域內一概不得使用閘刀開關一切電氣設備帶電部分不得裸露。 7.閘刀開關不得在有載下開啟（60A 以上絕對禁止）如果在不得已的情況下開啟小負載閘刀開關，動作應迅速敏捷謹防眼睛及手部被灼傷。 8.開關經關閉、電源切斷後應立即掛立停電告示牌，在工作開始之前，應先以驗電器確認安全後，並將工作物以臨時線接地後才開始工作，電源關閉後必須視察開關位置確實切離後始可執行驗電。 9.電路經檢修完畢後，在開關送電前應察明有無誤接，臨時接地有無誤接、拆除及有無人員接觸，並通知有關單位後始可操作送電。 10.雖係低壓線路工作時更應須注意安全，災害的發生往往都因疏忽而引起。 11.在高處工作應隨時提高警覺，注意自身及週遭的安全措施，即使是輕微的觸電亦須避免。 12.發現任何電氣設備有不安全的情況或不適當的使用，請即糾正並報告相關之主管人員。 13.電氣設備之附近必須隨時保持清潔乾燥，嚴禁潮濕及塵埃積聚，更不得堆置形狀不規則之雜物或易燃品。 14.有裸露部分之高壓電氣設備，應於明顯易見之處掛上危險警示牌。 15.勿使拉在手中之潮濕繩索或滑車索具與高壓電線靠近或接觸。 16.與電路檢修無關之工作，儘可能不在電氣設備附近執行。 17.從事裸銅線絕緣油之工作，請勿以手揉眼睛或讓銅銹或絕緣油進入眼簾或觸及受傷的皮膚，以免發生炎症或化學中毒。 18.在開關板（配電板）、發電機、馬達或其他危險處所工作時，勿讓他人立於你近旁或與你閒談嬉戲。 |

| 製表部門 | 一般電氣作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 2／2 |
| 19.工作完畢離去或交未完工作與他人應確信無任何危險情況。 20.接近皮帶或旋轉機器處工作時，應隨時注意以免觸及。 21.於高處或光滑處工作時應選擇安全之腳踏處、腳踏台、台梯等，詳細鑑查後方可使用。 22.即使線路電源已切離，工作時亦要視作為活線作業。 23.在防爆區域內電氣照明設備之更換，不得在有電情況下進行，以免引爆易燃物。 24.馬達接線盒經檢修後必須密閉鎖緊。 25.管線或設備經檢修後，其原有接地線不得拆除。 26.如更換電源幹線復電時，需使用相序表測試正反相，以防送電後馬達反轉。 27.在2M米以上高度從事電氣作業時需佩帶安全帶，以防不慎觸電墬落。 三、教育與訓練 作業人員應依規定參加單位辦理之醫院安全衛生管理、消防常識及常用消防設備簡介與操作、專業設備作業操作維護教育訓練及演練。 四、急救與搶救 1.若發現有人觸電且緊抓電線不放時，切忌用赤手去拖開傷者，應先切掉電源或帶絕緣手套去拖，若不能停電亦無絕緣手套時，可用乾衣服包紮手部站立於乾燥地方為之，若電線於傷者之上面，可用乾燥木板或其他絕緣物移開電線。 2.於高處或光滑處工作跌落發生骨折時，立即使用木板包紮固定骨折處。 3.通知現場主管及相關人員並送往就近護理站或急診室治療。 4.發生火警時，立即使用乾粉滅火器滅火，切忌使用泡沫滅火器。 五、防護設備之準備、維持及使用 1.使用適當之個人安全衛生防護具安全鞋、安全帽、手套、護目鏡、高空作業帶、驗電器、防塵口罩、乾粉滅火器等。 2.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 六、事故通報及報告 1.當電氣作業工作場所發生感電、墜落或火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 |

| 製表部門 | 氣焊(切)作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 1／4 |
| 一、設備之維護及檢查 氣焊（切）作業會產生強光、高溫之火焰及火花，容易引起火災，亦會使人體產生目眩、疲勞感、眼睛受傷及皮膚燒燙傷等不良影響，使用之氣體及作業中所產生之廢氣會有中毒之傷害事故發生，應謹慎處理。 二、工作安全及衛生標準 1.從事氣焊之工作人員，應戴用遮光面罩、著防護衣、帶手套，並應預防高熱之火星濺入鞋內。 2.氣焊(切)用之安全眼鏡不可用於電焊，普通之太陽眼鏡亦不可權充氣焊(切)用之防護眼鏡。 3.切勿使用未裝壓力調節器之氣體鋼瓶。 4.各種氣瓶上之壓力表壓力調節器切勿裝錯。 5.橡皮管接頭必須以管束鎖緊以防漏氣。 6.切勿將油類塗抹於氧氣瓶瓶閥及管接上。 7.切勿嘗試修理或改變氣體瓶閥或其他附件。 8.經常以肥皂水檢查焊接裝置有無漏氣。 9.鋼瓶不得與任何帶電導體接觸或作為電流通路之一部份。 10.曾經盛過酒精、汽油、柏油、硫酸、油脂等容器如需進行焊切時必須先清洗內部。 11.不得用空的氣體鋼瓶或油桶作為臨時工作台，從事焊接工作。 12.在工作開始前必須檢查焊接裝置各部分，倘發現存有空氣或乙炔之混合瓦斯時，必須先行排除之。 13.氧氣瓶必須放在冷暗處，不得曝曬於太陽下及溫度高之場所。 14.在高處焊接時對燙熱鐵物溶漬及焊條頭應有適當處理，勿使散落，以免引起火災或燙傷他人。 15.氣體通路未關閉前，勿將焊炬（或割炬）卸下。 16.從事氣焊工作人員之衣服，限未被油脂沾污者。 17.氣焊作業前先檢查皮管、氧氣瓶、乙炔氣瓶、確定無漏跡象後始可開始氣焊作業。 18.氧氣及乙炔所用之橡皮軟管，應合乎規定（通常乙炔氣用紅色皮管，氧氣用黑色皮管）。 19.裝拆皮管及接頭時手套及手上均不得有油污。 20.放置皮管時避免絆倒行人且不得放在行車道上以免被車輛輾裂漏氣。 21.不要將焊切用之橡皮管拖越物料之銳邊尖角處。 22.愛惜皮管，勿使過分彎曲或被踐踏。 23.嚴禁將氧氣瓶用之減壓調節器裝於乙炔氣瓶上，因殘留於調節器內之小量氧氣遇乙炔氣時有引起火警之虞，同時兩種調節器內之容量相差懸殊，易生錯覺導致危險。 |

| 製表部門 | 氣焊(切)作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 2／4 |
| 24.氧氣瓶限裝合乎規定之專用減壓調節器，切勿任意改裝。 25.取下減壓調節器時鋼瓶頂閥需先關閉。 26.開啟氧氣閥時需慢慢開啟不可過速。 27.裝拆減壓調節器時，手及手套上不得沾有油污。 28.不可自行修理氧氣瓶閥，應送氧氣代理商檢修。 29.開啟氧氣閥時，如果閥上沒有手輪，需使用特種板手，如平口閥不易打開，不可用板手或鐵鎚敲打。 30.不宜在木質地板上及鄰近易燃易爆物料附近從事焊切作業。 31.應在耐火之地面從事焊切作業，如再易燃地板工作時，則需用金屬板或其他耐火材料先將地板覆蓋。 32.如焊切地點附近有少量之易燃物不能它移時，應用鐵片或石綿板將其嚴密遮蔽並派人監視，同時另備適當之滅火器以防著火，工作完畢後監視人員應巡視工作地點確定殘渣已熄滅後始可離去。 33.焊炬之點火需用點火繩或點火器點火時，焊炬朝外以防反燃。 34.不宜用火柴點燃焊炬以免灼傷，熄火之焊炬或割炬，再重新將其點燃之前，應先將其開關關閉以防漏氣。 35.不得利用爐內之餘燼或高熱金屬點火，以免積聚之氧氣或乙炔氣發生爆炸。 36.焊切含有鋅鉛之金屬時，工作人員須帶呼吸式面罩或局部高速排氣方式，將焊切時所發生之毒性煙霧排出工作現場。 37.焊切密閉容器前（如油桶、儲氣槽）除先將其洗淨外，必要時，應注入清水，以防殘餘油氣產生爆炸。 38.焊切作業時不可將火焰對自己或他人，以免灼傷人體。 39.在狹小之房內從事焊切工作時，注意通風並防積聚易燃氣體發生火警。 40.通風不順暢或無空氣調節設備之密閉容器內不得從事氣焊作業。 41.切勿將油脂、油漆等易燃油料沾染氣焊設備及沾有油污的手亦不得開啟鋼瓶，以免發生爆炸。 42.切勿將氧氣當作壓縮空氣用（如試壓、吹風或吹清管子等用途）以免爆炸事故。 43.嚴禁用瓶裝氧氣代替壓縮空氣操作氣動工具，啟動內燃機或吹淨機器、管線或衣服上塵埃。 44.開啟氧氣瓶時宜緩慢，以免高壓氣體衝撞調節器。 45.未裝調節氣之氧氣瓶嚴禁以皮管直接取用氧氣，因裝滿氧氣之瓶內氣壓高達1800~2000 PSI 倘氧氣噴出，必然一發不可收拾，極為危險。 46.長時間停工時，應關閉氧氣瓶及乙炔瓶，並放洩皮管內之殘餘氣體。 |

| 製表部門 | 氣焊(切)作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 3／4 |
| 47.儲存或使用乙炔氣時，均應將乙炔氣瓶豎立，切勿平臥或側置以免漏出丙銅。 48.有電焊作業處所應避免氧氣及乙炔鋼瓶接觸電焊機或電路。 49.用完之氧氣瓶或乙炔氣瓶應分別註明「空瓶」以玆識別。 50.從事氣焊作業時應先點燃乙炔氣，然後開放氧氣再調整火焰，作業完畢時應先關閉乙炔氣閥後熄火，並應立即關緊乙炔氣閥，蓋好鋼瓶之護帽。 51.嚴禁將氧氣瓶權充滾筒支撐或墊材，以免發生危險。 52.不得在氧氣瓶上鎚擊。 53.不得將鋼瓶放置於走道或其他易於碰撞地點。 54.不可將其他氣體或液體混入氧氣瓶或乙炔氣瓶內，空瓶亦然。 55.不知鋼瓶內為何種液體時，切勿企圖使用，因某些特殊氣體具有遇火即爆炸極為危險。 56.不得將氧氣氣瓶或乙炔氣瓶放在油槽或水塔等密閉容器內使用，瓶內之乙炔氣不要用盡，應保留餘氣，餘氣壓力應不低於1㎏/CM2。 57.未裝上調節器前可略開鋼瓶之瓶閥，預開關半秒鐘，以吹淨出口處之灰塵，以利安裝調節器。 58.勿將橡皮管或焊炬掛在鋼瓶之減壓調節器上。 59.切勿將乙炔氣瓶之出口處對準氧氣瓶。 60.開啟氧氣瓶及乙炔氣瓶之方頭板手於開啟後仍應留置瓶上，俾緊急時立即關閉鋼瓶瓶頂開關，再開啟瓶頂開關時不宜旋開一轉半以上，通常半轉已敷使用。 61.氧氣瓶與乙炔氣瓶應放置於通風處所，附近禁置火爐等發熱器，以免近旁之熱量增加後，使瓶內壓力增加損壞保險塞。 62.用畢之空瓶應關妥瓶頂開關。 63.用水浸法定期檢查皮管有無漏氣現象如發現漏氣時應切除漏氣部份，並以推頭及夾頭予以重接，嚴禁用膠布包纏，以免發生火警。 64.鋼瓶搬運時須將瓶頂閥關妥，如有調節器亦應將其拆下以免破損。 65.搬運氧氣與乙炔鋼瓶時應用堆高機或手推車，亦可藉鋼瓶底邊之沿地滾轉法作短距離搬移，不可將鋼瓶臥倒地上滾撞，搬運氧氣瓶時，當心瓶頂開關受瓶內高壓氧氣之反作用，將發生高速沿地旋轉或猛烈之反衝現象，極為危險。 66.將鋼瓶吊高時不得用鐵鍊或繩索直接吊運，以防自高處墬落，鋼瓶之吊舉應用吊籃或倒下字型之專用吊架起吊。 67.氧氣瓶與乙炔氣瓶應分別儲藏。 |

| 製表部門 | 氣焊(切)作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 4／4 |
| 68.鋼瓶儲存庫內不得同時堆放容易著火或爆炸危險的物料，如油料、電石或爆炸等物。 69.鋼瓶不得受陽光之直接曝曬，應儲存於陰涼乾燥及通風良好之處所，如儲藏室內時，其溫度不得超過35℃。 70.儲存氧氣、乙炔氣鋼瓶之場所應設「嚴禁煙火」之警告標誌。 71.儲存氧氣、乙炔氣鋼瓶場所之照明及電氣設備限用防爆材料 三、教育與訓練 作業人員應依規定參加單位辦理之醫院安全衛生管理、消防常識及常用消防設備簡介與操作、專業設備作業操作維護教育訓練及演練。 四、急救與搶救 1.焊切時如有「比比」叫聲和煙霧發生，即係皮管回燒現象，此時應立即關閉氧氣瓶閥，以免燃燒擴大發生危險。 2.若發現火焰燒入焊炬或橡皮管內時，應立即關閉焊炬上之氧氣閥然後再關閉乙炔閥，並將皮管拆除，再用滅火器滅火。 3.凡遇氧氣瓶、乙炔氣瓶、皮管及減壓調節器等漏氣時，應立即關閉氧氣與乙炔氣瓶，熄滅附近一切火種並備滅火器以防萬一再用肥皂水試漏，切勿以火柴或火炬測試，以免引燃導致爆炸。 4.遇氧氣瓶或乙炔氣瓶嚴重漏氣，而無法即刻修復時，除熄滅附近一切火種外，並應盡速將之移至通風良好空曠地區，並在五十英呎內豎立警告標誌，然後再請氣體供應商修理之。 5.發生中毒時立即將中毒人員移到空氣流通的地方，讓他面部向下俯躺，並保持他的體溫，若停止呼吸時應立即替他施行人工呼吸。 6.通知現場主管及相關人員並送往就近護理站或急診室治療。 7.發生火警時，立即疏散附近人員，並且用乾粉滅火器或泡沫滅火器滅火施救。 五、防護設備之準備、維持及使用 1.使用適當之個人安全衛生防護具安全鞋、安全帽、防火毯、手套、遮光面罩、防護衣、滅火器等。 2.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 六、事故通報及報告 1.當氣焊（切）作業工作場所發生中毒、火警或爆炸事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 |

| 製表部門 | 電焊作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 1／3 |
| 一、設備之維護及檢查 電焊作業時會產生強光、高溫之火花，容易引起火災，亦會使人體產生目眩、疲勞感、眼睛受傷、感電及皮膚燒燙傷等不良影響，作業中所產生之廢氣有中毒之虞，應謹慎處理。 二、工作安全及衛生標準 1.電焊工作人員在電焊時，應著長袖衣褲防護衣、帶皮手套及黑玻璃面罩。 2.電焊工作人員應使用圍屏，以遮隔電焊所發生之高電流白熱弧光。 3.工作前先檢查電焊線，無漏電裂痕者始可採用。 4.電焊作業，欲使用延長電線時，應注意避免絆倒行人及妨礙交通。 5.電焊接地線不得任意搭接在機械的扶手及梯上。 6.勿將電焊線拖越於金屬物件之銳角利邊以免割裂漏電。 7.電焊線路與電焊機端子之連接，應完全密合，電線螺帽必須旋緊，以免接觸不良發熱造成災害。 8.不可將電焊機接地線接於欄杆、樓梯、建築物之鋼架或正在使用之油管、氣管、蒸氣管或其他輸送化學物品之管路上及機器設備上，以免發生爆炸危險。 9.電焊線路迴路線須直接連接工作物上，距工作點越近越好。 10.焊切工作儘可能在通風良好之場所為之並設局部排氣，以防中毒。 11.嚴禁電焊鉗浸在水裡。 12.不得將電焊用之電纜拖越水中或油中。 13.電焊機機殼應接地。 14.電焊工作人員避免身體接觸帶電夾頭與焊條，因電焊機二次開路之電壓雖在110V（約80-110V），但仍可致人於死，應注意防範。 15.在潮濕地點從事電焊工作時應著絕緣良好膠鞋或站在絕緣良好之處所，慎防發生感電事故。 16.電焊時不著潮濕之鞋靴，以免發生感電事故。 17.未帶皮手套時，不得用手將焊條自帶電夾頭上移去，以免發生感電事故。 18.切勿用潮濕的手套自帶電之夾頭上更換電焊條。 19.電焊夾頭不得觸及接地之金屬管線以免短路，使電焊機燒毀。 20.不要將帶電之電焊把手（電焊鉗）放在潮濕的泥土上，更不可將之放在水中。 21.不用時應將電焊把手掛於絕緣板上，勿將電焊把手與地線相接，以免短路燒毀電焊機。 22.凡帶電之夾頭、焊條，均須遠離高壓設備（如瓶、管、槽等）。 23.用鑿子或鐵鎚清除熔渣時，須帶護目鏡，以免熔渣鐵銹等濺入眼睛。 |

| 製表部門 | 電焊作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 2／3 |
| 24.切勿在不通風之密閉小室內從事電焊，以免傷害工作者之健康。 25.不要在易燃、易爆物附近，從事電焊作業。 26.焊接鉛鋅等有毒金屬等，應帶呼吸式防毒面罩，以免發生鉛中毒等傷害事故。 27.勿於木質地板上從事電焊，必要時可先用石綿板、砂或防火毯舖於地板上，才能開始電焊。 28.焊接密閉容器前，如油桶、油箱、牙包等，除先洗淨外，應掀開通風氣孔，以防容器內之氣體受熱膨脹發生爆炸。 29.嚴禁在裝有高壓氣體之容器上打火（如氧氣瓶、乙炔氣瓶、儲氣筒等）以免引起火災及爆炸。 30.勿將高熱之焊條餘尾及零件，隨意拋摔於工作場所，以免引起火災或灼傷工作人員。 31.移動或檢修電焊機時，應先將電焊機電源線拆除或切斷電源。 32.在高處電焊時應在可見之正下方設置禁止人員通過之安全警告標誌，以免灼熱之熔渣及焊條之餘尾落下燙傷他人。 33.當電焊機正在從事焊接工作時，切勿轉動電流調整開關，如須調整應在電焊機空轉時為之。 34.應定期檢查電焊線有無破損、電線接頭是否牢固，以免引起火警。 35.交流電焊機應依規定裝設防電擊裝置及電壓表隨時監測，防止漏電感電事故。 36.電焊機一次側前端應設置漏電斷路器。 三、教育與訓練 作業人員應依規定參加單位辦理之醫院安全衛生管理、消防常識及常用消防設備簡介與操作、專業設備作業操作維護教育訓練及演練。 四、急救與搶救 1.若發現有人觸電時，切忌用赤手去處碰傷者，應先切掉電源或帶絕緣手套去拖，若不能停電亦無絕緣手套時，可用乾衣服包紮手部站立於乾燥地方為之，若電線於傷者之上面，可用乾燥木板或其他絕緣物移開電線。 2.發生中毒時立即將中毒人員移到空氣流通的地方，讓他面部向下俯躺，並保持他的體溫。 4.作業人員如停止呼吸及心跳，應立即替他實施心肺復甦術。 5.通知現場主管及相關人員並送就近護理站或急診室治療。 6.遇火警發生時，應立即使用乾粉滅火器滅火，切忌使用泡沫滅火器。 |

| 製表部門 | 電焊作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 3／3 |
| 五、防護設備之準備、維持及使用 1.使用適當之個人安全衛生防護具安全鞋、安全帽、防火毯、手套、黑玻璃面罩、呼吸式防毒面罩、防護衣、絕緣手套、乾粉滅火器等。 2.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 六、事故通報及報告 1.當電焊作業工作場所發生中毒、火警或感電事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 |

| 製表部門 | 配管作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 配管作業中若疏於防範易造成四肢夾傷、皮膚割傷、刺傷等意外事件發生，整修金屬管件時眼睛亦有可能遭鐵屑刺傷，若從事2公尺以上之高空作業嚴防人體或物體墜落。 二、工作安全及衛生標準 1.搬運管件時，工作人員必須相互合作，步驟協調。 2.搬運管件時，應小心輕放，並慎防壓傷。 3.起吊移動或搬運管件，勿將手或手指放於管端。 4.避免以鐵鎚敲擊管件，以免鐵銹飛揚刺傷眼睛。 5.清掃管端或閥螺絲牙上之鐵屑，應用鋼刷子不可用手指代替。 6.切勿將手指伸入管件之法蘭孔內。 7.除非特殊設計之管鉗可以臨時接長外，普通管鉗不可於把手加套管子接長使用。 8.從事水壓試驗小心謹慎，以免發生傷害，在試水加壓之前，應將空氣排淨。 9.管子老虎鉗鉗口須經常檢修。 10.拆修使用過之油管或輸送化學物之管路，工作人員須配用安全眼鏡、手套，必要時須使用膠皮圍裙。 11.拆修任何管路須先徵得操作部門同意並應迅速完成，以免耽誤正常作業。 12.未經使用單位主管人員之同意不得拆除管路之盲板。 13.使用鐵鑿校正法蘭孔時不可將手指伸入孔中。 14.封閉管路時愈近盛裝之塔槽為佳。 三、教育與訓練 作業人員應依規定參加單位辦理之醫院安全衛生管理、消防常識及常用消防設備簡介與操作、專業設備作業操作維護教育訓練及演練。 四、急救與搶救 1.眼睛遭異物侵入時，應先立即使用大量清水沖洗，並立即就醫嚴禁用手揉搓眼睛。 2.身體部位夾傷或自高空墜落而發生骨折時，立即使用木板將受傷部位固定包紮。 3.通知現場主管及相關人員並立即送往就近護理站或急診室治療。 |

| 製表部門 | 配管作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 2／2 |
| 五、防護設備之準備、維持及使用 1.使用適當之個人安全衛生防護具安全鞋、安全帽、手套、護目鏡、高空作業帶、防塵口罩等。 2.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用狀態。 六、事故通報及報告 1.當配管作業工作場所發生夾傷或墜落事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 |

| 製表部門 | 活線作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 活線作業易發生電擊之意外事件，尤其接近高壓線路實施活線作業時，對生命安全有當大之影響，更有引起火災或爆炸之虞，應謹慎處理及防範。 二、工作安全及衛生標準 1.從事於440V以上之活線作業應配用經檢驗合格之橡皮手套。 2.工作要專心慎重，心思不可散漫。 3.工作前應有充分之裝束，穿有長袖衣服、鈕扣要扣好、帶用安全帽、穿著橡膠底鞋。 4.設法與地面保持良好絕緣，使用絕緣板、絕緣墊。 5.使用橡皮工具或絕緣物將其他線路或可能觸及之其他導線物隔開。 6.工作姿勢要求正確、腳踏處要穩定、用力要恰當、避免轉動，以免觸及他物。 7.工作不可同時涉及兩條電線（兩相），工作中避免身體任何部位及所使用工具碰觸到其他線路或導電物體。 8.於每接妥一處接頭，立即用絕緣帶包紮，然後開始作另一處接頭或另一相線路。 9.較複雜工作應由兩個有經驗的人一起工作，其中一人在旁協助，並留意有無不安全之情況，萬一發生事故時得採緊急措施。 10.活線作業時應避免赤手傳遞物料、工具，以免發生危險。 11.橡皮手套不可損傷從事繫線或接續線時，須加套皮手套。 12.不要太過分自信工具物之絕緣，始終不可放鬆工作情緒，於工作完畢時亦不可放鬆。 13.若非絕對不可避免之時，盡量避免活線作業，以免觸電。 14.活線作業前，應先清理週遭環境，以確保無危險狀況存在。 15.活線作業時應了解作業區電源開關位置，如人員不慎觸電時可立即停電，減低傷害。 三、教育與訓練 作業人員應依規定參加單位辦理之醫院安全衛生管理、消防常識及常用消防設備簡介與操作、專業設備作業操作維護教育訓練及演練。 四、急救與搶救 1.若發現有人觸電且緊抓電線不放時，切忌用赤手去拖開傷者，應先切掉電源或帶絕緣手套去拖，若不能停電亦無絕緣手套時，可用乾衣服包紮手部站立於乾燥地方為之，若電線於傷者之上面，可用乾燥木板或其他絕緣物移開電線。 2.傷者若停止呼吸及心跳時，應立即替他實施心肺復甦術。 3.通知主管及相關人員並送往就近護理站或急診室治療。 4.發生火警或爆炸時，應使用乾粉滅火器滅火，切忌使用泡沫滅火器。 |

| 製表部門 | 活線作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 2／2 |
| 五、防護設備之準備、維持及使用 1.使用適當之個人安全衛生防護具橡膠底安全鞋、安全帽、橡皮手套、護目鏡、驗電器、乾粉滅火器等。 2.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 六、事故通報及報告 1.當電氣作業工作場所發生感電、墜落、火警或爆炸事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 |

| 製表部門 | 室內配線作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 室內配線作業中有發生電擊之虞，若處理不慎會造成線路短路而引起火災或爆炸，於作業時應謹慎處理及防範。 二、工作安全及衛生標準 1.在防爆區域或存有易燃物之場所不得活線作業，以避免電氣火花之發生。 2.所有接線頭或接觸點必須清拭乾淨，並固定堅牢，有震動處之接點應加彈簧墊圈。 3.不得以銅線或其他金屬線替代保險絲使用。 4.保險絲及NFB之容量應符合規定，其換裝須由有經驗或受過相當訓練之人員為之。 5.不得將臨時線繞於鐵杆上、釘子上、進入油中或水中。 6.臨時線接頭亦須按規定鎖緊，不可隨便掛勾。 7.設施電話線、信號線或其他臨時線，應避免跨越高壓線路，以免發生危險。 8.所有開關箱門、開關盒蓋、插座蓋板須注意經常關妥或蓋好。 9.剝削電纜外皮時，應將電纜放於地上或架上為之，切忌放在手中以免受傷。 10.防爆區域內敲擊應使用帶有橡皮之鎚子。 11.應熟悉台灣電力公司或政府頒定之電氣法規，並按規定施工。 三、教育與訓練 作業人員應依規定參加單位辦理之醫院安全衛生管理、消防常識及常用消防設備簡介、專業設備作業操作維護教育訓練及演練。 四、急救與搶救 1.若發現有人觸電且緊抓電線不放時，切忌用赤手去拖開傷者，應先切掉電源或帶絕緣手套去拖，若不能停電亦無絕緣手套時，可用乾衣服包紮手部站立於乾燥地方為之，若電線於傷者之上面，可用乾燥木板或其他絕緣物移開電線。 2.傷者若停止呼吸及心跳時，應立即替他實施心肺復甦術。 3.通知主管及相關人員並送往就近護理站或急診室治療。 4.若發生火警或爆炸時，應立即使用乾粉滅火器施救，切忌使用泡沫滅火器。 五、防護設備之準備、維持及使用 1.使用適當之個人安全衛生防護具安全鞋、安全帽、手套、護目鏡、高空作業帶、驗電器、防塵口罩、乾粉滅火器等。 2.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 |

| 製表部門 | 室內配線作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 2／2 |
| 六、事故通報及報告 1.當內線作業工作場所發生感電、墜落或火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 |

| 製表部門 | 變電室作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 1／1 |
| 一、設備之維護及檢查 變電室中因配設高壓電氣迴路，於作業中如發生電擊，對生命安全有嚴重影響，若不慎短路會引起火災及爆炸，應謹慎處理及防範。 二、工作安全及衛生標準 1.空斷開關（Assorisolator）之操作必須有主管之指令才可進行。 2.空斷開關之操作必須在線路無負載之狀況下執行。 3.空斷開關切開或送上後必須將操作桿取下，並將安全插梢插入上鎖，以防勿動作。 4.配電盤斷路器之操作必須依規定順序，凡欲切開時，須先切各分盤後，再切主盤，送電時則先送主盤後再送分盤。 5.配電盤饋線因故切開檢點，或從事線路檢修時，必須將盤內控制電源切開，並在盤面掛上安全標示牌，若為更安全計可參照各相關配電盤之維護操作手冊做必要之措施。 6.運轉發電機時必須認定開關位置，並注意與配電盤之連鎖關係。 7.熟悉變電所及發電操作準則。 三、教育與訓練 作業人員應依規定參加單位辦理之醫院安全衛生管理、消防常識及常用消防設備簡介與操作、專業設備作業操作維護教育訓練及演練。 四、急救與搶救 1.若發生感電現象時，切忌用赤手去拖開傷者，應先切掉電源或帶高壓絕緣手套去拖，若電線於傷者之上面時，可用乾燥木板或其他絕緣物移開電線。 2.傷者若停止呼吸及心跳時，應立即替他施行心肺復甦術。 3.通知現場主管及相關人員並送就近護理站或急診室。 4.若發生火警或爆炸時，應立即使用乾粉滅火器施救，切忌使用泡沫滅火器。 五、防護設備之準備、維持及使用 1.使用適當之個人安全衛生防護具安全鞋、安全帽、高壓絕緣手套、護目鏡、高空作業帶、驗電器、防塵口罩、乾粉滅火器等。 2.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用狀態。 六、事故通報及報告 1.當變電室作業工作場所發生感電、墜落或火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 |

| 製表部門 | 停電保養作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 停電保養時亦有可能發生感電意外，尤其是處於高壓線路中，若疏於防範對生命安全有嚴重影響，作業時應謹慎處理防範。 二、工作安全及衛生標準 1.確實明瞭停電之範圍。 2.送電、停電時負責人應與現場有關主管或負責人充分聯絡，取得同意（最好為書面同意）確定安全後行之。 3.變電所停電從事點檢、修護、礙子清拭等工作應予台電事前取得聯絡後確認空斷開關及配電盤之分段開關及主開關切斷後，才可施行短路接地。 4.工作必須確實迅速於預定時間內完成。 5.與變電所或院內現場有關部門接洽聯絡時應互通姓名以期確實。 6.空斷開關一次側於電力公司停電後，欲施行短路接地，應先以驗電筆檢測無電源後再與台電變電所取得聯絡與同意。 7.接地線使用22mm2以上之絕緣電線。 8.施行短路接地時，先將接地線接續在既設接地處，並使用絕緣棒將地線接觸心線，使電纜心線充電，電荷予以放電，然後將三心線短路接地。 9.各變電站或配電室所實施保養或檢點時，應與電氣室值班人員密切協調配合。 10.於接獲電氣室通知停電後，仍應注意變壓器交流聲是否停止、電燈指示燈是否熄滅、馬達有無運轉，於確認停電後，再將保險絲或熔絲鏈開關切下，依照短路接地步驟，實施短路接地。 11.操作空斷開關及隔離開關或熔絲鏈開關應使用絕緣棒及橡皮手套，在執行時必須盡量將身體遠離及臉部向他處以免受傷。 12.100安培以上之熔絲鏈開關、電力保險絲、ABS或DS，不得在有載下操作。 13.取下電力保險絲或熔絲鏈時，必須在三相都切下後而為之，並應利用絕緣棒或橡皮手套。 14.三極連動電力保險絲或熔絲鏈開關必須於三相都切下後才可送入。 15.高壓電容器停電檢修必須先予接地放電五分鐘後，方可進行工作。 16.於工作完畢後應確實清除所有短路接地線路、器具及工具，並確認無危險狀況下才可準備送電。 17.停電工作時如緊急發電機運轉中，應確實隔離有關開關，以免電力倒送引發事故。 18.停電作業範圍以藍帶加圍並懸掛標示，至於部分有電即以紅帶加圍並懸掛「有電危險」標示以玆警示。 |

| 製表部門 | 停電保養作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 2／2 |
| 三、教育與訓練 作業人員應依規定參加單位辦理之醫院安全衛生管理、消防常識及常用消防設備簡介與操作、專業設備作業操作維護教育訓練及演練。 四、急救與搶救 1.若發生感電現象時，切忌用赤手去拖開傷者，應先切掉電源或帶高壓絕緣手套去拖，若電線於傷者之上面時，可用乾燥木板或其他絕緣物移開電線。 2.傷者若停止呼吸及心跳時，應立即替他施行心肺復甦術。 3.通知現場主管及相關人員並送往就近護理站或急診室。 4.若發生火警或爆炸時，應立即使用乾粉滅火器滅火，切忌使用泡沫滅火器。 五、防護設備之準備、維持及使用 1.使用適當之個人安全衛生防護具安全鞋、安全帽、高壓絕緣手套、護目鏡、高空作業帶、驗電器、防塵口罩、乾粉滅火器等。 2.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用狀態。 六、事故通報及報告 1.停電保養作業工作場所發生感電、墜落或火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 |

| 製表部門 | 壓力容器(含消毒鍋)作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 1／3 |
| 一、設備之維護及檢查 1.高壓滅菌鍋操作，為高溫、高壓蒸氣作業，壓力鍋爆炸或熱蒸汽外溢均會造成嚴重傷害，人員應謹慎操作。 2.滅菌之製品均為玻璃包裝，若有破損會造成人員刺傷。 3.滅菌後之製品均為高熱產品，應防止燙傷。 4.含有毒性氣體或液體之壓力容器對人體會有頭痛、疲倦感、目眩、刺激皮膚等不良影響，應謹慎處理防範。 二、工作安全及衛生標準 1.維修及操作壓力容器，應詳實作成紀錄，並報請實施定期檢查。 2.貯存可燃性氣體或毒性氣體之壓力容器 ，其周圍不得放置引火性或發火性之危險物品。 3.可燃性氣(液)體之壓力容器設備，務必設置消防設備及防止溫度上昇措施。 4.貯存液化氣體之壓力容器在常用溫度下，其液體儲量不可超過全容積之90%。 5.壓力容器的耐壓試驗以水壓行之，試驗壓力為最高使用壓力的1.5倍。 6.壓力容器的氣密試驗，原則以空氣或其他無危險性之氣體行之試驗壓力須略高於最高使用壓力，此項試驗應報請領有第一種壓力容器操作受訓合格人員為之。 7.檢查壓力容器洩漏處所時，應使用肥皂水，絕不能使用火種或煙火。 8.附屬設備之壓力表，其表上之最大分度須為該設備常用之操作壓力的 1.5倍以上3倍以下，其最高使用壓力應明確標示。 9.壓力容器上的壓力表須每六個月與標準壓力計測試檢查最少乙次。 10.壓力容器設有安全閥，須於每年定期校正檢查乙次以上，並保存其記錄。 11.壓力容器之安全閥排氣管路及排氣管應導至安全的回收處理設備或安全的排放地點。 12.壓力容器與安全閥中間之停止閥，在正常操作下應全開。 13.壓力容器的使用壓力應避免超過其設計壓力。 14.低溫液化氣體容器用之液面計嚴禁使用玻璃管。 15.壓力容器應有接地裝置，以避免靜電火花產生，操作者不可拆除。 16.操作壓力容器人員，須接受必要之安全衛生教育訓練，並依規定取得訓練合格證明。 17.操作如有必要改變閥類正常開關時，應獲得工務及主管部門之許可，而且採取適當措施。 |

| 製表部門 | 壓力容器(含消毒鍋)作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 2／3 |
| 18.蒸氣套壓力容器在水蒸氣使用後關閉之前，應先打開排氣管才可關閉，以防止水蒸氣冷凝後，發生高度真空而損壞設備，危害作業人員。 19.拆修壓力容器之前，應先將設備內之氣體排放再注入惰性氣體除去殘留氣體，並經測定取得入槽許可後始可進入內部從事拆修檢查。 20.在貯存或有壓力情形下不得以鐵鎚等敲打衝擊，以免爆炸。 21.檢修或清理壓力容器須進入設備內部時，為防止自連接管線有所洩漏時關閉閥外，並須加以盲封。 22.依高壓蒸汽滅菌鍋的機型之操作規範操作。 23.高壓蒸汽滅菌鍋上需有檢驗合格證；並由工務課人員每個月自動檢查，並應留存記錄以備查。 24.確認安全閥、壓力表及其它安全設備無異狀後方可使用。 25.打開高壓蒸汽滅茵鍋閥門時，操作人員應站於滅菌鍋之側面，避免直接面對滅茵鍋，防止高熱蒸汽溢出時燙傷。 26.待滅菌鍋內之高熱蒸汽完全排空後，方可取出滅菌鍋內之物品。 27.取出滅菌鍋內之物品時應： (1)取出外包裝須無菌之物品時，先戴上無菌手套，再持無菌布單，依無菌技術將滅菌鍋內之物品取出。 (2)取出外包裝不須無菌之物品時，先戴上防熱手套，再將滅菌鍋內之物品取出。 28.滅菌後之產品（如蒸餾水、食鹽水）仍具高溫，需待冷卻後方可搬運，搬運時需戴手套防止燙傷及玻璃刺傷。 29.為能確保滅菌功能，每日第一鍋需作滅菌功能測試Steam autoclave /fluid type 1 test。 30.不慎燙傷應立即以冷水沖洗至少三十分鐘，以濕紗布覆蓋，立即就醫。 三、教育與訓練 作業人員應依規定參加單位辦理之醫院安全衛生管理、消防常識及常用消防設備簡介與操作、專業設備作業操作維護教育訓練及演練。 四、急救與搶救 1.燙傷時以「沖、脫、泡、蓋、送」之急救原則處理。 2.發生中毒時立即將中毒人員移到空氣流通的地方，讓他面部向下俯躺，並保持他的體溫。 3.中毒人員如果停止呼吸時，應立即替他施行人工呼吸。 4.通知現場主管及相關人員並送就近護理站或急診室治療。 5.若發生火警時，應立即使用乾粉滅火器施救。 |

| 製表部門 | 壓力容器(含消毒鍋)作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 3／3 |
| 五、防護設備之準備、維持及使用 1.使用適當之個人安全衛生防護具安全鞋、安全帽、手套、防毒面具、乾粉滅火器等。 2.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 六、事故通報及報告 1.當壓力容器（含消毒鍋）作業工作場所發生中毒、火警或爆炸事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 |

| 製表部門 | 鍋爐作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 1／3 |
| 一、設備之維護及檢查 鍋爐作業中操作不當有爆炸之危險，鍋爐所產生之高溫亦有燙傷之虞，使用瓦斯及燃料時若疏於防範會有中毒及火災等意外發生，操作鍋爐時應謹慎處理及防範。 二、工作安全及衛生標準 1.一般通則 : (1)蒸氣管線被拆下時，管線四週應使用繩索圍起並掛安全標示牌。 (2)經常檢查水位及壓力並作記錄。 (3)水位計故障應立即檢修。 (4)定期檢查水質並作適當排放，以策鍋爐安全。 (5)經常研究探討可能造成鍋爐熄火原因，以防範鍋爐異常災害發生，造成全院性的損害。 (6)鍋爐熄火重新點火時應吹排爐膛內廢氣，確認無可燃性氣體時再點火。 (7)煙道如有漏出應查出漏處儘速修補。 (8)安全閥應定期停車測試。 (9)鍋爐開車期間或停車後爐溫尚未降下時，不可直接加入冷水。 (10)鍋爐溫度仍高或燃燒室內有熱氣體通過時，切不可將爐水洩放至鍋爐低水位以下。 (11)隨時注意天然氣及柴油管線有無洩漏，若發現漏氣(油)時應隨即停車檢修。 2.鍋爐運轉中作業： (1)鍋爐運轉中應定期檢查，每班校對一次水位計詳細成記錄。 (2)點火前必須詳加檢驗一切是否就緒，水位是否正常，然後開動鼓風機吹爐二至五分鐘，把爐內可燃氣體完全排出後始可點火。但燃重油爐，吹爐二分鐘即可。 (3)鍋爐開車中伺水預熱器經常有水流過，不可將伺水控制閥關閉。 (4)鍋爐昇壓按溫度與壓力關係曲線逐步提昇，不可加壓過速，以免鍋爐水循環不良而發生危險。 (5)蒸汽送入管路前，先送少量蒸汽把管路溫熱，並檢查汽、水分離器作用是否正常，以免發生水錘衝擊。 (6)鍋爐吹灰中不可通火，看火或打開火爐門。 (7)管線或法蘭漏汽時，如無旁通路（BY PASS）不得進行修理，如確定有危險時應緊急停爐。 |

| 製表部門 | 鍋爐作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 2／3 |
| (8)吹洩排水時應考慮人員安全，如臨座鍋爐停車修理時，應查視有閥門是否全都關閉，並需通知鍋爐中工作之全體人員退出，然後再排氣。 (9)發現水位下降至無法窺視時，應速緊急停車，靜待鍋爐冷卻及確知水位高度後，再查明水位低落原因子以改正。 (10)操作人員查視火焰燃燒情形時應戴有色護鏡。 (11)鍋爐點火時如燃料噴入爐膛一段時間仍未點燃時應停止燃料噴入重新排氣點火以防氣爆發生。 3.鍋爐停車檢修： (1)停車後應將燃料廢氣等之管路完全封閉。 (2)修理人員於更換玻璃、水位計拆卸栓寒閥時，應戴手套及護目鏡，清理水管時應佩帶防塵口罩。 (3)整理中不可自行變動或調整安全閥。 (4)按裝人孔蓋前先查視確已無人留在爐內工作。 (5)爐內臨時照明，必須持用防爆安全燈。 (6)人員進入爐膛檢修，應有人在人孔處照應，並保持爐膛內通風良好。 (7)入爐膛檢修之前應先測定爐膛內溫度、含氧量及可燃性氣體濃度。 三、教育與訓練 作業人員應依規定參加單位辦理之醫院安全衛生管理、消防常識及常用消防設備簡介與操作、專業設備作業操作維護教育訓練及演練。 四、急救與搶救 1.燙傷時以「沖、脫、泡、蓋、送」之急救原則處理。 2.發生中毒時立即將中毒人員移到空氣流通的地方，讓他面部向下俯躺，並保持他的體溫。 3.中毒人員如果停止呼吸時，應立即替他施行人工呼吸。 4.通知現場主管及相關人員並送就近護理站或急診室治療。 5.若發生火警時，應立即使用乾粉滅火器滅火。 五、防護設備之準備、維持及使用 1.使用適當之個人安全衛生防護具，氣體濃度偵測器、安全鞋、安全帽、手套、護目鏡、防塵口罩、防毒面具、送風機、乾粉滅火器等。 2.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 |

| 製表部門 | 鍋爐作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 3／3 |
| 六、事故通報及報告 當鍋爐作業工作場所發生中毒、火警或爆炸事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 時效向上級進行通報。所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 |

| 製表部門 | 電動病床作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 工務課 |  | 1／1 |
| 一、設備之維護及檢查 電動病床若操作不當易造成身體部位夾傷，移動病床時疏於防範亦會造成撞傷或壓傷等意外事故，應謹慎處理。 二、工作安全及衛生標準 1.操作前應詳細檢查電動病床各零件是否穩定，無任何鬆脫方可使用。 2.電動病床之電源及控制線路若有破損斷裂，可能會有漏電現象，故使用人員應定期檢查，以避免觸電之意外發生。 3.操作時應隨時注意人員之身體各部位，若有夾傷之虞，應立即停止使用。 4.移動病床時應將輪子之剎車組放開再進行推動，長時間靜止時則應將煞車組關閉，以防止病床滑動造成人員傷害。 5.移動病床應緩慢移動，速度不宜過快，並隨時注意四周環境，避免任何碰撞。 6.若發現設備有任何不正常現象，應立即停止使用並且通知工務課人員進行檢修。 7.設備不使用時應將插頭拔開，並有明確之標示。 8.移動病床時需二人以上，不可私自一人去移動。 9.設備之控制線路嚴禁與液體或導電物質接觸，避免短路引起火災。 10.設備如有燒焦味道發出時，應立即將插頭拔開並請工務課人員進行檢修。 三、教育與訓練 作業人員應依規定參加單位辦理之醫院安全衛生管理、消防常識及常用消防設備簡介、專業設備作業操作維護教育訓練及演練。 四、急救與搶救 1.若發現有人觸電，切忌用赤手去碰觸傷者，應先切掉電源並帶絕緣手套再去移動傷者。 2.人員夾傷時，立即將夾傷部位自設備中移開，有骨折現象用木板固定包紮受傷處。 3.通知現場主管及相關人員並送往就近護理站或急診室。 五、防護設備之準備、維持及使用 1.使用適當之個人安全衛生防護具安全鞋、手套、等。 2.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 六、事故通報及報告 1.當電動病床作業工作場所發生觸電、夾傷事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 |

| 製表部門 | 升降設備作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區保養課 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 (一) 依規定於每日作業前，依據監控設備自動掃描測試列表，異常時依報表異常處理。 (二) 依設備保養規範之規定，實施設備每月之定期保養與維護。 (三) 依據建築法第七十七條規定，定期委託中央主管建築機構認可之專業機構或人員檢查簽證。 二、工作安全及衛生標準 (一) 作業人員服裝必須合身且整齊，衣服不要太寬鬆、不要結領帶，並檢查有無遺漏的袖口扣子；必須戴安全帽、穿安全鞋。 (二) 升降設備之乘場門於作業保養中，應裝設安全欄桿，其高度不得少於75cm，並以紅字標以「危險」或「保養中」字樣，以防止危險發生。 (三) 二人以上同時作業時，升降台操作手於操作升降台時，必須發聲警告，如：「上升」或「下降」等，帶其餘之人覆誦後，始得開動。 (四) 進入升降台作業需先小心觀察升降台與頂層建築物最小空隙是否足夠人員躲避之空間；在車坑內作業也需注意觀察其空間。 (五) 檢查各安全回路是否均有效動作。 (六) 作業完成後於作業中電氣回路有短接線路，必須拆除乾淨；再重新做一次正常運轉檢查，確定完全正常時，始可加入營運行車。 三、教育與訓練 (一) 作業人員應依規定參加單位辦理之升降設備使用及故障排除…等教育訓練及演練。 (二) 作業人員應主動閱讀設備保養規範之內容，了解升降設備之保養及維修等相關訊息，以利於發生災害時可以迅速採取應變措施。 四、急救與搶救 (一) 當升降設備工作場所發生跌倒、夾傷時，應送就近護理站或急診室治療。 (二) 遇火警時，用乾粉滅火器施救。 (三) 配合現場醫謢人員實施急救作業或其他配合搶救作業時，需注意個人自身安全，並維護施救人員安全。 五、防護設備之準備、維持及使用 (一) 使用適當之個人安全衛生器具、安全帽、安全鞋、安全帶、手套、耳罩、口罩等。 (二) 防護設備定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 |

| 製表部門 | 升降設備作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區保養課 |  | 2／2 |
| 六、事故通報及報告 (一) 當升降設備工作場所發生跌倒、夾傷或其他原因引起火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 (二) 所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 (三) 於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報 七、其他有關安全衛生事項 定期就設備使用許可證執行檢查，並確認其有效到期日，於到期日30日前提出檢查申請。 |

| 製表部門 | 一般修護作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 高雄儀器課 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 修復作業若疏於防範易引起觸電、擦傷、摔傷、遭物品掉落擊傷等意外事件發生，更甚者將會影響到他人與自己之生命財產安全，應謹慎處理防範。 二、工作安全及衛生標準 檢修人員前往作業部門工作時，應熟知該部門安全守則，並配用適當之人體防護用具。 設備檢修前檢修人員應先與使用部門密切聯繫不得擅自開關或拆卸設備。 從事各項設備保養或檢修，需經教育訓練熟悉維修技術後方得為之。 從事危險性之檢修保養工作應配合現場操作人員或主管作妥周密的安全檢查及防範措施方可進行檢修工作。 從事危險性之修理保養工作，開始時應在該區域主管監督下進行。 從事檢修工作必須先將動力電源切斷，方可開始工作，必要時將開關加鎖，並懸掛安全掛籤。 修理漏氣管路或設備必須拆開時，應將內部壓力排除後方可進行。 勿單獨一人從事有危險性之修理工作。 進入密閉容器應注意下列事項： (1)需申請侷限空間作業，辦理工作許可證。 (2)開啟各排氣閥，並打開所有人孔蓋。 (3)關閉各連通閥門，並掛安全掛籤。 (4)排除容器內殘餘之有毒流體或氣體。 (5)使用認可之人體防護用具。 (6)進入容器前,應量測氧氣濃度及毒性氣體濃度。 (7)工作人員進入容器時，外面應派人守望。 (8)工作人員進入之人孔應掛安全掛籤。 (9)進入容器之工作人員應荷安全皮帶，並繫救生索。 (10)守望人員拉住，守望人員並應隨時探視容器內動靜。 (11)安全人孔蓋上以前須查視是否尚有工作人員留在容器內。 10.於運轉中之機器近旁作修理工作時，工作人員與機器間應設置適當之防護。 11.在機器轉動部位調整、修理、注油或清掃時必須先停車。 12.工作人員必須進入轉動機械內或附有轉動機械之設備內工作時，應先將轉動部分固定。 13.移動一個設備或鷹架時必須將放置其上面未經固定之物件取下。 14.放置工具物料，於鷹架上或其他高處，需確保不絆倒他人或落下傷人。 15.不得堆疊磚塊充作鷹架之支柱。 16.未經主管許可，不得以汽油清洗機件。 17.使用矽利康、牛油後應洗淨雙手，以防中毒。 |

| 製表部門 | 一般修護作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 高雄儀器課 |  | 2／2 |
| 18.修理完畢應將機器之防護裝置放回原處。 19.修理完畢應立即將剩料、廢料以及其他無用之工具清除。 三、教育與訓練 作業人員應依規定參加單位辦理之醫院安全衛生管理、消防常識及常用消防設備簡介、專業設備作業操作維護教育訓練及演練。 四、急救與搶救 1.若發現有人觸電且緊抓電線不放時，切忌用赤手去拖開傷者，應先切掉電源或帶絕緣手套去拖，若不能停電亦無絕緣手套時，可用乾衣服包紮手部站立於乾燥地方為之，若電線於傷者之上面，可用乾燥木板或其他絕緣物移開電線。 2.作業人員於密閉容器內窒息或中毒時，應立即將傷者移到空氣流通的地方，讓他面部向下俯躺，並保持他的體溫。 3.如傷者停止呼吸時，應立即替他施行心肺復甦術。 4.通知現場主管及相關人員並送往就近護理站或急診室治療。 五、防護設備之準備、維持及使用 1.使用適當之個人安全衛生防護具安全鞋、安全帽、手套、護目鏡、高空作業帶、驗電器、防塵口罩等。 2.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 六、事故通報及報告 1.當修護作業工作場所發生感電、墜落、中毒或火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 |

| 製表部門 | 游離輻射設備維護作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 高雄儀器課 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 依定期保養工作規範進行游離輻射設備之保養與維護。 操作相關設備時應依設備之操作規範規定之程序（步驟）進行操作 二、工作安全及衛生標準 1.除本作業守則規定外，維復人員仍須依照一般修復作業工作守則執行作業。 2.醫儀維復人員非取得輻安證書或經法定輻射安全訓練，不得進行操作游離輻射設備。醫儀維復人員在未取得輻安證書或經法定輻射安全訓練完成前，得在有證照人員指導下進行游離輻射設備操作訓練。 3.作業前須先與操作人員就使用狀況及故障情形進行適當溝通，已以確定設備現況。 4.確定檢查室內無必要人員或人員未經適當屏蔽，不得操作輻射暴露。 5.在執行維復作業後，應佩帶劑量配章及適當防護器具，如手套、口罩等，若需在輻射暴露下作業，則須穿戴鉛衣、及其他防護器具。 6.工作中工作人員如受傷，即應立即至急診受必要之診療。 7.在完成維復作業後，應將設備恢復原狀，環境清理乾淨，並徹底清洗手部。 三、教育與訓練 1.作業人員應依規定參加單位辦理之輻射危害認識、儀器設備使用及儀器設備故障排除等教育訓練及演練。 2.從事游離輻射工作人員，於從事游離輻射工作前，應由輻射防護專業人員講解有關醫院游離輻射防護管制及作業規定，包括游離輻射之來源、特性、防護要領、管制措施等注意事項。 四、急救與搶救 1.當發生人員不當受輻射照射時，應立即釋放開關，使輻射線停止放射。 2.機器不正常激發時，應立即停用。 3.輻射防護專業人員於獲悉工作人員過度曝露時，應於事件發生十天內向原子能委員會提出正式書面報告。 4.工作人員於工作中遭受游離輻設曝露時，超過最高許可劑量之十分之三時，應受健康監護與人員監測。 5.遇火警時，應立即關閉電源，並以滅火器施救。 |

| 製表部門 | 游離輻射設備維護作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 高雄儀器課 |  | 2／2 |
| 五、防護設備之準備、維持及使用 1.使用適當之個人安全衛生防護具面罩、手套、防護衣、鉛衣、鉛手套等。 2.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 六、事故通報及報告 1.當工作場所發生游離輻射危害、輻射洩漏或其他原因引起火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項。 每年參與輻射安全訓練，並接受健康檢查。 |

| 製表部門 | 供應中心（CSR）作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區供應課 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 1.機械設備須由管理部門指派人員負責維修、保養及實施定期檢查與重點檢查。日常檢點作業則由原機械設備操作人員負責實施，前述人員均應提供安全衛生檢查技術上之必要輔導。 2.設備故障或檢修保養時，必須先關閉電源，修護人員須在機器控制盤前，懸掛故障或檢修中指示牌。 3.有關人員實施各種自動檢查時，應按預先排定之項目、順序，逐一確實進行，不可遺漏。設備未經主管同意，不得擅自操作或維修，以免發生意外。 二、工作安全及衛生標準 1.去污區： (1)籃架於推車運送時，應將籃架置於固定檔版之後方，避免籃架滑動掉落造成危險。 (2)清潔液於運送中應處於密封狀態，更換時應放至定位時再開啟瓶蓋。 (3)非CSR工作人員，未經許可不得進入工作區。 2.配盤區： (1)籃架於推車運送時，應將籃架置於固定檔版之後方，避免籃架滑動掉落造成危險。 (2)籃架於清洗消毒烘乾作業結束後，若需移動籃架應配戴棉質手套。 (3)非CSR工作人員，未經許可不得進入工作區。 3.每日工作完畢，蒸氣須關閉。 4.清潔用具不可用於其他區域，應限制於本區使用。 三、教育與訓練 1.必須遵守各場所訂定之安全衛生注意事項。 2.工作人員定期接受醫材處理及預防割札傷在職教育訓練之記錄。 3.必須接受與工作本身有關之安全衛生教育訓練及演練。 4.必須接受依法令規定之體格及健康檢查。 5.新進同仁或在職同仁，於變更工作前，主管得指派適當人員，施予作業所需之安全衛生教育，同仁依法不得拒絕。 四、急救與搶救 1.發生針扎時： (1)應立即用力將傷口的血擠出，並用酒精或優碘消毒以防感染。 (2)立即向其單位主管報告，並於HIS人事作業就源填報「職業傷害報告表」，並依照「公傷處理作業準則」辦理。 |

| 製表部門 | 供應中心(CSR)作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區供應課 |  | 2／2 |
| (3)追查器械包使用病患之病史，視需要請醫師開立檢驗單，確認病患是否患有可經由血液或體液感染之疾病，如B型肝炎、C型肝炎、愛滋病與梅毒等。 (4)至門診抽血檢查確認被扎傷者體內，是否已有可經由血液或體液感染疾病之抗原與抗體情形。 2.籃架掉落砸傷： (1)冰敷。 (2)儘速至急、門診檢查。 3.清潔液濺入皮膚、眼睛： (1)以大量清水沖洗。 (2)儘速至急、門診檢查。 4.燙傷： (1)以大量清水沖洗。 (2)儘速至急、門診檢查。 5.發生重大事故(如火災、爆炸、人員傷亡)時，現場人員應立即報告主管，主管不在或逢假日值班時，應向主管單位(如警衛課、總機、工務課、值班主管或安全衛生組等)報告，並請求協助支持處理。 五、防護設備之準備、維持及使用 1.清潔區人員穿戴帽子、口罩、手套、防水圍裙或防護衣等防護用具。 2.籃架於清洗消毒烘乾作業結束後，若需移動籃架應配戴棉質手套。 六、事故通報及報告 1.遇有意外事故發生，不論有無人員受傷均應報告各場所負責人。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項 1.新進人員應接受健康篩檢。 2.工作人員應定期接受健檢。 3.感染性廢棄物依本院訂定之「醫療廢棄物感染管制作業原則」處理。 4.每班以0.6%新鮮泡製漂白水作環境清潔與消毒。 |

| 製表部門 | H2O2消毒作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區供應課 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 1.消毒設備每日作業前實施檢點，每月應實施定期安全自動檢查，並由專門之技術人員負責維修、保養。 2.消毒設備操作前，應詳閱該設備之各項標準作業程序；操作時應嚴格遵守操作程序，以維護己身之安全。 二、工作安全及衛生標準 1.應將容器放置在陰涼區域（避免過熱），遠離如木材、紙張、油脂等可燃物。 2.避免污染-污染導致分解及產生氧氣，其可造成高壓及導致容器爆裂之危險。 3.嚴禁將未使用的過氧化氫倒回原容器中。 4.操作人員穿戴帽子、口罩、防水圍裙或防護衣等防護用具。 5.操作過氧化氫時應使用玻璃、不鏽鋼、鋁或塑膠材質之物料。 6.空桶丟棄前先以清水沖洗3次。 7.每班以0.6%新鮮泡製漂白水作環境清潔與消毒。 三、教育與訓練 1.必須遵守各場所訂定之安全衛生注意事項。 2.必須接受與工作本身有關之安全衛生教育訓練及演練。 3.必須接受依法令規定之體格及健康檢查。 4.新進同仁或在職同仁於變更工作前，主管應依法指派適當人員施予作業所需之安全衛生教育訓練。 四、急救與搶救 1.工作人員在執行消毒作業發生傷害時，現場同仁對傷者應立即採行適當的急救措施並緊急送急診室醫治同時報告主管。 2.發生重大事故(如火災、爆炸、人員傷亡)時，現場人員應立即報告主管，主管不在或逢假日值班時，應向主管單位(如警衛課、總機、工務課、值班主管或安全衛生組等)報告，並請求協助支援處理。 五、防護設備之準備、維持及使用 1.使用適當之個人安全衛生防護具如面罩、手套、防護衣、濾罐式防毒 面具、防塵口罩鉻氏空氣呼吸器等。 2.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 |

| 製表部門 | H2O2消毒作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區供應課 |  | 2／2 |
| 六、事故通報及報告 1.遇有意外事故發生，不論有無人員受傷均應報告各場所負責人。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項。 1.意外接觸時，應立即移除受污染之衣物及鞋子並使用大量清水沖洗眼睛或皮膚至少15分鐘。 2.若發生火警時，應立即使用水、水霧或A、B、C乾粉滅火器予以施救。 |

| 製表部門 | 一般物料貯存作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區供應課 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 1.各項機械設備每日作業前實施檢點，每月應實施定期安全自動檢查，並由專門之技術人員負責維修、保養。 2.各項機械設備操作前，應詳閱該機械設備之各項標準作業程序；操作時應嚴格遵守操作程序，以維護己身之安全。 二、工作安全及衛生標準 1.倉庫內嚴禁煙火及禁用電爐等發熱器具。 2.貯存之物料，應整齊放置，不得阻塞行人通道。 3.倉庫之入口處、卸貨區及主要通道，必須保持暢通；同時在電氣開關和消防設備附近，禁止堆置物料，以免妨害消防救災。 4.倉庫內之通風及空調設備，如未正常運轉，應即反應改善。 5.下班後或倉庫無人看管時，應切斷一切電源。 6.堆積物料之地基應鋪墊平實應考慮下列各項因素以免發生危險： (1)有足夠地板強度及安全度。 (2)物料堆疊需考量重量，以免底層物料遭壓毀。 (3)層層堆疊牢靠、穩定，以免滑脫傾倒。 7.物料堆疊不可過高，以免搬取困難及發生倒塌之危險。 8.大宗料位(棧板區)應劃線標示並限制堆積高度。 9.堆積物料之領取，應由上面依序取用，勿由下部抽取以免倒塌。 10.堆積袋裝物料應逐層交叉堆放，袋口向內；堆積袋裝物品在一公尺以上時應縮減一袋，此後每高一公尺再縮減一袋，成金字塔型。 11.於高處貯放或搬取物料時，應使用工作梯，不可攀附料架作業。 12.鋼管鐵條，應層層堆積，層與層間應橫以木條或鐵桿墊隔，直徑在五公分以上者，堆積高度不得超過一公尺半。 13.儲放鋼管、長條鐵材時，其尖端不得面向走道，如特殊狀況需突出走道時，必須加掛明顯之警告標示。 14.短小之桿型物料或管子，應以特殊設計之料架儲存。 15.堆積綑紮金屬板時，高度以不超過一公尺半為限，如係屬較厚之鐵板，應以豎立存放為原則。 16.圓桶以橫臥堆置時，應堆成錐形，最底層兩邊，應用三角木砌墊，以免滾動；採立式堆置時，層與層間應墊以木板。 17.汽油容器無論裝油與否，其蓋子應隨時蓋妥。 18.易燃物品如有油漆、溶劑、油和汽油等應貯存於危險品倉庫內。 19.紙袋、麻線、棉線或類似物品貯存時，應特別注意防火。 |

| 製表部門 | 一般物料貯存作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區供應課 |  | 2／2 |
| 20.玻璃器皿應貯存於較低層、平穩、安全及易搬運之處，以免摔破。 21.貯存笨重器材時，應使重量均勻分布於地面。 三、教育與訓練 1.必須遵守各場所訂定之安全衛生注意事項。 2.必須接受與工作本身有關之安全衛生教育訓練及演練。 3.必須接受依法令規定之體格及健康檢查。 4.新進同仁或在職同仁於變更工作前，主管應依法指派適當人員施予作業所需之安全衛生教育訓練。 四、急救與搶救 1.工作人員在執行倉庫物料貯存作業發生傷害時，現場同仁對傷者應立即採行適當的急救措施並緊急送急診室醫治同時報告主管。 2.發生重大事故(如火災、爆炸、人員傷亡)時，現場人員應立即報告主管，主管不在或逢假日值班時，應向主管單位(如警衛課、總機、工務課、值班主管或安全衛生組等)報告，並請求協助支援處理。 五、防護設備之準備、維持及使用 1.使用適當之個人安全衛生防護具如面罩、手套、防護衣、濾罐式防毒 面具、防塵口罩鉻氏空氣呼吸器等。 2.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 六、事故通報及報告 1.遇有意外事故發生，不論有無人員受傷均應報告各場所負責人。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項。 定期就倉庫執行各項溫溼度之測定並作記錄。 |

| 製表部門 | 危害物質貯存作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區供應課 |  | 1／3 |
| 一、設備之維護及檢查 1.設備每月應實施定期安全自動檢查，應依法令及本院相關規定，執行定期檢測、自動檢查、檢點；若係委託其他部門或院外機構代行檢查項目（如排氣櫃風速測定等），應依排定期限跟催實施，並應有檢查記錄備查 2.各項設備操作前，應詳閱該機械設備之各項標準作業程序；操作時應嚴格遵守操作程序，以維護己身之安全。 二、工作安全及衛生標準 1.危害物質包括有機溶劑、特定化學物質以及放射性物質，由於會使人體產生頭痛、疲倦感、目眩、貧血、肝臟障礙、刺激皮膚等不良影響，故在儲存作業時，應加強管理與安全防護，以確保工作人員及院區之安全。 2.廠商交貨時包裝容器上必須清楚標示化學藥品的名稱，開啟或使用時的危險性。 3.收發料人員應依物質安全資料表或包裝上之危害物標示判別及歸屬類別，予以妥善分類、儲存。 4.避免直接接觸有機溶劑及化學藥品。 5.必要時，穿戴適當的保護用具(如手套、圍裙、護目鏡)，這些裝備不要穿到儲存室外面，長髮工作人員須束好長髮。 6.所有有機溶劑及化學藥品的瓶蓋須蓋緊。 7.貯存場所，絕對嚴禁煙火，遠離熱源，並標示警告標誌。 8.貯存區應備足滅火設施，發生火災時，應依正確方式滅火撲滅。 9.定期檢查貯存區安全設施之狀況及功能，以確保安全。 10.貯存區應安裝定時排風裝置，保持通風、散熱，以防自燃現象導致火災。 11.貯存區應嚴格管制人員進出並立即上鎖。 三、教育與訓練 1.部門主管對使用或可能暴露於危害性物質之新進員工，應安排施予三小時以上之教育訓練，使其熟習預防及緊急應變措施，並依規定檢查、檢點，以維護作業環境及工作人員安全。 2. 部門主管應提供及教導工作同仁熟悉安全衛生工作守則及操作規範，並督導及要求工作同仁，確實依規定實施作業。 |

| 製表部門 | 危害物質貯存作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區供應課 |  | 2／3 |
| 四、急救與搶救 1.緊急應變處理： (1)通告或疏散附近的工作人員，並將意外事件報告主管。 (2)察看材料安全資料卡，提供通風、圍堵和棄置的指示。 (3)少量潑濺(少於100mL)可用砂、紙巾和中和劑吸除。 (4)固態狀的潑灑物，則戴上手套將其掃至畚箕。 (5)小心避免化學藥品的劇烈反應作用。 (6)使用大量的清水沖洗，以稀釋其酸和鹼。 2.化學藥品潑濺在眼睛或皮膚時： (1)儘快除去污染到的衣服。 (2)用安全的蓮蓬頭、水龍頭或洗眼設備，在身體被潑濺處持續沖水15分鐘。 (3)眼睛被潑灑時須馬上沖水，愈快洗眼，視力受害的程度愈會減輕。最好用生理食鹽水持續滴15-20分鐘，避免傷及角膜。 (4)在儲存室內禁止戴用隱形眼鏡，即使安全鏡片也不宜。 (5)使用肥皂和水洗去皮膚上的化學藥品，切勿使用中和藥劑、面霜、乳液或藥膏塗於皮膚上。 (6)立即送至就近護理站或急診治療。 3.發生重大事故(如火災、爆炸、人員傷亡)時，現場人員應立即報告主管，主管不在或逢假日值班時，應向主管單位(如警衛課、總機、工務課、值班主管或安全衛生組等)報告，並請求協助支援處理。 五、防護設備之準備、維持及使用 1.部門主管應提供作業上必要及數量足夠之防護具，如防護衣、護目鏡、安全口罩、手套等，並要求作業人員佩戴。 2.各部門應確實掌控、檢討危害物質之使用、儲存情形，並建立「危害物質清單」、「物質安全資料表」、包裝容器危害標示及其他安全管理措施。 3.視作業環境需求及法令規定，設置密閉設備、局部排氣裝置或整體換氣裝置，並於有害物質之作業時間內，不得停止換排氣設施之運轉。 六、事故通報及報告 1.工作人員在執行危害物質貯存作業發生傷害時，現場同仁對傷者應立即採行適當的急救措施並緊急送急診室醫治同時報告主管。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 |

| 製表部門 | 危害物質貯存作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區供應課 |  | 3／3 |
| 七、其他有關安全衛生事項。 1.定期就倉庫執行各項溫溼度之測定並作記錄。 2.使用、存放危害物質之部門，應經常掌控危害物質使用、儲存量。並應於每年七月清查後，於七月二十日前填具「危害物質清單」，並以「危害物質彙總表（以部門別）」提報。 |

| 製表部門 | 易燃物品貯存作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區供應課 |  | 1／3 |
| 一、設備之維護及檢查 1.設備每月應實施定期安全自動檢查，應依法令及本院相關規定，執行定期檢測、自動檢查、檢點；若係委託其他部門或院外機構代行檢查項目（如排氣櫃風速測定等），應依排定期限跟催實施，並應有檢查記錄備查。 2.各項設備操作前，應詳閱該機械設備之各項標準作業程序；操作時應嚴格遵守操作程序，以維護己身之安全。 二、工作安全及衛生標準 1.易燃物品的容器,不論是否在使用中或不使用中,都應隨時緊蓋。 2.儲存易燃物品場所，絕對嚴禁煙火，遠離熱源。 3.易燃物品置於近地面、陰暗、通風處。 4.置放處保持乾燥無變色變質情形。 5.容器應保持完整無破裂。 6.危害物質於存放時，考量物質特性均應分開存放。 7.工作場所應標示警告標誌。 8.容器標示清楚。並製作MSDS，留存現場備查。 9.汽油為一級易燃物品，其閃火點為20 oF，即使在零下50 oF亦可爆炸，同時空氣中含汽油量14%~16%時，若有火種亦可爆炸，需加強防範。 10.儲存場所溫度應保持40℃以下，儲存容器應安穩置放並加固定及裝妥護蓋，以避免傾倒。 11.貯存燃料油之場所，必須通風良好，以免油氣積聚，發生爆炸。 12.燃料油宜貯存於地下油槽或陰涼地點，以減少油氣避免火災發生。 13.汽油之貯存量以足用為原則，存量不宜太多。 14.貯存或提運汽油時，應用有蓋之鐵桶等容器。 15.不論油桶中是否有油品，應隨時將桶蓋蓋妥。 16.不准用口吸取汽油或以汽油清洗衣服、皮膚，以免造成鉛中毒。 17.汽油蒸氣較空氣重，常積聚於低窪地點或稀鬆之沙土內，故在此等窪地及鬆軟土地上應特別防範汽油蒸氣引起火災。 18.易燃品貯存處四週16公尺內，嚴禁煙火並設置「嚴禁煙火」之警告標誌。 19.易燃品儲存區應備足滅火設施，當不慎引起火災時，應依正確方式以滅火設施撲滅火災。 20.易燃品儲存區，應嚴格管制人員進出。 21.定期檢查易燃品儲存設備之狀況及功能，以確保安全。 22.如發現有可燃性氣體外漏時，應查明來源，並迅速處理。 |

| 製表部門 | 易燃物品貯存作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區供應課 |  | 2／3 |
| 23.易燃、易爆等危險物料，應貯存於危險倉庫內，四周須設置安全防護設備，並特別注意防火、防盜。 24.易燃物品儲存區，應保持通風、散熱，以防止自燃現象導致火災。 三、教育與訓練 1.部門主管對使用或可能暴露於危害性物質之新進員工，應安排施予三小時以上之教育訓練，使其熟習預防及緊急應變措施，並依規定檢查、檢點，以維護作業環境及工作人員安全。 2. 部門主管應提供及教導工作同仁熟悉安全衛生工作守則及操作規範，並督導及要求工作同仁，確實依規定實施作業。 四、急救與搶救 1.緊急應變處理： (1)通告或疏散附近的工作人員，並將意外事件報告主管。 (2)察看材料安全資料卡，提供通風、圍堵和棄置的指示。 (3)少量潑濺(少於100mL)可用砂、紙巾和中和劑吸除。 (4)固態狀的潑灑物，則戴上手套將其掃至畚箕。 (5)小心避免化學藥品的劇烈反應作用。 2.化學藥品潑濺在眼睛或皮膚時： (1)儘快除去污染到的衣服。 (2)用安全的蓮蓬頭、水龍頭或洗眼設備，在身體被潑濺處持續沖水15分鐘。 (3)眼睛被潑灑時須馬上沖水，愈快洗眼，視力受害的程度愈會減輕。最好用生理食鹽水持續滴15-20分鐘，避免傷及角膜。 (4)在儲存室內禁止戴用隱形眼鏡，即使安全鏡片也不宜。 (5)使用肥皂和水洗去皮膚上的化學藥品，切勿使用中和藥劑、面霜、乳液或藥膏塗於皮膚上。 (6)立即送至就近護理站或急診治療。 3.遇火警時，用乾粉滅火器施救。 4.工作人員在易燃物品貯存作業中發生傷害時，現場同仁對傷者應立即採行適當的急救措施並緊急送急診室治療同時報告主管。 5.發生重大事故(如火災、爆炸、人員傷亡)時，現場人員應立即報告主管，主管不在或逢假日值班時，應向主管單位(如警衛課、總機、工務課、值班主管或安全衛生組等)報告，並請求協助支援處理。 |

| 製表部門 | 易燃物品貯存作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區供應課 |  | 3／3 |
| 五、防護設備之準備、維持及使用 1.部門主管應提供作業上必要及數量足夠之防護具，如防護衣、護目鏡、安全口罩、手套等，並要求作業人員佩戴。 2.各部門應確實掌控、檢討危害物質之使用、儲存情形，並建立「危害物質清單」、「物質安全資料表」、包裝容器危害標示及其他安全管理措施。 3.危害物品作業場所內如發生有害氣體、蒸氣、粉塵時，應採取密閉設備、局部排氣裝置、整體換氣裝置或以其他方法導入新鮮空氣等適當措施，使其不超過作業環境空氣中有害物容許濃度標準之規定。 六、事故通報及報告 1.遇有意外事故發生，不論有無人員受傷均應報告各場所負責人。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項。 1.傾倒時立即擦拭，並遠離火源與維持通風良好。 |

| 製表部門 | 物料管理作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區供應課 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 各項儲存及倉管設備每日作業前應實施點檢，每月應實施定期安全自動檢查，並由專門之技術人員負責維修、保養。 二、工作安全及衛生標準 1.料庫應依材料類別、特性、體積、重量、儲存數量及考慮收發料之方便，規劃適當之收料區、待檢驗區、備料區、退貨區及料品存放區，並設置適當之儲存料架，搭配倉庫料位配置圖及於每座料架正前方設置料位標示板，以利料庫管理。 2.料庫內及作業中嚴禁吸菸及嚼檳榔。 3.物料應適當安全堆放，且不可過高，以免搬運困難或倒塌。 4.取用堆疊物件時不得由下部抽取，切勿從起吊件下面經過。 5.搬運粗糙物件時應戴防護手套。 6.搬運及開箱前，應將突出之鐵皮、鐵釘等先拔除。 7.兩人或兩人以上搬運物件，行動須一致或聽指揮口令。 8.物料之堆放及其他注意事項： (1)不得超過堆放地最大安全負荷。 (2)不得影響照明。 (3)不得妨礙機械設備之操作。 (4)倉庫內之通風設備，如未正常運轉應即通知主管人員。 (5)堆積物料之地基應鋪墊平實。 (6)貯存長而重之器材時，應使重量均勻。 (7)搬運物料人員，不要著拖地之長褲，或過大之鞋靴，以免絆倒自己。 (8)單人用手搬起重物時，應先以半蹲姿努，抓牢工作物，然後用腿力站起，藉以連帶負起重物。切勿彎腰搬起重物，以免扭傷腰部。在搬起重物後如需移動時，應採直線行進，儘量減少轉換方向。 (9)易燃易爆或含毒等危險性材料，應隔離保管。 (10)倉儲地區應設置適當消防及防盜等防護措施，並應定期保養維護，以確保設備之正常功能。 9.物料補充作業應注意下列事項： (1)供應處(藥劑部)應依部門作業需求及院方安全規定，規劃每週各工作日之補充路線。 (2)基於材料、藥品之使用安全，每月應至少一次，對所屬之各項不計價材料、藥品庫存予以檢核，重點如下： |

| 製表部門 | 物料管理作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區供應課 |  | 2／2 |
| (是否已逾有效使用期限，庫存是否偏高。 (使用時是否先進先出。 (是否分類標示儲存並整齊存放，易於尋找取用。 (儲存位置是否安全。 (倉儲部門補充時，是否依規定確實點收。 (3)當場點交發現品名數量或品質異常者，即反應料庫經辦人員處理，料庫經辦應立即瞭解原因並即時適當處理，避免使用單位現場異常。 三、教育與訓練 1.必須遵守各場所訂定之安全衛生注意事項。 2.必須接受與工作本身有關之安全衛生教育訓練及演練。 3.必須接受依法令規定之體格及健康檢查。 4.新進同仁或在職同仁於變更工作前，主管應依法指派適當人員施予作業所需之安全衛生教育訓練。 5.必須研讀「資材料庫規劃儲存管理辦法」等相關規章。 四、急救與搶救 1.工作人員在執行倉庫物料貯存作業發生傷害時，現場同仁對傷者應立即採行適當的急救措施並緊急送急診室醫治同時報告主管。 2.發生重大事故(如火災、爆炸、人員傷亡)時，現場人員應立即報告主管，主管不在或逢假日值班時，應向主管單位(如警衛課、總機、工務課、值班主管或安全衛生組等)報告，並請求協助支援處理。 五、防護設備之準備、維持及使用 交貨、備料及進行倉儲管理作業（含5S整理整頓、料位調整）時應穿戴適合之防護設備，避免人員受傷。 六、事故通報及報告 1.遇有意外事故發生，不論有無人員受傷均應報告各場所負責人。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項 1.定期就倉庫執行各項溫溼度之測定並作記錄。 2.當日工作完畢後，應將設備、器械歸位並整理周圍工作環境，離開時應注意關閉電源、熄滅燈火及關閉門戶。 |

| 製表部門 | 堆高機作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區供應課 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 1.堆高機每日作業前實施檢點，每月應定期檢查下列各項是否正常，並由專門之技術人員負責維修、保養： (1)煞車系統、離合器及方向系統。 (2)舉重叉及油壓系統。 (3)舉重支架與頂蓬。 2.堆高機操作前，應詳閱該設備之各項標準作業程序；操作時應嚴格遵守操作程序，以維護己身之安全。 二、工作安全及衛生標準 1.各項搬運設備應由主管指派之人員操作，操作人員非經訓練及主管許可，嚴禁操作使用。 2.材料堆疊推運時，應限制堆疊高度與寬度，並作適當之綑綁固定，以確保運送安全，避免運送途中掉落，造成人員傷害與材料損壞。 3.推運行進時，需注意前方，小心推送，勿碰到行人或建築體設備。 4.堆高機之行駛速率不得超過能使其安全停止之速度。 5.在通道交叉口及視線不良的地方，應減速並按鳴喇叭。 6.堆高機移動行進間不得升降貨叉。 7.當舉起重物、放下重物及行駛時，應緩慢平穩運作。 8.堆高機負重行駛前，應先將承載物舉高至離地一呎左右，並將承舉物稍斜靠於後檔板上，使承載物重心穩定，始可行駛；卸放時，則應先將其恢復水平後再行放下。 9.下坡堆運時應採倒退平緩行駛方式，並注視路況，以免承運物震動傾倒摔毀。 10.嚴禁人員搭附在承載物上。 11.堆高機不得行經鬆散地基或坑陷不平地區，且不得作快速急轉彎等危險運作。 12.不得使用堆高機在貯存具危險性化學品倉庫內作業，但經裝置特殊設備後不在此限。 13.堆高機承載物料，如為散裝組合體，應整齊放置並綑綁牢靠，其高度不得妨礙司機的視線。 14.堆高機行進間，司機應注意周遭環境，避免發生碰撞事故。 15.搬運桶裝物料運用夾具或採橫臥堆積成三角形，各層兩邊應分別用木塊塞牢避免滑脫。 16.堆高機承載作業，不得超過規定之安全荷重，以免發生危險。 |

| 製表部門 | 堆高機作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區供應課 |  | 2／2 |
| 17.堆高機之排氣火星應妥善防護與隔絕，慎防引燃倉庫易燃物品或包裝物之油紙，以免發生火災。 18.離開堆高機時，應拉手煞車，放下貨叉，關掉電源。 三、教育訓練 1.一公噸以上之堆高機須由中央主管機關認可之特殊作業訓練合格人員操作。 2.堆高機操作人員每三年需至「安全衛生教育協會」接受四小時堆高機操作人員在職教育訓練。 四、急救與搶救 1.工作人員在操作堆高機發生傷害時，現場同仁對傷者應立即採行適當的急救措施並緊急送急診室治療同時報告主管。 2.發生重大事故(如火災、爆炸、人員傷亡)時，現場人員應立即報告主管，主管不在或逢假日值班時，應向主管單位(如警衛課、總機、工務課、值班主管或安全衛生組等)報告，並請求協助支援處理。 五、防護設備之準備、維持及使用 1.堆高機需於駕駛座配置安全帶，堆高機操作人員作業時需配戴安全帽。 2.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 六、事故通報及報告 1.遇有意外事故發生，不論有無人員受傷均應報告各場所負責人。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七其他有關安全衛生事項 1.當堆高機翻覆時，操作人員不要跳出車外，緊握車內並向車身翻覆的反方向傾斜。 |

| 製表部門 | 搬運裝卸作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區供應課 |  | 1／3 |
| 一、設備之維護及檢查 1.各項機械設備每日作業前實施檢點，每月應實施定期安全自動檢查，並由專門之技術人員負責維修、保養。 2.各項機械設備操作前，應詳閱該機械設備之各項標準作業程序；操作時應嚴格遵守操作程序，以維護己身之安全。 二、工作安全及衛生標準 1.每一人員許可負荷之最高重量為45公斤(女性為30公斤，孕婦為12公斤)。 2.搬動物品時，應採符合人體工學姿勢。 3.搬舉重物應利用腿肌，勿運用腹肌或背肌，否則易引起背部酸痛或脫腸。 4.搬舉物品前應先調整氣息、協調肢體順暢運作，搬舉作業時，則儘量減少身體扭轉動作，以免扭傷。 5.搬運重大物件時，應利用堆高機，或數人協同作業。 6.搬動物品前應先查看物品有無破裂損傷，外觀是否污損，並於適度處理後再行搬運。 7.搬起或放下物品時，應儘可能放低姿勢或彎曲腿腳部為原則並使兩腳靠近所搬物品，但切不可讓腳處於物品下面。 8.單人徒手搬運重物時，應先以半蹲姿勢，抓牢工作物，然後以腿部使力負起重物，切勿彎腰搬起重物，以免扭傷腰部。如需移動時，應先移除阻礙視線之物品並採直線行進，儘量減少轉換方向。 9.當解除捆紮箱匣的鐵絲或扣帶時應慎防其反彈傷及臉部或身體。 10.搬運木料、梯子或管子等長條物品時，應扛置肩上，並且將物品前端儘可能提高，以免撞著其他人員。 11.兩人以上合搬長形重物時，應站在同一方向，並由較具經驗者在後方指揮，俾使行動一致，充分發揮合作力量。 12.滾動搬運圓桶時，應以手推圓桶之側面，需改變方向時應用手控制圓桶兩端之邊緣，勿用腳蹬。另如需將圓桶滾上斜坡時，工作人員應平穩緩慢往上推滾，同時需防止圓桶回滾壓傷。 13.使用橇槓時，切勿跨坐槓上以臀部壓槓，同時應注意身體和手的位置，以免橇槓滑脫或物品突然移動傷人。 14.使用滾木或圓管移動重物時，切勿將手腳置於滾木與地面之間。 15.搬運物料人員應依規定穿戴安全帽、手套及安全眼鏡等個人防護用具。 16.搬運物料人員，不可著拖地之長褲或過大之鞋靴，以免絆倒自己。 |

| 製表部門 | 搬運裝卸作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區供應課 |  | 2／3 |
| 17.禁止以拋擲方式遞送物料，以免物料拋出後，無法控制方向而擊傷對方。 18.於電線及電氣設備附近搬運物料時，須加倍小心，尤其搬運長形物料時，更應注意切勿觸及供電線路，以免遭電擊。 19.搬運物料時，勿使物料妨礙運搬人員之視線，並應選擇最適當、最短的路線，且應先清除通道上一切障礙物。 20.使用鐵鏈吊物時，不可將鐵鏈打結以調整其長度，亦不可以螺絲連接兩段鐵鏈以增加其長度。 21.搬運物料前需先察視物品，慎防遭突出的釘子或殘存之包裝用鐵絲、鐵皮刺傷；慎防物料之銳邊、尖角及鐵盾傷人；同時，繞經鋒利尖角之鋼索及麻繩，應加墊木板或麻袋。 22.利用鋼索、麻繩索吊物時，切勿繞經物料之缺口或鋒利之邊緣，以防割斷繩索致重物墜落，毀損及傷人之雙重危險。 23.用麻繩起重時，應遠離火源。 24.不得使用損壞或腐蝕的鐵鏈、鋼絲或麻繩起吊物料。 25.吊高物料時其路徑不得經過工作人員上方，以防滑落造成傷害。 26.搬運或起吊物料時，嚴禁越過易燃、易爆物品上方。 27.搬運鐵管時，勿將手置於管件下方，以免擠傷；卸下鐵管時，不但應防範鐵管滾動壓傷、夾傷，更不得將手、腳置於管件下面，以免壓傷。 28.搬運體積較大之物件時，慎防物體發生碰擊或傾倒。 29.搬運成片木料、木條等材料或組合物料時，須先行綑縛妥當。 三、教育與訓練 1.必須遵守各場所訂定之安全衛生注意事項。 2.必須接受與工作本身有關之安全衛生教育訓練及演練。 3.必須接受依法令規定之體格及健康檢查。 4.新進同仁或在職同仁於變更工作前，主管應依法指派適當人員施予作業所需之安全衛生教育訓練。 四、急救與搶救 1.工作人員在執行搬運裝卸作業發生傷害時，現場同仁對傷者應立即採行適當的急救措施並緊急送急診室醫治同時報告主管。 2.發生重大事故(如火災、爆炸、人員傷亡)時，現場人員應立即報告主管，主管不在或逢假日值班時，應向主管單位(如警衛課、總機、工務課、值班主管或安全衛生組等)報告，並請求協助支援處理。 |

| 製表部門 | 搬運裝卸作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區供應課 |  | 3／3 |
| 五、防護設備之準備、維持及使用 1.使用適當之個人安全衛生防護具如面罩、手套、防護衣、濾罐式防毒面具、防塵口罩鉻氏空氣呼吸器等。 2.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用狀態。 六、事故通報及報告 1.遇有意外事故發生，不論有無人員受傷均應報告各場所負責人。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項。 1.材料搬運時物品需固定牢靠，避免行進間發生倒塌、散落，傷及操作人員和附近行人。 2.切勿不當駕駛(如速度過快等)，避免發生碰撞等事故。 |

| 製表部門 | 電動及手動運搬車作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區供應課 |  | 1／1 |
| 一、設備之維護及檢查 各項搬運設備每日作業前應實施點檢，每月應實施定期安全自動檢查，並由專門之技術人員負責維修、保養。 二、工作安全及衛生標準 1.各項搬運車設備應由主管指派之人員操作，操作人員非經訓練及主管許可嚴禁操作使用。 2.材料堆疊裝車時，應限制堆疊高度與寬度，並作適當之綑綁固定，以確保運送安全，避免運送途中掉落，造成人員傷害與材料損壞。 3.推、運送各種作業車輛時，需注意前方，小心推送，勿碰及行人或建築體設備；尤其操作電動車時，應限制行車速度低於時速四公里以下(以不超過行人快步走為原則)。 4.材料堆疊裝車時務須先堆置重物，同時前、後、左、右均衡堆置，使全車維持低重心、高穩定之狀態。另堆疊高度以不妨礙推車人員視線為原則。 5.使用手推車，應採推動前進，速度平穩，禁止衝、撞、奔跑。 6.使用手推車應行駛於平坦通道，如裝載具腐蝕性化學品時，應確實著用安全防護器具。 7.搬運車具除載送物品外，不得搭載人員。 三、教育與訓練 電動及手動運搬車設備教育訓練應由部門主管指定負責人辦理，並於訓練完成後保存訓練之紀錄。 四、急救與搶救 1.工作人員在搬運物料中發生傷害時，現場同仁對傷者應立即採行適當的急救措施並緊急送急診室同時報告主管。 2.發生重大事故(如火災、爆炸、人員傷亡)時，現場人員應立即報告主管，主管不在或逢假日值班時，應向主管單位(如警衛課、總機、工務課、值班主管或安全衛生組等)報告，並請求協助支援。 五、防護設備之準備、維持及使用 搬運物品時應穿戴適合之防護設備，避免人員受傷。 六、事故通報及報告 1.遇有意外事故發生，不論有無人員受傷均應報告各場所負責人。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項。 |

| 製表部門 | 洗縫作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區洗縫課 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 1.機械設備須由管理部門指派人員負責維修、保養及實施定期檢查與重點檢查。日常檢點作業則由原機械設備操作人員負責實施，前述人員均應提供安全衛生檢查技術上之必要輔導。 2.設備故障或檢修保養時，必須先關閉電源，修護人員須在機器控制盤前，懸掛故障或檢修中指示牌。 3.有關人員實施各種自動檢查時，應按預先排定之項目、順序，逐一確實進行，不可遺漏。設備未經主管同意，不得擅自操作或維修，以免發生意外。 二、工作安全及衛生標準 1.作業人員需知布品處理所使用之設備──大型洗衣機、烘乾機、熨燙台、縫紉機與消毒滅菌鍋等設備，均為高動力、高溫或高壓之危險設備，操作不當或作業疏忽，會造成工作人員之頭、手、腳及身體等嚴重傷害。 2.如發現安全衛生作業標準之內容無法確保作業安全，應立即向主管反應，修訂作業方法與標準以防止危害發生。 3.洗縫作業區存放大量易燃布品，故須全面『禁菸』，以確保安全。 4.污衣區人員請勿往清潔區移動，以免清潔區遭污染。 5.作業人員於吊袋區下方作業時，應慎防布類品掉落、碰觸、污染身體。 6.污衣投送口異常時，應使用固定梯，以免發生危險。 7.操作設備時，應依設備之操作須知及注意事項辦理，以免發生危險。 8.傳統式洗衣機裝載衣物作業時，必須先確定裝載門已確實關妥，另卸載作業時，亦需確定機器已確實停妥後，才能開啟卸載門。 9.手動操作隧道式輸送機行進時，需維持原始自然狀態，不揚升，並確定軌道周圍無外物存在，以免造成設備故障或人員受傷。 10.清洗人員添加清潔藥劑時，應戴上防護口罩，並緩慢傾倒，以免粉劑飛揚。 11.布品清洗處理間之各階段裝載作業，必須依照各設備原設定之承載重量作業，不可超過其限制，以免造成設備故障。 12.布品分送人員，使用電動推車時，需注意前方、小心運送，勿碰及行人、設備或建築體設備。 三、教育與訓練 1.必須遵守各場所訂定之安全衛生注意事項。 2.必須接受與工作本身有關之安全衛生教育訓練及演練。 3.必須接受依法令規定之體格及健康檢查。 4.新進同仁或在職同仁，於變更工作前，主管得指派適當人員，施予作業所需之安全衛生教育，同仁依法不得拒絕。 |

| 製表部門 | 洗縫作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區洗縫課 |  | 2／2 |
| 四、急救與搶救 1.員工在工作場所發生傷害時，現場同仁應立即消除危害因子(如切斷電源以停止機器運轉)，同時對受傷者立即採適當之急救措施及護送至急診處理並報告主管。 2.同仁如受針扎或刀械割刺有感染之虞時，應按本院「感染事件處理要點」辦理。 3.發生重大事故(如火災、爆炸、人員傷亡)時，現場人員應立即報告主管，主管不在或逢假日值班時，應向主管單位(如警衛課、總機、工務課、值班主管或安全衛生組等)報告，並請求協助支援處理。 五、防護設備之準備、維持及使用 1.工作人員於作業時，應依規定穿戴口罩、工作服、帽子及手套等防護設施，以免感染。 2.凡工作內容涉及布品運載推車之推動與操作，均應穿戴安全鞋，避免腳部之壓傷；單位提供之安全鞋，僅限工作時間與區域穿戴。 3.本課提供之防護器具，如口罩、頭套、安全鞋等，應適量補足，並定期汰舊換新，工作人員應負使用與維護防護用具之義務。 六、事故通報及報告 1.遇有意外事故發生，不論有無人員受傷均應報告各場所負責人。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項 1.作業中拾獲物品或錢財，必須交由主管處理，絕不占為己有。 2.當日工作完畢後，應將儀器、設備、器械歸位並整理周圍工作環境，離開時應注意關閉電源、熄滅燈火及關閉門戶。 |

| 製表部門 | 高壓滅菌作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區洗縫課 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查： 需依照洗縫課各種設備之定期保養計畫，善盡各級人員對設備之預防保養之責。 謹慎使用各種設備、工具，以維護工作場所之安全衛生。 在設備維護、操作與檢查之前，人員要就作業有關事項實施檢點與預知委危險。 要依洗縫課內之自動檢查表，執行『滅菌鍋』各項設備之定期檢查、重點檢查、作業檢點，依檢查結果採取改善措施，並就檢查結果提出檢查記錄並保存。 二、工作安全與衛生標準： 1.要遵守設備保養安全為衛生作業標準規定從事『滅菌鍋』保養作業。 2.如發現安全衛生作業標準之內容不能確保作業安全，要立即向主管反應，提出新的工作方法與標準以防止工作場所危害的發生。 三、教育與訓練： 1.本課對現場操作人員應分別施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育、訓練(操作『滅菌鍋』人員須實施證照取得、安全衛生業務主管、缺氧作業等)。 2.勞工有接受前條所規定之安全衛生教育訓練之義務。 四、急救與搶救： 危害發生時，要迅速採取行動，鎮靜、有條不紊的對最緊急的狀況給予優先處理。 急救前，要確定對傷患或對自己，均無進一步的危險。 要熟練心肺復甦術以維持傷患呼吸級心跳。 工作場所有立即發生危險之虞時，僱主或工作場所負責人應即令工作人員停止作業，並使人員退避至安全處所。 並接受鍋爐及壓力容器之安全規則說明。 五、防護設備之準備、維持及使用： 1.本課要充份供應人員所使用之個人防護具或器具，且人員要確實使用與防護護具或防護設施之義務。 2.從事『滅菌鍋』作業時，均應戴用防護用具及安全鞋。 3.各種防護設備之使用注意事項請事先詳閱說明書。 六、事故通報與報告： 1.不論發生失能傷害、非失能傷害、虛驚事故或財務損失，其部門主管均應主動調查分析事故原因。並限於三日內提出詳細災害報告且不論火災大小，有無損失，發生部門主任均應於三日內提出火災報告。 |

| 製表部門 | 高壓滅菌作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區洗縫課 |  | 2／2 |
| 2.發生死亡災害或災害罹災人數在三人以上或其他中央主管機關指定公告之災害時，院方應於24小時內報告檢查機構。 七、其他有關安全衛生事項： 本規定之守則經課內員工同意，並報經檢查機構認可後公告實施，增訂及修訂時亦同。 |

| 製表部門 | 隧道式洗衣作業（喂入及中控） | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區洗縫課 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查： 需依照洗縫課各種設備之定期保養計劃，善盡各級人員對設備之預防保養之責。 謹慎使用各種設備、工具，以維護工作場所之安全衛生 在設備維護、操作與檢查之前，人員要就作業有關事項實施檢點與預知委危險 要依洗縫課內之自動檢查表，執行隧道式洗衣機各項設備之定期檢查、重點檢查、作業檢點，依檢查結果採取改善措施，並就檢查結果提出檢查記錄並保存。 二、工作安全與衛生標準： 1.要遵守『設備保養安全為衛生作業標準』規定從事洗衣機保養作業。 2.如發現安全衛生作業標準之內容不能確保作業安全，要立即向主管反應，提出新的工作方法與標準以防止工作場所危害的發生。 三、教育與訓練： 1.本課對現場操作人員應分別施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育、訓練(操作洗衣設備人員須實施安全衛生業務主管、缺氧作業等)。 2.勞工有接受前條所規定之安全衛生教育訓練之義務。 四、急救與搶救： 危害發生時，要迅速採取行動，鎮靜、有條不紊的對最緊急的狀況給予優先處理。 急救前，要確定對傷患或對自己，均無進一步的危險。 要熟練心肺復甦術以維持傷患呼吸級心跳。 工作場所有立即發生危險之虞時，僱主或工作場所負責人應即令工作人員停止作業，並使人員退避至安全處所。 五、防護設備之準備、維持及使用： 1.本課要充份供應人員所使用之個人防護具或器具，且人員要確實使用與防護護具或防護設施之義務。 2.從事喂入作業時，均應戴用防護用具及安全鞋。 3.各種防護設備之使用注意事項請事先詳閱說明書。 六、事故通報與報告： 不論發生失能傷害、非失能傷害、虛驚事故或財務損失，其部門主管均應主動調查分析事故原因。並限於三日內提出詳細災害報告。 2.不論火災大小，有無損失，發生部門主任均應於三日內提出火災報告。 |

| 製表部門 | 隧道式洗衣作業(喂入及中控) | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 南區洗縫課 |  | 2／2 |
| 3.發生死亡災害或災害罹災人數在三人以上或其他中央主管機關指定公告之災害時，院方應愉24小時內報告檢查機構。 七、其他有關安全衛生事項： 本規定之守則經課內員工同意，並報經檢查機構認可後公告實施，增訂及修訂時亦同。 |

| 製表部門 | 感染管制組人員作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 感染管制組 |  | 1／1 |
| 一、設備之維護及檢查 (一)一每日上班後應檢視電腦有無異樣後再開啟，下班後應將電腦及其它用電設備進行關閉。 (二)桌上型電動熱水瓶下班後將插頭拔除。 (三)因工作之需要至各工作場所進行巡視時，應就個人使用之防護具進行檢查。 二、工作安全及衛生標準 (一)上下班前、飯前便後、接觸病人前後需洗手。 (二)至醫療區域時需戴口罩並視情況著適當防護(如帽子、手套、隔離衣等)，處理檢體時需戴手套及穿隔離衣，脫除收套後需洗手。 (三)上班時間穿著工作服並定期清洗。 (四)每日應自主監控健康狀況，如有發燒、咳嗽、腹瀉等症狀時，須向主管報告並就醫。 (五)至醫療單位進行查核時，應先就單位之作業型態、作業性質及使用之設備(如滅菌鍋、戊二醛消毒溶液等)進行瞭解，以確認現場單位執行感染管制作業情形及提供正確資訊。 (六)每週或依時事，即時公告防疫資訊供醫院工作人員參考遵循，並定期稽核人員執行防護措施，如有特殊傳染病或重大疫情時，則需提供人員教育訓練及督核感控措施並阻斷疫情發生。 三、教育與訓練 (一)感染管制護理師應依規定取得台灣醫院感染管制學會證書。 (二)依規定參加感染管制相關之在職教育訓練 (三)依規定參加醫院辦理之教育訓練及演練。 四、急救與搶救 本組非臨床單位，但因辦公室緊鄰急診第三觀察室，遇到特殊事件如火災，除搶救電腦主機及重要文件外，視需要協助參與救助病人。 五、防護設備之準備、維持及使用 使用防護具時，如有異狀應向主管報告並停止使用，並依規定之使用方法進行使用，以確保安全。 六、事故通報及報告 (一)工作場所發生事故時，應即依意外事故處理作業要點之規定向相關部門及主管進行通報，並採取必要之措施，以避免災害擴大。 (二)上下班發生交通事故，緊急運送至本院急救為原則，並須馬上通知單位主管協助處理。 七、其他有關安全衛生事項 人員除特殊原因外，依規定接受醫院提供之健康檢查及相關預防保健事項。 |

| 製表部門 | 研究實驗室作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 醫學研究部 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 各項儀器安排儀器負責人，定期檢查該設備，並將檢查記錄留存備查。 依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商或儀器課相關負責人進行設備之保養與維護 操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序（步驟）進行操作，以免造成儀器的損害。 貴重儀器設備均由通過操作訓練合格人員或專人進行操作，須提供中文操作規範。 設備應有保養、維修、自主檢點等紀錄，外觀維持完整清潔，周邊禁止堆放易燃物、雜物。 二、工作安全及衛生標準 感染性物質的分類依醫院的規定確實執行。針頭（務必放置於堅硬不會被穿刺的容器內，使用後不再回套，以減少受傷的機會）。 採集血液檢體與分析血液檢體的工作人員務必帶手套與穿著實驗衣，若有空氣傳染之病原菌，請帶上口罩，並小心操作。 具感染性與非感染性細胞或病毒培養實驗務必區分至不同細胞培養室操作。 高度感染性實驗後之細胞培養液在丟棄前，需經過滅菌鍋滅菌後才可丟棄。 一般細胞培養液在丟棄前，需再加入漂白水靜置半小時後才可丟棄。 每月執行安全衛生、環保作業自主檢核線上登錄且有記錄備查。 共同實驗室藥品需統一管理， MSDS物質安全資料表置於現場明顯易見處，且為近3年之版本。 毒性化學物質標示清楚。 列管毒化物應上鎖，管制麻醉藥品須上雙重鎖，並依規定申報及使用登記且有記錄備查。 管制麻醉藥品或毒化物有適當人員負責管理。 一般性與生物醫療廢棄物分類確實、標示清楚；並設紙類及鐵鋁罐回收桶。 每年度工作人員安全衛生確認表記錄齊全且經過主管簽名確認。 三、教育與訓練 操作RG-2作業人員均需接受生物安全種子教師實務操作教育訓練後，方可實際操作。 2.研究人員均有參與安全衛生、消防、緊急應變等教育訓練之紀錄。 |

| 製表部門 | 研究實驗室作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 醫學研究部 |  | 2／2 |
| 3.人員接受新進人員環境介紹、公用/貴重設備之使用、實驗室安全衛生管理或其他專業性教育訓練。 4.定期參加院方舉辦各項教育訓練課程，並完成線上測驗。 四、急救與搶救 對處於危難狀態的人給予援助避免受到進一步的傷害，如果移動反讓傷患再度受到傷害的話則不移動。 有會危害到鄰近同仁的潛在危險時要示警讓他人知曉。 應立即通知實驗室主管，準備清理前應先和生物安全主管指導下，確認清理人員確知清理方式及技術，清理人員需穿戴適當防護設備，避免直接暴露在具感染性物質的環境裡。 五、防護設備之準備、維持及使用 使用適當之個人防護設備如護目鏡、手套、實驗衣、口罩等。 防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用。 操作具揮發性化學藥品及毒化物應於化學藥品排氣櫃操作，並定期檢查排氣櫃風速是否合格。 細胞培養等實驗需於培養室內操作，含RG-2等級以上檢體需於生物安全操作台操作，生物安全操作台需定期檢查，操作滿3000小時需更換初級濾網。 六、事故通報及報告 所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項。 員工應依勞工安全衛生法之規定,定期體檢並做追蹤。 |

| 製表部門 | 游離輻射作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 醫學研究部 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 1.定期進行游離輻射設備之保養與維護。 2.操作相關設備時應依設備之操作規範規定之程序（步驟）進行操作 二、工作安全及衛生標準 1.除本作業守則規定外，研究人員仍須依照各放射性實驗室工作守則執行作業。 2.研究人員非取得輻安證書，不得進行操作游離輻射設備。 3.在操作游離輻射物質時，應佩帶劑量配章及適當防護器具，如手套、口罩等，若需在輻射暴露下作業，則須穿戴鉛衣、及其他防護器具。 4.處理放射性物質時應戴防水手套，皮膚如有外傷應避免從事放射性工作；如必須工作，應將傷口妥善包紮。 5.非必要的私人物品物攜進室內，實驗所產生的廢料應依規定收集處理。 6.操作中研究人員如受傷，即應立即至急診受必要之診療。 7.在完成操作後，應將設備恢復原狀，環境清理乾淨，並徹底清洗手部。 三、教育與訓練 1.研究人員應依規定參加單位辦理之輻射危害認識等教育訓練。 2.從事游離輻射工作人員，於從事游離輻射工作前，應由輻射防護專業人員講解有關醫院游離輻射防護管制及作業規定，包括游離輻射之來源、特性、防護要領、管制措施等注意事項。 四、急救與搶救 1.當發生人員不當受輻射照射時，應立即停止可發生游離輻射物質操作將曝露者適當處理並予以妥善照護。 2.立即通知主管及輻射防護人員。 3.輻射防護專業人員於獲悉研究人員過度曝露時，應於事件發生十天內向原子能委員會提出正式書面報告。 4.研究人員於工作中遭受游離輻設曝露時，超過最高許可劑量之十分之三時，應受健康監護與人員監測。 5.遇火警時，應立即關閉電源，並以滅火器施救。 五、防護設備之準備、維持及使用 1.使用適當之個人安全衛生防護具面罩、手套、防護衣、鉛衣、鉛手套等。 2.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 六、事故通報及報告 1.當工作場所發生游離輻射危害、輻射洩漏或其他原因引起火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 |

| 製表部門 | 游離輻射作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 醫學研究部 |  | 2／2 |
| 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項。 每年參與輻射安全訓練，並接受健康檢查。 |

| 製表部門 | 書刊資料上架整架作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 圖書室 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 1.留意書架是否有搖晃不穩、隔板鬆脫、背板毀損之情形，如有狀況則以 電話3000，請工務單位協助鑑定或維修。 2.遇有地震過後，需巡館檢查書架書刊區域，是否有書架傾斜或書刊掉落 情形，牆壁龜裂、滲水、天花板脫落如有狀況則需通知主管協助處理， 嚴重者則通知工務單位協助。 3.隨時檢查上架用推車是否有傾斜或輪子損壞情形，有則送工務課修護。 二、工作安全及衛生標準 1.使用推車上架時，勿放置過量圖書或裝訂期刊，避免推車過重而無法 推動或推動時書刊掉落以致手腳受傷。 2.上架時取用推車上書刊，應留意推車兩邊平衡，避免推車因一邊過重 重心不穩而傾倒，易造成人員受傷。 3.較重之裝訂期刊及圖書上架時，請儘量雙手上架，保護手腕及背脊不 致受傷。 4.取用高架書刊而需上下活動雙層梯時，請留意梯子固定及平衡，避免 滑落。 5.每週定期清潔書架層板及書架間隔板，維持書架整潔。 6.遇到地震時，應廣播提醒書庫內讀者儘速離開書架區，避免因書掉落 或書架傾倒而受傷。 7.書刊移架時，請留意隔版環扣是否穩固，避免書刊搬移時，書架掉落 以致手腳受傷。 三、教育與訓練 1.指導上架之正確姿勢，避免手腕受傷。 2.指導推車使用方式，避免用力不當造成手腳或腰、背等工作傷害。 3.使用活動雙層梯或活動梯需先固定或止滑，避免上下梯子時滑落 4.訓練緊急狀況(如：地震後書架傾倒或書刊掉落等)處理。 四、急救與搶救 1.不慎發生危險，需立即通知現場主管，並送就近護理站或急診室治療。 2.書刊架不慎傾斜及書刊掉落時，流通櫃台工作人員需馬上注意有無讀者身陷其中，請臨近該區域讀者就近協助，同時用椅子綁線封閉該危險書架區域，並儘速通知主管及館內工作人員協助處理。 |

| 製表部門 | 書刊資料上架整架作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 圖書室 |  | 2／2 |
| 五、防護設備之準備、維持及使用 1.上架或整架時，使用棉製手套，以免手部割傷。 2.整架或清潔書架時，戴用口罩，避免吸入灰塵。 六、事故通報及報告 當讀者及工作人員於館內發生危害事件時，除立即採取應變措施外， 並應進行所屬主管之通報。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程 序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項 館員對於上架人員(臨時人員)，需確實指導上架方式及安全防護注意事項。 上整架工作前先檢查推車輪軸是否安全，上下樓梯書刊拿取需注意 圖書負荷重量及安全防護相關事宜。 |

| 製表部門 | 縫針、針頭刀片的使用 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 護理部 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 （一）依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期之檢查，並將檢查記錄留存備查。 （二）依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商進行設備保養與維護。 （三）操作相關設備時應依設備操作手冊規定之程序（步驟）進行操作。 二、工作安全及衛生標準 （一）應遵守標準作業規範與安全作業原則。 （二）全面使用無菌丟棄式空針，不銹鋼刀片與縫針。 （三）使用過之針頭不可故意用手折彎或折斷。 （四）為病人進行醫療處置時，皮膚消毒未準備好之前，勿將縫針、針頭、刀片等包裝套打開，以避免不慎被扎傷。 （五）針頭使用後不須回套，並立即丟棄於規定的容器內，例如針頭分離筒或彎盆。 （六）使用的針頭未污染而須續用時，應將針頭套置於平整檯面，以單手持針筒，用針頭挑起針頭套朝檯面輕壓，使針頭與針頭套完全密合，並檢視密合正確性，以免針頭由側邊穿刺出。 （七）整理使用過的包盤時，需以鑷子夾取尖銳器材及敷料，以防扎傷。 三、教育與訓練 工作人員應熟知標準作業流程，單位主管應定期監測所屬人員對作業流程之認知與實務作業之正確性。 四、急救與搶救 （一）工作中不慎被污染的針頭、刀片或縫針扎傷時，應立即將傷口的血擠出，並用酒精或優碘消毒，或在流動水下清洗傷口5分鐘，以預防感染。 （二）向部門主管報告，立即掛號看診(胃腸肝膽科或感染科)，夜間或假日則至急診看診。並至HIS人事作業填寫「職業傷害報告表」，以通報院方主管單位，做為公傷的依據。若公傷人員非本院正式員工且不具勞保身分者，則填寫「事件處理提案表」。 （三）追查針頭、刀片或縫針使用病患的病史，視需要請醫師開立檢驗單，確認病患是否患有可經血液或體液感染的疾病，例如B型肝炎、C型肝炎、愛滋病與梅毒等。 （四）確認被扎傷者體內是否已有可經由血液或體液感染的疾病之抗原與抗體。 |

| 製表部門 | 縫針、針頭刀片的使用 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 護理部 |  | 2／2 |
| （五）依醫師指示給予被扎傷者適當的治療處置，例如注射疫苗或免疫球蛋白等，並持續追蹤檢查。 五、防護設備之準備、維持及使用 （一）全面使用無菌丟棄式空針、不銹鋼刀片、縫針。 (二）面對污染或需隔離之患者時，應使用適當之個人安全衛生防護器具，如戴手套等。 （三）感染性廢棄物容器應標示並以顏色分類且密封貯存(八分滿後將開口封閉，由環管人員收走)。 六、事故通報及報告 向部門主管報告，並至HIS人事作業填報「職業傷害報告表」呈核。 七、其他有關安全衛生事項 可參閱「護理部尖銳物品使用防護手冊」了解預防針扎注意事項。 |

| 製表部門 | 與化學藥物接觸 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 護理部 |  | 1／3 |
| 一、設備之維護及檢查 1.依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期之檢查，並將檢查記錄 留存備查。 2.依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商進行設備之保養與維護。 3.操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序（步驟）進行操作。 二、工作安全及衛生標準 1.孕婦及哺餵母乳的人員，應避免執行化學藥物的準備及注射。 2.操作化學藥物的人員需經適當的訓練，及具備化學藥物的相關基本知識。 3.準備及注射化學藥物前後應洗手。 4.化學藥物的操作應集中在一特定及單獨地區的環境，並備有給藥的用物設備及化學治療藥物操作手冊。 5.抽取化學藥物之環境，不應放置食物，亦不可在此環境中進食。 6.化學藥物的配製應於垂直式層流無菌櫃中操作。 7.操作垂直式層流無菌櫃設備時，應在通風良好、光線充足且獨立的環境。 8.以無菌技術抽取化學藥物時，工作檯面應鋪有防護性吸水紙(防層吸水紙在下，普通吸水紙在上)，藥物噴濺時應立即更換。 9.抽取化學藥物應有安全裝備： (1)穿即棄式隔離衣：前方無開口、長袖、袖口有鬆緊作用，並具防水效果。 (2)戴即棄式隔離帽。 (3)戴即棄式高分子非滲透性口罩。 (4)戴即棄式護目鏡或眼鏡。 (5)戴醫用檢查手套。 10.準備或注射化學藥物時，若有任何安全裝備破損或沾污時，應立即更換。 11.工作場所應有適當的洗手設備（含洗眼裝置），以備污染時可立即清洗。 12.配置化學藥物時：（需在垂直式層流無菌櫃操作） (1)注意針頭勿刺破手套或刺到自己。 (2)針筒大小須選擇藥液在針筒內的容量，不可超過3/4者，以防筒心鬆脫滑落造成藥液灑出。 (3)抽Vial劑型化學藥物時，針頭無阻塞保持通氣，使內外壓力平衡避免藥物外溢。 (4)割Ample時，Ample勿太靠近工作人員的臉，以紗布圍繞瓶頸再鋸開，以防藥劑洩出。 |

| 製表部門 | 與化學藥物接觸 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 護理部 |  | 2／3 |
| (5)稀釋Ample劑型化學藥物時，要慢慢將稀釋液沿著玻璃管壁注入，稍傾斜以確定粉末完全溶解。 (6)針筒排氣時應先反抽再排氣，並用酒精棉球或無菌紗布置於針頭下，避免藥物滴出。 13.化學藥物備妥後，應用75%Alcohol紗布擦拭工作檯。 14.廢棄物的處理： (1)針頭、針筒勿折斷，避免導致針管內剩餘藥物噴出。 (2)所有與化學藥物接觸物品(含空針、手套、口罩、Ample、Vial.等)均不需分離，直接丟棄入紅色塑膠袋內，密封後棄置感染性廢棄物可燃紅桶內丟棄。 (3)處理化學治療病人的分泌物時應戴手套，應避免接觸分泌物。 15.員工應依勞工安全衛生法之規定，每年定期體檢追蹤。 三、教育與訓練 （一）作業人員應依規定參加單位辦理之化學藥物儲存運送、給藥、及潑灑等異常處理之教育訓練及演練。 （二）作業人員應主動閱讀「化學藥物領用、給藥及用物處理標準作業規範」(N3D105)及閱覽「癌症資源查詢網」之細胞毒性物質處理之內容，瞭解化學藥物之相關訊息，以利於發生異常時可以迅速採取應變措施。 四、緊急應變處理： 1.調劑領用及執行化學治療之注射單位，應備有「化學藥物緊急處理箱」，內容物包含：N95口罩：2PC、防水隔離衣：2PC、燙傷紗布：1PC、單面吸水墊：2PC、無菌手套：(L.M.S)各2PC、口罩連護目鏡：2PC、紅色塑膠袋：2PC、『危險勿接近』告示牌：2PC。 2.化學藥物潑及操作人員時： (1)立刻脫手套、隔離衣。 (2)若噴濺至眼睛，立刻用生理食鹽水沖洗至少15分鐘後，請眼科醫師檢查處理。 (3)若噴濺制服時，應立即脫下置於塑膠袋內封閉，再置入標示有「感染可然性廢棄物」之紅色垃圾桶內。 (4) 若有噴濺到身體，立即以肥皂水及清水連續清洗三次，並請醫師檢查。 3.檯面、地板接觸化學藥物時處理者應： (1)戴雙層手套、穿防水隔離衣、戴N95口罩。 (2)以『危險勿接近』告示牌標誌隔離該區。 (3)若裝置有化學藥液之玻璃瓶打破，應豎立「危險勿接近」標示牌，將破碎玻璃掃入畚箕中，放入塑膠硬殼容器，ㄧ併密封並置 |

| 製表部門 | 與化學藥物接觸 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 護理部 |  | 3／3 |
| 於防刺容器內。 (4)少量藥品潑灑(＜5ml或5g)：處理人員應穿著防護用物(兩層醫用檢查手套、防水不織布隔離衣、N95口罩及護目鏡)，使用乾淨紗布吸掉藥品若為化學藥物噴灑時，則用會吸收的乾紗布墊蓋住。 (5)若潑灑藥品為粉狀固體，先以濕布覆蓋，接著以肥皂水及清水由外向內以劃圓的方式連續清洗三次。 (6)大量藥品潑灑(＞5ml或5g)：處理人員應穿著防護用物(兩層醫用檢查手套、防水不織布隔離衣、N95口罩及護目鏡)。受污染的區域以單面吸水墊（under paper）覆蓋以避免藥液擴散或揮發→用肥皂水及清水連續清洗三次→再用75％酒精擦拭。 (7)記錄噴灑量時間、區域及處理方式。 五、防護設備之準備、維持及使用 （一）抽取化學藥物應有安全裝備： 1.防水不織布藥品長袖調配衣：前方無開口、長袖、袖口有鬆緊作用，並具防水效果。 2.即棄式隔離帽。 3.N95不織布呼氣閥活性碳微過濾口罩。 4.即棄式護目鏡或眼鏡。 5.醫用檢查手套。 6.化學藥物緊急處理箱。 （二）執行給藥時安全裝備： 1.大量靜脈灌注：穿戴防護用物為N95口罩及醫用檢查手套。 2.小量靜脈注射：穿戴防護用物為N95口罩、醫用檢查手套、防水不織布藥品長袖調配衣及護目鏡。 3.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 六、事故通報及報告 （一）當化學藥物操作場所發生潑灑或其他原因引起異常事件時， 除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報，經化學藥物接觸到皮膚、黏膜時，須經醫師評估情況，必要時依公傷處理原則辦理。 （二）依照「異常事件處理標準作業規範」辦理：24小時內口頭通知單位主管，發生後三日內，將異常事件經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「異常事件處理提案表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項。 員工應依勞工安全衛生法之規定，每年定期體檢追蹤。 |

| 製表部門 | 與游離輻射接觸 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 護理部 |  | 1／3 |
| 一、設備之維護及檢查 （一）依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期之檢查，並將檢查記錄留存備查。 （二）依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商進行設備之保養與維護。 （三）操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序（步驟）進行操作。 二、工作安全及衛生標準 (一)本院有游離輻射之區域： 1.核子醫學作業。例如：Bone Scan、Liver Scan等。 2.放射治療與輻射線接觸。例如R／T、X-Ray。 3.原子碘治療，例如：Ｉ-131。 (二)核醫常用核種之半衰期、排泄管道及注意事項： 1.核醫常用核種之半衰期及排泄管道： 核種 半衰期 排泄管道 Ｔc 99 6小時 尿液 I 131 | 192小時 尿液及汗腺 Ga 67 78小時 糞便 T1 207 73小時 尿液 2.注意事項：病人接受核種治療在半衰期內時，護理人員應採集中護理，並指導病人應多攝取水份，以利藥物排出。 (三)放射線檢查時工作人員應注意事項： 1.體外暴露防護基本原則：即是Ｔ×Ｓ×Ｄ(Ｔ是時間，Ｓ是屏蔽，Ｄ是距離)。故護理人員在照顧病人必需接觸輻射線時，應儘量縮短暴露時間與次數，遠離輻射源並使用適當屏蔽，儘量減少曝露。 2.當病人照射Ｘ光需家屬扶持時，扶持人員應予穿著鉛衣，若為PortableＸ-ray，醫護人員有責任疏散鄰床病人及家屬，包括周遭孕婦及幼兒，疏散距離至少三公尺以上。 3.操作移動式X光機時，鉛屏風應置於距病人外兩公尺處，人員於鉛屏風後方，若無鉛屏風，則人員應距離輻射源至少三公尺以上。 4.屏蔽防護措施：牆壁厚度為鋼筋混凝土３０公分以上，或使用厚度３mm鉛皮，高度需高於地面２公尺以上。 (四)Ｉ131治療（原子碘治療）： 1.接受Ｉ-131治療病人，應簽住Ｉ-131隔離房，住院期間不可離開病房，並嚴禁訪客。 |

| 製表部門 | 與游離輻射接觸 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 護理部 |  | 2／3 |
| 2.病房內應備一加蓋紅色垃圾桶，將每日用餐後之餐盤，用塑膠袋裝好套緊，丟於塑膠桶內。 3.每日更換下來之衣服，丟於病室污衣桶內，每週二、五由輻射防護師進行檢測。 4.住院時病室內備妥垃圾桶及污衣袋，出院時集中整理污物丟棄。 5.正確告知病人排尿需排放馬桶內，至少沖洗6次以上，避免放射性物質積留。 6.護理人員必需接觸病人時，應穿著鉛衣。 7.懷孕的護理人員應避免照護。 (五)員工應依勞工安全衛生法之規定，定期作體檢追蹤。 三、教育與訓練 工作人員應熟知標準作業流程、執行作業之工作規範與操作規範，單 位主管應定期測試所屬人員對作業流程、工作規範與操作規範之認知 與實務作業之正確性。 四、急救與搶救 （一）當發生意外暴露時，應馬上按下距離最近之緊急停機按鈕或裝置，以停止放射線輸出。 （二）將曝露者適當處理並予以妥善照護。 （三）保留事故現場機器及紀錄完整。 （四）立即通知主管及輻射防護人員。 （五）若曝露者為病人請通知其主治醫師。 （六）若懷疑可能接受意外曝露時： 1.將配章送回計讀。 2.給予充分休息與營養，並適當調整其工作。 3.實施醫務監護。 五、防護設備之準備、維持及使用 （一）護理人員必需接觸病人時，應穿著鉛衣。 （二）屏蔽防護措施：牆壁厚度為鋼筋混凝土30公分以上，或使用厚度3mm鉛皮，高度需高於地面2公尺以上。 （三）移動式ｘ光機操作時，鉛屏風應置於距病人兩公尺處，人員於鉛屏風後方，若無鉛屏風，則人員應距離射源至少三公尺以上。 （四）防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 |

| 製表部門 | 與游離輻射接觸 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 護理部 |  | 3／3 |
| 六、事故通報及報告 （一）通報；通知鄰近工作人員離開，向單位主管說明狀況 1.發生時間及地點。 2.事件類別：如曝露、污染、爆炸、火警等。 3.狀況：人員有無受傷，災害是否擴大等。 4.通報輻射防護管理中心。 （二）及時處理徹底處理；對已控制下之意外事件，慎重妥善規劃，再作善後處理(如場所、衣物、器械之除污)。縮小事故影響、減少擴大，原則上應一次處理完畢。 （三）偵測並評估工作人員受曝劑量，依規定施予醫務檢查或監護。 （四）處理輻射意外事故時，應在輻射防護人員的指導和監督下進行。對事故處理人員應進行完整的輻射監測，並將事故原因和處置方式資料報告單位主管及輻射防護委員會。 七、其他有關安全衛生事項。 (一）員工應依勞工安全衛生法之規定，定期作體檢追蹤。 （二）定期就輻射工作場所之環境進行輻射暴露度量，劃定輻射管制 區與非管制區，並且嚴格執行禁止非輻射工作人員進入輻射管制區內逗留以確保安全。 （三）保持安全、人命第一，財產居次，以人身安全為優先。 |

| 製表部門 | 與感染病人接觸 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 護理部 |  | 1／3 |
| 一、設備之維護及檢查 （一）依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期之檢查，並將檢查記錄留存備查。 （二）依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商進行設備之保養與維護。 （三）操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序（步驟）進行操作。 二、工作安全及衛生標準 （一）疑似或確立罹患須隔離之感染病人時，需依感染管制作業規範制訂之標準提報，並通告其他相關工作人員及採取適當隔離措施。 （二）病人具傳染性疾病須隔離時，應依隔離類別在病室門口懸掛隔離標示牌，並予佩戴紅色手圈以提醒其他工作人員。 （三）接觸病人前後正確執行洗手、戴口罩、戴手套；尤其接觸有血液、體液感染病人應穿隔離衣及戴無菌手套。 （四）手部不慎被傳染性病人分泌物污染後，應採用消毒性洗手法(依洗手工作規範規定之溶液如7.5% Soap Better Iodine 或antimicrobial soap消毒液洗手) （五）醫療儀器設備等受污染時，應用75%Alcohol擦拭或廠商建議消毒劑擦拭。 （六）病歷、X-ray等文件不得拿進隔離病室內。 （七）接觸傳染性病人後之環境如有血跡、體液及分泌物等污染，應以高濃度漂白水（指游離氯5000ppm，其泡製方法為1份5%漂白水加9份清水稀釋並於24小時內使用之）漂白水擦拭，地面清潔以低濃度（1份5%漂白水加99份清水稀釋）漂白水拖地。 （八）隔離病人出院後，病人單位應使用高濃度漂白水進行病室消毒和清潔。 （九）生物醫療廢棄物依垃圾分類規定處理。 （十）與各類感染病人接觸注意事項： 1.血液及體液： （1）AIDS病人使用過的床單應置放於雙層可溶性塑膠袋後,再套入感染性紅色塑膠袋。 （2）庫賈氏(狂牛病)病人，環境每天以低濃度漂白水濕拖；遭感染物污染時，以1N氫氧化鈉溶液浸泡消毒一小時，再以紙類或布單擦拭，擦拭物採焚化處理。 （3）處理AIDS或庫賈式病人的檢體應戴手套，且檢體標本應貼" Biohazard標籤「」"的標籤，檢體需置於雙層夾鏈塑膠袋內，檢驗單放在雙層夾鏈塑膠袋間（以防檢體打翻時污染檢驗單），並在檢驗單右上角貼上Biohazard標籤「」以提醒 |

| 製表部門 | 與感染病人接觸 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 護理部 |  | 2／3 |
| 其他工作人員，檢體需人工送檢，不可使用氣送子。 2.呼吸系統： （1）當病人疾病是藉空氣或細小飛沫傳播時，應距離大於一公尺，進入病室的所有人員應戴NIOSH認可N95標準以上之口罩。 （2）當病人疾病是經口沫傳染時，與病人密切接觸時，距離若少於一公尺應使用外科口罩，口罩面完全遮住口、鼻及下頷部，將口罩兩側的繩子或鬆緊帶繫在耳朵上固定，口罩與臉部間應維持在緊密狀態，不可留有空隙。 （3）在照護開放性TB病人時，需戴NIOSH認可N95標準以上之口罩才有防護效果，並將口罩繩子或鬆緊帶掛在耳朵上或套在腦後固定，同時口罩面蓋住口、鼻及下頷部，並調整鼻樑塑膠片，使口罩密合鼻樑部之形狀，口罩與臉部間應維持在緊密狀態，不可留有空隙。 （4）TB病室之終期消毒，需於紫外線照射2小時後，再以高濃度漂白水進行病室清潔。 3.接觸傳染： （1）疥瘡病人所使用過且無法承受高壓消毒的用品，需在病人完成治療後立即更換，並包裝靜置二週（包裝袋外需註明起訖日期：年月日-年月日），適當藥物治療後，經醫生評估後方可解除隔離。 （2）工作人員受疥瘡感染，在有效治療24小時後才可照顧病人。 （3）感染性病人之排泄物須用高濃度漂白水浸泡消毒30分鐘後，再倒棄。 （4）當照顧病人時，為避免衣物遭感染性分泌物和排泄物污染時，應穿隔離衣。 （5）工作人員在接觸病人之黏膜、傷口、血液、排泄物及污染器械前，要戴手套，並於執行前後洗手。 （6）手套以使用一次為原則，脫除手套後需洗手。 （7）工作人員手上有傷口應先包紮，並在執行治療前戴上手套。 （8）使用過之布類品無論是否有血液、體液染污，皆視為感染性，以雙層可溶性塑膠袋裝妥，送洗縫課清洗。 4.消化系統隔離： （1）住院期間腸病毒病人體液、分泌物等具感染性液態廢棄物，以高濃度漂白水浸泡30分鐘後，再倒入馬桶沖掉。 （2）克沙奇病毒感染需小心處理病人之排泄物，因病毒可於發病後持續出現在糞便中達4-5週。 （3）沙門氏菌（salmonella）感染者，其隔離期間為發病期間至 |

| 製表部門 | 與感染病人接觸 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 護理部 |  | 3／3 |
| 少3次大便培養呈陰性，才可解除隔離。 5.引流液及分泌物隔離： 可重覆使用之器械，應以清水清洗後，再送高壓滅菌。 （2）為杜絕交互感染，照護感染性病人的體液或引流液應以7.5% SOAP Better Iodine消毒液洗手。 三、教育與訓練 工作人員應熟知標準作業流程規範，單位主管應定期測試所屬人員對作業流程與規範之認知與實務作業之正確性。 四、急救與搶救 隔離期間，凡密切接觸自血液、腦脊髓液或痰液中培養出腦膜炎雙 球菌或b型嗜血桿菌之醫護人員，需服用Rifampin 600mg bid*2天，由單位主管開立領料單向藥局領用。 五、防護設備之準備、維持及使用 （一）有空氣或接觸等高度傳染性病人之專科病房，應依病人疾病別設立一般或負壓之獨立空調系統隔離病室，空調換氣率每小時至少交換6-12次。 （二）隔離病室水龍頭應採用自動控制式，或以腳、膝、手肘等方式調控。 （三）視防護種類佩戴口罩、隔離衣及手套等設備。 六、事故通報及報告 身體不適或懷疑被感染時，應立即就醫並呈報主管。 七、其他有關安全衛生事項。 （一）懷孕員工不應安排照護AIDS、腸病毒、帶狀庖疹病人及接觸其 檢驗標本。 （二）員工應依勞工安全衛生法之規定，定期體檢並做追蹤。 （三）相關照護注意事項，可參閱IE→部門網頁→感染管制委員會→作業規範或照護指引。 |

| 製表部門 | Cidex作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 胃腸科檢查室 |  | 1／1 |
| 一、設備之維護及檢查 (一) 依消毒器械的形狀大小而選擇適合的有蓋容器。 (二) 容器外將消毒液名稱及活化日期至有效日期標示清楚。 (三) Cidex消毒液在加入活化劑日起14日為有效日期限，未開瓶保存期限為二年。 (四) 每日應使用試紙測試cidex消毒液是否在有效濃度內，如cidex消毒液於無效濃度時，即使cidex仍在有效日期限內，應丟棄並更換新的cidex消毒液。 二、工作安全及衛生標準 (一) 穿戴個人的防護用具包括 : 手套、護目鏡、口罩、撥水性不織布隔離衣。 (二) 因cidex消毒液具有揮發性毒，故浸泡消毒時容器應隨時加蓋。 (三) 工作的場所應隨時要保持通風良好。 (四) 儘可能避免皮膚直接接觸。 (五) 工作場所應標示"危險物質"標誌。 三、教育與訓練 工作人員要主動閱讀物質安全資料表內容，瞭解消毒液的相關訊息。 工作人員應從cidex的巽瞭解 : 接觸資料、急救處理、操作的使用注意事項、廢物的處理、預防管理措施和儲存。 四、急救與搶救 (一) 如接觸到cidex消毒液時如皮膚接觸，用肥皂與清水沖洗。 (二) 眼睛碰觸到食用水沖洗15分鐘，如仍覺不適，須就醫。 (三) 吸入過多 : 一到空氣流通處，如仍覺不適須就醫。 (四) 攝食 : 不要催吐，給予大量的水，須就醫。 五、防護設備之準備、維持及使用 (一) 適當的個人安全衛生的防護如 : 戴口罩、 護目鏡、手套等。 (二) 保持工作環境空氣流通，通風良好。 (三) 隨時測試消毒液濃度，以保持有效的消毒濃度。 六、事故通報及報告 (一) 當有消毒液發生潑灑，先緊急處理，須就醫者送就醫。 (二) 向所屬主管呈報。 七、其他有關安全衛生事項 定期執行消毒液濃度測試及更換。 確認工作人員需做好個人的安全防護。 (三) 處理消毒程序後，需要徹底洗手。 |

| 製表部門 | 呼吸治療作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 呼吸治療科 |  | 1／2 |
| 設備之維護及檢查 (一)依規定於每日作業前實施各項設備之檢點及定期之檢查，並將檢查 記錄留存備查。 (二)操作相關設備時應依設備規定之程序(步驟)進行操作。 工作安全及衛生標準 (一)遵循「呼吸治療感染管制作業規範」執行各項工作。 (二) 接觸病人前後需洗手。接觸病人口鼻分泌物時，請戴口罩、手套、 護目鏡。 (三)進入隔離病室前應依照疾病隔離要點，穿戴好防護用具，包括隔 離衣、手套、口罩、護目鏡等。離開隔離病室後務必洗手。 (四)執行各項治療照護工作需佩帶N95口罩。 (五)做動脈血液氣體分析時，應儘量戴手套並小心注意以防針扎，採 單手回套技術。空針針頭應立即丟棄至空針收集專用筒內。 (六)對於經常會沾染病人痰液、血液之儀器，需定期使用漂白水清潔 消毒。 (七)對於已感染病人使用之儀器、管路等，應予以標示清楚。 (八)對於經常接觸治療肺部疾病之開放空間，如門診呼吸治療室等， 應定期使用紫外線燈消毒。 (九)工作同仁應定期接受身體健康檢查，確定已感染之同仁應向單位 主管報告並接受適當治療。 (十)已感染之同仁在疾病急性傳染期，應予適當之隔離。 教育與訓練 作業人員應依規定參加單位辦理之感染管制、工作安全教育訓練。 急救與搶救 (一)遇針扎應立即消毒傷口，並了解血液來源之病人疾病，不幸遇有 血清傳染，可至門診打免疫球蛋白製劑。 (二)如預知可能被流行性嗜血桿菌、肺結核桿菌等感染，可服用 Rifanpim 預防。 (三)如預知可能被疥瘡感染者，可使用Delice(必去蝨)、Crotamiton-H 藥用乳劑塗抹預防。 (四)如確定已被上述疾病傳染確立診斷者，需定期至門診追蹤檢查。 |

| 製表部門 | 呼吸治療作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 呼吸治療科 |  | 2／2 |
| 五、防護設備之準備、維持及使用: 使用適當之個人安全衛生防護面罩、手套、口罩、防護衣。 六、事故通報及報告 (一)當因工作造成之傷害時除採取立即應變措施外，並應進行所屬主管 之通報。 (二)所屬主管接獲通報後即依據本院「職業災害通報處理」之程序與時 效向上級進行通報。 (三)於傷害發生後進行原因分析及改善對策填寫「職業傷害報告表」 進行呈核。 七、其他有關安全衛生事項。 員工應依勞工安全衛生法之規定，每年定期體檢追蹤。 |

| 製表部門 | 待機呼吸器用電原則 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 呼吸治療科 |  | 1／1 |
| 設備之維護及檢查 (一)依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期之檢查，並將檢查記錄 留存備查。 (二)依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商進行設備之保養與維護。 (三)操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序(步驟)進行操作。 工作安全及衛生標準 (一)呼吸器即使是處於待機中也應將電源插頭拔除，避免有通電情形。 (二)呼吸器應定時保養。 (三)不可將易燃物品置於呼吸器上以免產生熱能導致失火。 (四)不可將液體類物品置於呼吸器上以免翻覆導致呼吸器產生異常。 (五)不可將電器用品置於呼吸器上，以防交叉電源產生異常。 (六)待機時，仍需將氧氣及空氣高壓接頭拔除，以防氣體外洩產生災害。 (七)呼吸器需有散熱空間，避免擁擠或布簾蓋住影響散熱導致呼吸器 異常發生。 (八)呼吸器應定時更換過濾網，保持散熱口的順暢，以免灰塵阻塞異常。 教育與訓練 作業人員應依規定參加單位辦理之消防演習講座、儀器設備使用及儀器設備故障排除..等教育訓練。 急救與搶救 (一)若不慎將液體翻覆應立即卸下呼吸器，將其擦乾並請修。 (二)不慎起火時，應立即使用滅火器滅火並通知相關人員。 防護設備之準備維持及使用 乾粉滅火器應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 事故通報及報告 (一)當因待機呼吸器引起火警事件時除採取立即應變措施外，並應進行 所屬主管之通報。 (二)所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之 程序與時效向上級進行通報。 (三)於災害發生後三日內將災變經過災損情形原因分析及改善對策填寫 「意外事故檢討報告表」進行呈核。 其他有關安全衛生事項 定期就工作場所執行待機呼吸器之查核並做記錄。 |

| 製表部門 | 氣體鋼(鋁)瓶管理作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 呼吸治療科 |  | 1／2 |
| 設備之維護及檢查 (一)依規定於作業前實施設備之檢點及定期之檢查，並將檢查記錄留存 備查。 (二)操作相關設備時應依設備規定之程序(步驟)進行操作。 (三)定期委託專業廠商測靜水壓。 工作安全及衛生標準 (一)氣體鋼(鋁)瓶材質需符合經濟部中央標準局CNS標準。 (二)氣體鋼(鋁)瓶應做明顯標誌，包括氣體內容、有效期限、製造商。 (三)氣體鋼(鋁)瓶需裝有壓力調節器防止爆炸，內外部、閥及氧氣壓力 調整器勿沾染油污雜質。 (四)氣體鋼(鋁)瓶應遠離一切易燃物料如汽油或酒精、丙酮，並嚴禁煙 火。避免和電器物品或易燃物同置一處，以免產生火花引燃氣爆。 (五)靜置之氣體鋼(鋁)瓶需放置在空曠的空間，並加以固定，避免碰撞 及倒翻，空瓶與滿瓶應該分開儲存，避免紊亂。 (六)鋼(鋁)瓶不用時開關應鎖緊以免氣體外漏。若發現有氣漏現象，應 隨時請修，停止氣源防止持續外洩。 (七)搬運鋼(鋁)瓶時，應利用推車小心運送，並應將其固定，防止滑脫。 (八)開啟氣體鋼瓶閥時，需站一旁，不可面對閥，防止高壓氣體衝擊。 (九)使用NO氣體時須使用抽吸系統，將有毒之NO2 產物有效抽吸排除 至室外，以避免吸入造成身體不適。 教育與訓練 作業人員應依規定參加單位辦理之消防演習講座、設備使用及設備故障排除..等教育訓練。 急救與搶救 (一)如遇鋼(鋁)瓶爆炸發生火災，用乾粉滅火器施救並切斷氣源及疏散 人員。 (二)鋼(鋁)瓶打翻應立即檢查是否有損壞或接頭鬆落，若損壞或接頭鬆 落應立即通知工務課處理。 (三) 發生NO中毒時，應立即將患者移開使用NO的地點至空氣流通處 ，並立即送醫處置。 防護設備之準備維持及使用 乾粉滅火器應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用 之狀態。 |

| 製表部門 | 氣體鋼(鋁)瓶管理作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 呼吸治療科 |  | 2／2 |
| 事故通報及報告 (一)當因氧氣供應系統引起火警事件時除採取立即應變措施外，並應進 行所屬主管之通報。 (二)所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之 程序與時效向上級進行通報。 (三)於災害發生後三日內將災變經過災損情形原因分析及改善對策填寫 「意外事故檢討報告表」進行呈核。 七、其他有關安全衛生事項。 |

| 製表部門 | 氧氣治療作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 呼吸治療科 |  | 1／1 |
| 設備之維護及檢查 (一)依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期之檢查，並將檢查記錄 留存備查。 (二)操作相關設備時應依設備規定之程序(步驟)進行操作。 工作安全及衛生標準 (一)中央氣體設備需維持出口壓力>50 PSI.以維持適當供應。 (二)氧氣流量表、壓力調整器及氣體出口處，勿沾染油污雜質。 (三)使用氧氣時應遠離一切易燃物料如汽油或酒精、丙酮，並嚴禁菸火。 (四)當病人需轉送時，需計算氧氣鋼瓶內容量，可以使用時間。 (五)氧氣不用時應關閉，若發現有氣漏現象，應隨時請修儀器，停止氣 源防止持續外洩。 (六)人員需清楚工作單位氧氣供應管路系統之區域閥(Zone valve)，於事 故(火災)可以立即切斷氣體來源。 (七)病房內嚴禁抽菸，焚燒冥紙及香。 教育與訓練 作業人員應依規定參加單位辦理之消防演習講座、設備使用及設備故障排除..等教育訓練。 急救與搶救 (一)如遇鋼瓶爆炸發生火災，用乾粉滅火器施救並切斷氣源及疏散人員。 (二)火災發生時，立即切斷氧氣供應管路系統之區域閥(Zone valve)，防 止區域擴大。 (三)當中央氣體系統出口壓力<35 PSI，應立即通知工務課處理，以利氧 氣設備之正常運作。 防護設備之準備維持及使用 乾粉滅火器應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 事故通報及報告 (一)當因氧氣供應系統引起火警事件時除採取立即應變措施外，並應進 行所屬主管之通報。 (二)所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之 程序與時效向上級進行通報。 (三)於災害發生後三日內將災變經過災損情形原因分析及改善對策填寫 「意外事故檢討報告表」進行呈核。 七、其他有關安全衛生事項。 |

| 製表部門 | 胸腔內科治療作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 胸腔檢查室 |  | 1／1 |
| 一、設備之維護及檢查： (一)個人防護裝備之定期盤點及檢測數量、有效期。 (二)設備涵蓋如:器械、氣體、針頭、包盤、刀片。 二、工作安全及衛生標準： (一)處理傳染性病患時，必需穿戴好防護用具，包括隔離衣、手套、口罩、護目鏡等。 (二)檢查作業結束後後請記得實施消毒性的洗手。 (三)如遇必需為病患實行靜脈注射或胸腔放液時，應儘量戴手套並小心注意以防針扎。 (四)使用過後的空針應立即丟棄至廢棄空針筒內，避免他人在不知情的情況下造成針扎。 (五)開關氣體時避免接觸油類製品以防氣爆。 (六)清洗感染性器械時依照感控消毒防護原則。 (七)已感染的同仁在急性傳染期時，應給予適當的隔離。 三、教育與訓練: 作業人員應依規定參加感染管制、工作安全教育訓練。 四、急救與搶救： (一)遇針扎應立即消毒傷口，並了解血液來源之病人疾病，不幸遇有血清傳染，可到門診施打免疫球蛋白製劑。 (二)如預知可能被疥瘡感染時，可使用Delice(必去蝨)、Crotamiton-H藥用乳劑塗抹預防。 (三)如確定已被上述疾病傳染確立診斷者，需定期至門診追蹤檢查。 (四)已被感染者應小心避免再傳染給他人。 (五)如預知可能被流行性嗜血桿菌、肺結核桿菌等感染，可服用Rifanpim 預防。 五、防護設備之準備、維持及使用 (一)對於經常會沾染病人痰液、血液之儀器，需定期使用漂白水清潔消毒。 (二)對於已感染病人使用之儀器、管路等，應予以標示清楚。 (三)對於經常接觸治療肺部疾病之開放空間，如支氣管鏡室及肺功能檢查室等，應定期使用紫外線燈消毒。 六、事故通報及報告 (一)當接觸到上述危險因子導致事故發生時時、除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 (二)所屬主管接獲通報後即依據本院[意外事故處理作業要點規定]之程序及時效向上及進行通報。 (三)於災害發生後三日內、將災變經過、災損情形 、原因分析及改善對策填寫[意外事故檢討報告表]進行呈報。 七、其他相關安全衛生事項 工作同仁應定期接受身體健康檢查，確定已感染之同仁應向單位主管報告並接受適當治療。 |

| 製表部門 | 胸腔治療化學消毒藥品使用 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 胸腔檢查室 |  | 1／1 |
| 一、設備之維護及檢查： (一) 容器不論是否在使用中或不使用中，都應隨時緊蓋。 (二) 不可暴露在高溫場所及陽光充足之處。 (三) 化學藥品如: 酒精、丙酮、雙氧水、Cidex、酵素。 二、工作安全及衛生標準： (一) 應避免與皮膚直接接觸。 (二)作業中應隨時保持通風措施良好。 (三) 應依危險物及有害物通識規則標示（GHS標示），並製作MSDS放於作業現場明顯處以供工作人員查閱。 三、教育與訓練: (一)在分裝和稀釋作業時空暴露於空氣中，刺激呼吸道並容易造成視力減退、皮膚刺激。 (二)個人防護措施之加強。 (三)避免全身性中毒如:肝,腎,造血系統及中樞神經系統。 (四)常期接觸可能會引起皮膚過敏及致癌。 四、急救與搶救： (一)發生吸入性傷害時、立即將受傷人員移到空氣流通的地方，放低頭部使其側臥或仰臥，並保持體溫。 (二)通知現場主管及有機溶劑管理員並送就近檢查室,護理站,或急診室治療。 (三)如果停止呼吸時，應立即施行人工呼吸急救。 (四)遇火警時，使用乾粉滅火器施救。 五、防護設備之準備、維持及使用 (一)接觸消毒溶劑後，應立即以清水洗淨及其接觸的區域。 (二)使用適當之個人安全衛生防護面罩、手套、防護衣、工作人員應佩戴適當之個人安全衛生防護具或設置局部排氣通口。 六、事故通報及報告 (一)當接觸到化學藥品之後、除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 (二)所屬主管接獲通報後即依據本院[意外事故處理作業要點規定]之程序及時效向上及進行通報. (三)於災害發生後三日內、將災變經過、災損情形 、原因分析及改善對策填寫[意外事故檢討報告表]進行呈報. 七、其他相關安全衛生事項 須接受從事工作所必要之安全衛生教育訓練及有關急救、避難知識。 |

| 製表部門 | 胸腔治療與感染病人接觸 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 胸腔檢查室 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查： 內視鏡、肺活量測試紙管、器械包、切片夾、抹片刷、感染性防護袋、個人防護性裝備等。 二、工作安全及衛生標準： 1.在護理疑似或確立須隔離之病人時，應依感染管制作業準則製訂之標準提報，並通告其他相關工作人員及採取適當的隔離措施。 2.有空氣或接觸等高度傳染性病人之檢查室，應依病患疾病別設立正壓或負壓之獨立空調系統隔離病室，空調換氣率每小時至少交換6次。 3.接觸病人前後正確執行洗手、戴口罩、穿脫隔離衣及穿脫無菌手套等技術。 4.水龍頭應採用自動控制式或以腳、膝、手肘等方式調控。 5.醫療儀器設備等受污染時，應用75%，Alcohol擦拭。 6.病歷、X-ray等文件不得拿進隔離單位。 7.接觸傳染性病人後之環境如有血跡、體液及分泌物等污染，應以0.5%漂白水（漂白水：清水→1：9比例泡製）擦拭。 8.隔離病人離開檢查室之後，應使用0.5%漂白水及紫外燈進行清潔消毒。 9.生物性醫療廢棄物依廢棄物分類規定處理。 10.身體不適或懷疑被感染時，應立即就醫並呈報主管。 三、教育與訓練: 容易感染上呼吸道疾病及與病患的傷口、血液、體液或飛沫接觸時也易被遭受感染。 1.AIDS病患使用過的床單應置放於雙層可溶性塑膠袋後,再套上感染性紅色塑膠袋。 2.庫賈氏(狂牛病)病患，其環境需以2.0Eq/LNaOH濕拖環境清潔消毒。 3.處理AIDS或HIV(+)病患的檢體應帶手套，且容器外應貼"當心感染" 4.接觸性傳染應依據感控標準作業原則進行檢查,消毒,及防護。 四、急救與搶救： (一)不慎被傳染性病患分泌物污染後，應採用消毒性洗手法(依洗手工作規範規定之溶液如7.5% Soap Better Iodine 或 3% Phisohex消毒液洗手) (二) 接觸到感染性體液或血液時,立即依感控防護原則做初步處理。 五、防護設備之準備、維持及使用 適當使用個人安全防護面罩、手套、防護衣、高分子口罩。 |

| 製表部門 | 胸腔治療與感染病人接觸 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 胸腔檢查室 |  | 2／2 |
| 六、事故通報及報告 (一)當接觸到可能遭受到被感染時、除立即採取應變措施之外並應進行所屬主管之通報取應變措施外並應進行所屬主管之通報. (二)所屬主管接獲通報後即依據本院[意外事故處理作業要點規定]之程序及時效向上及進行通報. (三)於災害發生後三日內、將災變經過、災損情形 、原因分析及改善對策填寫[意外事故檢討報告表]進行呈報。 七、其他相關安全衛生事項 員工應依勞工安全衛生法之規定,定期體檢並做追蹤。 |

| 製表部門 | 血液透析穿刺作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 血液透析 |  | 1／1 |
| 一、設備之維護及檢查 （一）依規定於每日作業前實施置針盒之檢點及5S定期之檢查，並將檢查記錄留存備查。 （二）置針盒達八分滿時需密封，由清潔人員送至廢棄物指定地點。 二、工作安全及衛生標準 （一）全面使用無菌丟棄式空針、不鏽鋼刀片、縫針。 （二）病人皮膚未徹底消毒前，勿先將針頭、刀片、縫針套打開，若打開後應立即使用，勿朝向自己或任何人。 （三）用過之針頭不要故意折彎或弄斷。 （四）針頭使用後不須回套應立即丟棄於規定之容器內。 （五）若無良好立即之針頭處理或病患使用之針頭未污染而須續用時，須將針頭小心回套回套時應注意下列事項: 1. 將針頭置於平整檯面。 2. 以單手持針筒 以單針挑起針頭套。 3. 手持針筒朝檯面輕壓 使針頭與針筒套密合。 4. 切勿用雙手回套針頭。 （六）使用刀片應以持針器裝卸。 （七）針頭刀片及縫針使用後應立即丟棄於規定之容器內。 （八）使用適當之安全衛生防護措施（例如:手套 護目鏡及口罩）。 （九）確實遵守血液透析室針頭處理操作規範。 三、教育與訓練 （一）作業人員應主動閱讀血液透析針頭使用正確說明穿刺針及針頭正確使用內容，及公傷處理作業準則之內容，瞭解之相關訊息，以利於發生意外時可以迅速採取應變措施。 （二）依評量作業評核人員穿刺針及針頭正確使用內容。 四、急救與搶救 當被針頭、縫針、刀片割傷或扎傷時應： （一）盡量擠壓傷口讓血液流出且消毒傷口並包紮以預防感染。 （二）若傷口太深太長無法癒合時，應立即就醫矚執行醫療處理。 五、防護設備之準備、維持及使用 （一）注射前請告知病人及家屬，並請閒雜人員及家屬離開現場，小心避免碰撞而傷及病人及自己。 （二）病人躁動時要先約束固定妥當，然後再注射，以避免針扎意外。 六、事故通報及報告 意外傷害發生後，一律應依公傷處理作業準則流程處理並呈報院方，並確定病患是否帶有經血液傳染之疾病，並做追蹤治療。 七、其他有關安全衛生事項 員工應依勞工安全衛生法之規定,定期體檢並做追蹤。 |

| 製表部門 | 心導管檢查作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 心臟血管內科 |  | 1／1 |
| 一、設備之維護及檢查 依規定於每日作業前檢查機台之功能是否正常。 發現異常時需馬上設法移除，以維持機台之正常功能。 依操作規範為病人提供各項服務。 協助儀器處或設備製造廠商定期檢測維護。 儀器如有異常，影響作業程序則可立即通知維修，已確保病患執行檢查的安全品質。 二、工作安全及衛生標準。 需確實注意與維護病患之安全與隱私。 確認病人、施行檢查項目及部位。 檢查之報告需確實無誤。 導引S.O.P之確立（辨識病人及檢查項目安全指引、心導管攝影安全指引、攝影移位安全指引、心導管術安全指引、對比劑安全指引、影像品質作業指引、儀器作業安全參考指引。） 三、教育與訓練 參加院內舉辦急救訓練課程。 積極參與院內、外或學會舉辦之研討會。 所有人員皆須接受科內所排定之各項訓練、評核，並且紀錄、存檔。 晨會在職教育訓練，內容包括專業課程、安全衛生、感染管制、通識、管理及病患安全訓練等。 四、急救與搶救 病患檢查中突發身體不適而必須緊急處理者，馬上通知現場主治醫師，給予氧氣及藥物。 如無家屬陪同則通知家屬。 定期於科內安排急救訓練課程。 發生重大事故(如火災、爆炸、人員傷亡)時，現場人員應立即報 工務課、值班主管或安全生組等)報告，並請求協助支援處理，並立即聯繫、報告單位最高指揮官。 五、防護設備之準備、維持及使用 下班前需將儀器、機台關機。 依規定定期保養，依操作規範操作。 設備之耗材需充足，不可斷貨而影響作業。 急救車每日點班，並確定所備之物品 隨時注意節約能源。 盤點確立。 六、事故通報及報告 須向主管報告並檢討改善。 七、其他有關安全衛生事項 依機台製造廠商之規定，操作與保養、維護。 |

| 製表部門 | 心臟內科檢查作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 心臟血管內科 |  | 1／1 |
| 一、設備之維護及檢查 （一）依規定於每日作業前檢查機台之功能是否正常。 （二）發現異常時需馬上設法移除，以維持機台之正常功能。 （三）依操作規範為病人提供各項服務。 （四）協助儀器處或設備製造廠商定期檢測維護。 （五）儀器如有異常，影響作業程序則可立即通知維修，已確保病患執行 檢查的安全品質。 二、工作安全及衛生標準。 需確實注意與維護病患之安全與隱私。 確認病人、施行檢查項目及部位。 檢查之報告需確實無誤。 導引S.O.P之確立（辨識病人及檢查項目安全指引、心導管攝影安全指引、攝影移位安全指引、心導管術安全指引、對比劑安全指引、影像品質作業指引、儀器作業安全參考指引。） 三、教育與訓練 參加院內舉辦急救訓練課程。 積極參與院內、外或學會舉辦之研討會。 所有人員皆須接受科內所排定之各項訓練、評核，並且紀錄、存檔。 晨會在職教育訓練，內容包括專業課程、安全衛生、感染管制、通識、管理及病患安全訓練等。 四、急救與搶救 病患檢查中突發身體不適而必須緊急處理者，馬上通知現場主治醫師，給予氧氣及藥物。 如無家屬陪同則通知家屬。 定期於科內安排急救訓練課程。 發生重大事故(如火災、爆炸、人員傷亡)時，現場人員應立即報 工務課、值班主管或安全生組等)報告，並請求協助支援處理，並立即聯繫、報告單位最高指揮官。 五、防護設備之準備、維持及使用 下班前需將儀器、機台關機。 依規定定期保養，依操作規範操作。 設備之耗材需充足，不可斷貨而影響作業。 急救車每日點班，並確定所備之物品 隨時注意節約能源。 盤點確立。 六、事故通報及報告 須向主管報告並檢討改善。 七、其他有關安全衛生事項 依機台製造廠商之規定，操作與保養、維護。 |

| 製表部門 | 聽力檢查作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 耳鼻喉科 |  | 1／1 |
| 一、設備之維護及檢查 儀器設備依規定實施定期檢查，並將檢查記錄留存備查。 依設備製造廠商之規定，定期委託專業廠商進行設備校正、保養與維護。 操作相關設備時，應依操作手冊之程序及步驟進行操作。 二、工作安全及衛生標準 為病患檢查前後需洗手。 執行檢查過程應依標準程序作業操作。 檢查時需確實注意維護病患的安全與隱私。 定期使用75%酒精消毒、清潔儀器設備。 下班前需關閉檢查設備電源。 病患檢查使用後之耳塞需使用75%酒精消毒。 感染性廢棄物需依規定分類處理。 三、教育與訓練 工作人員應主動閱讀物質安全資料表（MSDS）之內容，瞭解有機溶劑之相關訊息，以利於發生災害時可以迅速採取應變措施。 工作人員應參與單位辦理之儀器設備使用及儀器設備故障排除與有機溶劑危害認識等教育訓練。 工作人員依規定參加感染管制教育訓練。 工作人員依規定參加院內線上學習教育課程。 四、急救與搶救 接觸有機溶劑後，應立即以清水沖洗。 遇火警時，用乾粉滅火器施救。 五、防護設備之準備、維持及使用 使用適當之個人安全衛生防護用具，如:口罩、手套等。 防護設備應定期實施檢查及更換以確保防護設備隨時保持可使用狀態。 乾粉滅火器應定期實施檢查以確保在有效期限及正常使用狀態。 六、事故通報及報告 1、工作場所發生有機溶劑潑灑、洩漏或其他原因引起火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 2、所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3、於災害發生三日內，將災變經過，災損情形，原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項。 工作人員依規定接受員工健康檢查。 |

| 製表部門 | 實驗室作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 婦產部 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 （一）依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期之檢查，並將檢查記錄留存備查。 （二）依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商進行設備之保養與維護。 （三）操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序（步驟）進行操作。 二、工作安全及衛生標準 （一）不可在工作區吃東西、飲水、抽煙、化妝且食物不可存放在實驗室的冰箱，當離開檢驗室或工作開始前或工作到一段落時，應洗手。 （二）工作時應著實驗衣，但不可穿到餐廳。 （三）工作時，長髮應束起，以免接觸工作臺檯，被污染或被儀器(如離心機)卡住造成危險。 （四）手上有傷口時，應用3M或OK band包紮好再戴手套，避免污染。 （五）處理檢體或操作實驗時應戴手套，污染的手套不可接觸電話、計算機或其他乾淨的設備，離開實驗室應脫下手套。 （六）工作到一段落或下班時應用75% alcohol擦拭桌面。 （七）不可用口吸吸管，應用安全吸球或Pipet Aid。 (八) 針頭應避免回套，或用單手回套，針頭應置於防穿刺的容器，由環管人員定期處理。 (九) 離心機必須蓋上蓋子後方可使用，內部應定期(或有破損意外時)用1% Na hypochloride或5% Phenol清洗，並請經常洗手。 (十) 工作人員應熟悉滅火器、消防栓、沖淋及洗眼器之放置及使用方法。 (十一) 任何裝有藥品之容器應標示清楚。 (十二) 處理酸鹼等有機溶劑時應戴耐化學手套，並在排煙櫃中操作。 (十三) 有機物、易燃或有毒之廢棄水，應收集於特定桶中，並依規定標示清楚。 (十四) 配置試藥時，將酸緩緩加入水中並同時攪拌，不可將水倒入酸中。 (十五) 所有病患檢體均應視為感染性檢體，必須作應有的防範工作。 (十六) 依規定執行垃圾分類，力行垃圾減量資源回收政策。 三、教育與訓練 （一）作業人員應依規定參加檢驗相關、安全衛生及感染管制..等教育訓練。 四、急救與搶救 （一）具有污染的檢體或器具打翻時，若為肝炎病毒檢體，用擦手紙浸稀釋10X 的漂白水(細菌用5% Phenol)覆蓋30分鐘再清除。 （二）接觸有機溶劑後，應立即以清水洗淨其沾污區域。 |

| 製表部門 | 實驗室作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 婦產部 |  | 2／2 |
| 五、防護設備之準備、維持及使用 （一）使用適當之個人安全衛生防護具面罩、手套、防護衣、濾罐式防毒面具、防塵口罩鉻氏空氣呼吸器等。 （二）防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 六、事故通報及報告 （一）當儀器、試藥或檢驗發生異常時，立即填寫「異常處理表」及採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 （二）所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 （三）於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項。 1.定期就工作場所執行各項環境及消防設備檢查並作記錄。 2.下班前檢查週遭環境及電氣安全等。 3.工作人員依規定接受員工健康檢查。 |

| 製表部門 | 有機溶劑作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 婦產部 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 （一）依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期之檢查，並將檢查記錄留存備查。 （二）依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商進行設備之保養與維護。 （三）操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序（步驟）進行操作。 二、工作安全及衛生標準 （一）有機溶劑的容器，不論是否在使用中或不使用中，都應隨時緊蓋。 （二）作業場所只可以存放當天所要用的有機溶劑。 （三）儘可能在上風位置工作，以避免吸入蒸汽。 （四）儘可能避免皮膚直接接觸。 （五）工作場所應標示警告標誌。 （六）容器應依勞委會及環保署公告「危險物與有害物標示及通識規則」規定進行標示，並製作MSDS，留存現場備查。 （七）對濃度較高的地區使用局部排氣，用抽氣或用新鮮空氣稀釋或水濕法降至TLV以下。 三、教育與訓練 （一）作業人員應依規定參加單位辦理之有機溶劑危害認識、潑灑處理、儀器設備使用及儀器設備故障排除..等教育訓練及演練。 （二）作業人員應主動閱讀物質安全資料表（MSDS）之內容，瞭解有機溶劑 之相關訊息，以利於發生災害時可以迅速採取應變措施。 四、急救與搶救 （一）有機溶劑會使人體發生頭痛、疲倦感、目眩、貧血、肝臟障礙、刺激皮膚等不良影響，應謹慎處理。 （二）接觸有機溶劑後，應立即以清水洗淨其沾污區域。 （三）發生中毒時：立即將中毒人員移到空氣流通的地方，讓他面部向下俯躺，並保持他的體溫。 （四）通知現場主管及有機溶劑管理員並送就近護理站或急診室治療。 （五）中毒人員，如果停止呼吸時，應立即替他施行人工呼吸。 （六）遇火警時，用乾粉滅火器施救。 五、防護設備之準備、維持及使用 （一）使用適當之個人安全衛生防護具面罩、手套、防護衣、濾罐式防毒面具、防塵口罩鉻氏空氣呼吸器等 （二）防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 |

| 製表部門 | 有機溶劑作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 婦產部 |  | 2／2 |
| 六、事故通報及報告 （一）當有機溶劑工作場所發生潑灑、洩漏或其他原因引起火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 （二）所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 （三）於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項。 定期就工作場所執行各項有害氣體濃度之測定並作記錄。 |

| 製表部門 | 吞嚥及餵食訓練作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 復健科 |  | 1／1 |
| 一、設備之維護及檢查 （一）應備有消毒過、無菌口腔棉枝。 （二）應備有防護手套、口罩及皮膚保養液等防護裝備。 （三）防護器具應置於固定位置，不得任意移動。 （四）經常檢查，保持其性能，不用時消毒後妥予保存。 （五）設置感染垃圾桶，定期清理。 二、工作安全及衛生標準 （一）為病人執行護理或治療時，應按標準程式操作。 （二）替病人進行治療前、後請記得洗手。 （三）治療完畢必須將手套脫掉，和污染的口腔棉枝置入丟入感染垃圾桶內。 （四）請勿將使用過的口腔棉枝置於治療桌上。 （五）戴手套禁止觸碰開關或門把。 （六）治療患有經由口沫分泌物感染之疾病的病人需將配戴完整之防護設備。 （七）病人必須使用個人之進食用具。 （八）治療室之常備用具需定期消毒。 三、教育與訓練 （一）新聘、僱或在職治療師應接受適於各該工作所必要之一般安全衛生教育訓練。 （二）治療師應瞭解工作之標準安全操作程序，並接受督導。 （三）治療師應定期接受院內感染控制之在職訓練課程。 四、急救與搶救 （一）當分泌物噴到眼睛時，應立即使用N/S沖洗，如有不適應立即就醫。 （二）當本身身體不適時，應儘早就醫，並依院內通報系統向上級通報。 （三）如發生火災時，應立即疏散病人，並以滅火器施救。 五、防護設備之準備、維持及使用 （一）治療室必備手套、擦手紙、口罩及各種防護衣物等物品，治療口腔分泌物高感染之病患時，必須配戴面部防護罩，若有短缺或破損時應立即申請補充。 （二）定期檢查口腔棉枝消毒日期是否在有效期間內。 六、事故通報及報告 （一）當工作場所發生感染事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報，並定期做治療及追蹤檢查。 （二）當電線走火或其他原因引起火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 （三）所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事件作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 （四）於事件發生後三日內，將經過、處理情形、原因分析及改善對策填 寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項。 |

| 製表部門 | 兒童職能治療室作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 復健科 |  | 1／1 |
| 一、設備之維護及檢 （一）依規定於每週實施設備之檢點及定期之檢查，並將檢查記錄留存備查。 （二）依設備製造廠商之規定定期委託儀器課進行設備之保養與維護。 （三）操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序（步驟）進行操作。 二、工作安全及衛生標準 （一）每日治療器具使用後，都應隨時歸位。若有電氣設備，使用後應將總開關按鈕關閉，或將插頭拔下並收妥放到應放地點。 （二）電氣設備使用時避免拉扯電線或接頭處，造成銅線斷裂；如有斷裂，應立即停止使用並送修。 （三）治療器具設備應隨時注意是否有破損，若有可能造成傷害，應立即停止使用，並將破損物品送修或報廢。 （四）遇有傳染疑慮之病患，應要求停止治療至無傳染疑慮為止，並按規定消毒清潔儀器、設備及環境。 （五）遵守各項工作安全及衛生標準從事工作。 三、教育與訓練 （一）作業人員應依規定參加院內感染管制課程教育訓練。 （二）作業人員應依規定參加院內線上學習教育課程。 四、急救與搶救 如發生電線走火時，應立即疏散病患，並以滅火器施救。 五、防護設備之準備、維持及使用 （一）使用適當之個人安全衛生防護具面罩、手套、防護衣。 （二）防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用 之狀態 六、事故通報及報告 （一）當電線走火或其他原因引起火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 （二）所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之 程序及時效向上級進行通報。 （三）於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對 策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報 七、其他有關安全衛生事項。 |

| 製表部門 | 成人職能治療室副木製作作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 復健科 |  | 1／1 |
| 一、設備之維護及檢查 （一）依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期之檢查，並將檢查記錄 留存備查。 （二）依設備保養之規定定期進行設備之保養與維護。 （三）操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序（步驟）進行操作。 二、工作安全及衛生標準 （一）副木製作時應注意熱水箱操作，自熱水箱取、放副木材料應使用夾子、撈網或網架，以避免燙傷。 （二）熱水箱應隨時注意溫度控制器是否運作正常。避免拉扯電線或接頭處，造成銅線斷裂。如有異常，應立即停止使用並送修。 （三）使用剪刀時應避免刺傷。 （四）熱水箱使用後應將開關按鈕關閉，下班前應拔下插座。 三、教育與訓練 （一）作業人員應依規定參加單位辦理之儀器設備使用及等教育訓練。 （二）作業人員應主動閱讀副木製作作業手冊相關訓練資料之內容，瞭解 相關訊息，以利於發事故時可以迅速採取應變措施。 四、急救與搶救 （一）熱水會導致燙傷,如發生燙傷應依沖、脫、泡、蓋、送處理。 （二）如發生剪刀割傷應就近送護理站或急診消毒包紮傷口。 （三）如發生電線走火時，應先斷電處理，若已引起火災，應立即疏散病患，並以滅火器施救。 五、防護設備之準備、維持及使用 （一）使用適當之個人安全衛生如口罩、手套、防護衣等。 （二）防護設備應定期實施檢查及補充，以確保設備隨時保持足用之狀態。 六、事故通報及報告 （一）當工作場所發生感染事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬 主管之通報。 （二）當電線走火或其他原因引起火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 （三）所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事件作業要點規定」之 程序及時效向上級進行通報。 （四）於事件發生後三日內，將經過、處理情形、原因分析及改善對 策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項 定期就工作場所執行副木製作作業進行檢討並作記錄。 |

| 製表部門 | 成人職能治療作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 復健科 |  | 1／1 |
| 一、設備之維護及檢查 （一）依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期之檢查，並將檢查記 錄留存備查。 （二）依設備保養之規定定期進行設備之保養與維護。 （三）操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序（步驟）進行操作。 二、工作安全及衛生標準 （一）每日治療器具使用後，都應隨時歸位。若有電氣設備，使用後應將總開關按鈕關閉，或將插頭拔下並收妥放到應放地點。 （二）治療器具設備應隨時注意是否有破損，若有可能造成傷害，應立即停止使用，並將破損物品送修或報廢。 （三）遇有傳染疑慮之病患，應要求停止治療至無傳染疑慮為止，並按規定消毒清潔儀器、設備及環境。 （四）如有必要應配戴口罩穿戴手套及隔離衣，避免接觸感染。 （五）接觸病患前後應按規定洗手。 三、教育與訓練 （一）作業人員應依規定參加單位辦理之儀器設備使用及感染管制... 等教育訓練及演練。 （二）作業人員應主動閱讀防疫周報及感染管制相關訓練資料之內容，瞭 解感染管制之相關訊息，以利於發生感染時可以迅速採取應變措施。 四、急救與搶救 （一）發現人員有感染之癥候（例如：發燒）應立即就醫確認原因。 （二）如發生火災時，應立即疏散病患，並以滅火器施救。 五、防護設備之準備、維持及使用 （一）使用適當之個人安全衛生如口罩、手套、防護衣等。 （二）防護設備應定期實施檢查及補充，以確保設備隨時保持足用之狀態。 六、事故通報及報告 （一）當工作場所發生感染事件時，除立即採取應變措施外並應進行所 屬主管之通報。 （二）當電線走火或其他原因引起火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 （三）所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事件作業要點規定」之 程序及時效向上級進行通報。 （四）於事件發生後三日內，將經過、處理情形、原因分析及改善對策 填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項。 定期就工作場所執行各項感染管控作業例行檢討並作記錄。 |

| 製表部門 | 揮發性吸入性麻醉藥作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 麻醉科 |  | 1／1 |
| 一、設備之維護及檢查 依麻醉機開機檢查表，每日執行檢查記錄，記錄需留存3年。 依儀器課計劃定期對吸入性麻醉藥揮發器作保養與維修。 麻醉性揮發氣之準確度依儀器課定期監測、校正。 (四)若遇儀器監控異常時應立即更換揮發器藥罐，並通知專責負責人員說明異常現象，送儀器課維修。 二、工作安全及衛生標準 吸入性麻醉藥，必須儲存在蔽光、室溫15-30℃之場所。 每臺麻醉機上之揮發器加藥時需選擇相符之加藥器及藥品，並禁止強力置入或暴力灌入揮發液體。 填加入吸入性麻醉藥時要注意不可超過揮發性上之界線以防漏藥。 填加吸入性麻醉藥需戴口罩以防揮發性氣體吸入。 填加揮發性氣體完畢之揮發性氣體液瓶，應立即封蓋，且勿讓液瓶開口太久瀰漫到空氣中。 三、教育與訓練 麻醉技術人員定期接受在職教育，了解揮發器之功能及加藥方式。 了解麻醉機揮發器使用及更換。 了解揮發氣之異常狀況現象，異常發生時如何通報，提高警覺觀察。 四、急救與搶救 吸入性麻醉氣體如揮發在空氣中會造成人員昡暈、疲倦，這時應給予大氣吸入，藉由呼吸氣體交換作用吐出揮發性氣體，另外揮發液體由抽吸管抽離作業場所。 如有揮發汽化之揮發氣體在房間內，請人員離開，並加強該房間換氣量。 五、防護設備之準備、維持及使用 加藥時要注意要戴口罩，如滲漏要用抽吸系統抽吸乾淨。 加藥後揮發器及藥瓶一定要關緊。 若重新啟用揮發器具發現有漏藥狀況時應立即關閉揮發器機座並馬上更換基座。 六、事故通報及報告 麻醉機或揮發器有漏氣要通報主管，立即停止使用，更換麻醉機或揮發器，立即請修。 七、其他有關安全衛生事項。 |

| 製表部門 | 切片室作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 解剖病理科 |  | 1／2 |
| 設備之維護及檢查 (一)依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期之檢查，並將檢查記錄 留存備查。 (二)所有儀器使用後，使用者應立即擦拭乾淨並作保養 (三)操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序（步驟）進行操作 工作安全及衛生標準 遇有感染性標本時，處理時應特別小心。 切片時勿用力吹氣，以免吸入飛絮。 操作切片機時應特別注意切片刀，不用時切片刀應立即卸下收於刀盒內。 切片操作中刀柄應隨時保持清潔並使用紗布等工具清理，清理方式應順刀刃而下。 切片機使用後應將石蠟清理乾淨，並保持切片機的整潔。 染色過程會用到各種化學藥品，應特別注意安全。 實驗室之排氣、通風設備必須良好。 切片作業過程中產生之廢棄物(如廢棄組織)應依感染性廢棄物以焚化方式銷毀處理。 穿戴適當的保護用具(如手套、圍裙、護目鏡)，這些裝備不可穿到檢驗室外面，長髮工作人員須束好長髮。 容器上清楚地標示化學藥品的名稱、開啟或配製日期和便用時的危險性。 倒試藥進入試藥瓶，不要超過容量的四分之三，以容許熱膨脹。 應將高濃度化學藥品加入稀濃度的化學藥品，當配製稀釋溶液時，將酸加入水中，切勿將水加入酸中。 可燃之化學藥品儲放在標有防爆櫃裡。 潑灑處理箱應該有:潑灑枕具（Spill pillows）、矽膠吸液劑、掃帚畚箕、塑膠袋、垃圾標籤（Waste labels）、橡皮手套、橡皮長統鞋和化學藥品潑灑時使用之護目鏡。 少量潑濺（少於100mL）可用砂、紙巾和中和劑吸除。 使用特殊化學物質後應立即清潔洗淨。 (十七) 定期測定部門內各項有害氣體之濃度並作記錄。 |

| 製表部門 | 切片室作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 解剖病理科 |  | 2／2 |
| 教育與訓練 (一)組內人員每年必須參加科內之教育訓練課程。 (二)組內人員每年必須參加能力訓練及評估。 急救與搶救 (一)遇有割傷或感染，應儘快將傷口清洗乾淨，並至門診（胃腸肝膽科、感染科）治療。 防護設備之準備、維持及使用 (一)使用適當之個人安全衛生防護具面罩、手套、防護衣、活性碳口罩等防護具來防止吸入或遭受污染。 (二)防護設備應定期檢查及更換，以確保防護設備保持隨時可用之狀態。 事故通報及報告 (一)遇有割傷或感染應立即報知主任及填寫職業傷害報告表。 |

| 製表部門 | 細胞室與特殊病理室作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 解剖病理科 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 (一) 依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期之檢查，並將檢查記錄 留存備查。 (二) 所有儀器使用後，使用者應立即擦拭乾淨並作保養 。 (三) 操作相關設備時應依設備操作手冊規定之程序（步驟）進行操作。 二、工作安全及衛生標準 收受檢體時應注意是否具傳染性之標示，並依規定分類處理 處理檢體時均應戴口罩、手套、護目鏡並在生物安全操作櫃內進行 使用各種儀器時，均應按照儀器標準作業程序(SOP)操作 實驗室之排氣、通風設備應良好 高感染性之檢體如CJD應予退件並告知臨床醫師 檢驗完之廢棄檢體應依感染性廢棄物處理 有機溶劑及特殊化學物質應依規定分類回收處理，不可隨意倒入下水道 剩餘的檢體加消毒水，再放入紅色垃圾袋 Specimen Chamber 及Filter Card 用4%消毒液浸泡30分鐘。 Filter Card 丟棄， Specimen Chamber水洗10分鐘→浸在1%消毒水中，以超音波洗滌器震盪清洗30分鐘，再放入清水沖洗10分鐘，烘乾備用。 化學藥品潑濺在眼睛或皮膚時，依照材料安全資料表所描述的程序處理，儘快除去被污染的衣物，用安全的蓮蓬頭、水龍頭等設備，在身體被潑濺處持續沖水15分鐘。 眼睛被潑濺時，須馬上以生理食鹽水滴流15至20分鐘，愈快洗眼視力受害的程度愈輕。 (十三)使用肥皂和大量的水洗去皮膚上的化學藥品，切勿將中和試劑、面霜、乳液或藥膏塗於皮膚上。 三、教育與訓練 組內人員參加科內之教育訓練課程 組內人員參加能力訓練及評估 四、急救與搶救 (一) 遇有割傷或感染，應儘快將傷口清洗乾淨，並至門診（胃腸肝膽科、感染科）治療。 |

| 製表部門 | 細胞室與特殊病理室作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 解剖病理科 |  | 2／2 |
| 五、防護設備之準備、維持及使用 (一)使用適當之個人安全衛生防護具面罩、手套、防護衣、活性碳口罩等防護具來防止吸入或遭受污染。 (二)防護設備應定期檢查及更換，以確保防護設備保持隨時可用之狀態。 六、事故通報及報告 (一) 遇有割傷或感染應立即報知主任及填寫職業傷害報告表。 |

| 製表部門 | 特殊化學作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 解剖病理科 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 (一)依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期之檢查，並將檢查記錄 留存備查。 (二)依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商進行設備之保養與維護。 (三)操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序（步驟）進行操作。 二、工作安全及衛生標準 儘可能在上風位置工作，以避免吸入化學氣體。 確實依照標準作業程序工作。 作業場所嚴禁吸煙或飲食。 操作過程避免皮膚直接接觸。 (五)作業中應隨時保持通風良好。 (六)穿戴適當的保護用具(如手套、圍裙、護目鏡)，這些裝備不可穿到檢驗室外面，長髮工作人員須束好長髮。 (七)容器上清楚地標示化學藥品的名稱、開啟或配製日期和便用時的危險性。 (八)倒試藥進入試藥瓶，不要超過容量的四分之三，以容許熱膨脹。 (九)應將高濃度化學藥品加入稀濃度的化學藥品，當配製稀釋溶液時，將酸加入水中，切勿將水加入酸中。 (十)可燃之化學藥品儲放在標有防爆櫃裡。 (十一)潑灑處理箱應該有:潑灑枕具（Spill pillows）、矽膠吸液劑、掃帚畚箕、塑膠袋、垃圾標籤（Waste labels）、橡皮手套、橡皮長統鞋和化學藥品潑灑時使用之護目鏡。 (十二)少量潑濺（少於100mL）可用砂、紙巾和中和劑吸除。 (十三)使用特殊化學物質後應立即清潔洗淨。 (十四)定期測定部門內各項有害氣體之濃度並作記錄。 三、教育與訓練 (一)作業人員應依規定參加單位辦理之特殊化學危害物質認識、潑灑處理、儀器設備使用及儀器設備故障排除..等教育訓練及演練。 (二)作業人員應主動閱讀物質安全資料表（MSDS）之內容，瞭解特殊化學危害物質之相關訊息，以利於發生災害時可以迅速採取應變措施。 |

| 製表部門 | 特殊化學作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 解剖病理科 |  | 2／2 |
| 四、急救與搶救 (一)特殊化學物資(如福馬林)因物而異，大致對人體可引起局部腐蝕及刺激、塵肺症、窒息及全身中毒。 (二)接觸特殊化解物質後，應立即以清水洗淨沾污區域。 (三)發生中毒時，立即將中毒人員移到空氣流通的地方，讓他面部向下俯躺，並保持他的體溫。 (四)中毒人員如果停止呼吸時，應立即替他施行人工呼吸。 (五)遇火警時用乾粉滅火器施救。 五、防護設備之準備、維持及使用 (一)使用適當之個人安全衛生防護具面罩、手套、防護衣、濾罐式防毒面具、防塵口罩各式空氣呼吸器等來防止吸入或遭受污染。 (二)防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 (三)作業場所或容器應依危險物及有害物通識規則標示，並製作MSDS放於現場明顯處備查。 六、事故通報及報 (一)當發生人員中毒時，應立即通知現場主管，並送就近護理站或急診室治療。 (二)所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之 程序及時效向上級進行通報。 (三)於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對 策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 |

| 製表部門 | 有機溶劑作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 解剖病理科 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 （一）依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期之檢查，並將檢查記錄 留存備查。 （二）依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商進行設備之保養與維護 （三）操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序（步驟）進行操作 二、工作安全及衛生標準 (一)有機溶劑的容器，不論是否在使用中或不使用中，都應隨時緊蓋。 (二)可燃之化學藥品儲放在標有防爆之冰箱或櫃子裡。 (三)運送超過500mL之大瓶，必須使用耐重的盛器搬運，如安全桶。 (四)化學藥品潑濺在眼睛或皮膚時，依照材料安全資料表所描述的程序處理，儘快除去被污染的衣物，用安全的蓮蓬頭、水龍頭等設備，在身體被潑濺處持續沖水15分鐘。 (五)當眼睛被潑濺時，須馬上以生理食鹽水滴流15至20分鐘，愈快洗眼視力受害的程度愈輕。 (六)在檢驗室內禁止戴用隱形眼鏡，即使安全鏡片也不宜。 (七)使用肥皂和大量的水洗去皮膚上的化學藥品，切勿將中和試劑、面霜、乳液或藥膏塗於皮膚上。 (八)作業場所只可以存放當天所要用的有機溶劑。 (九)儘可能在上風位置工作，以避免吸入蒸汽。 (十)儘可能避免皮膚直接接觸。 (十一)工作場所應標示警告標誌。 (十二)容器應依「有害物及危險物通識規則」規定進行標示，並製作MSDS，留存現場備查。 (十三)對濃度較高的地區使用局部排氣，用抽氣或用新鮮空氣稀釋或水濕法降至TLV以下。 三、教育與訓練 （一）作業人員應依規定參加單位辦理之有機溶劑危害認識、潑灑處理、儀器設備使用及儀器設備故障排除..等教育訓練及演練。 （二）作業人員應主動閱讀物質安全資料表（MSDS）之內容，瞭解有機溶劑之相關訊息，以利於發生災害時可以迅速採取應變措施。 |

| 製表部門 | 有機溶劑作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 解剖病理科 |  | 2／2 |
| 四、急救與搶救 （一）有機溶劑會使人體發生頭痛、疲倦感、目眩、貧血、肝臟障礙、刺 激皮膚等不良影響，應謹慎處理 （二）接觸有機溶劑後，應立即以清水洗淨其沾污區域。 （三）發生中毒時：立即將中毒人員移到空氣流通的地方，讓他面部向 下俯躺，並保持他的體溫。 （四）通知現場主管及有機溶劑管理員並送就近護理站或急診室治療。 （五）中毒人員，如果停止呼吸時，應立即替他施行人工呼吸。 （六）遇火警時，用乾粉滅火器施救。 五、防護設備之準備、維持及使用 （一）使用適當之個人安全衛生防護具面罩、手套、防護衣、濾罐式防毒 面具、防塵口罩鉻氏空氣呼吸器等 （二）防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用 之狀態 六、事故通報及報告 （一）當有機溶劑工作場所發生潑灑、洩漏或其他原因引起火警事件時， 除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 （二）所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之 程序及時效向上級進行通報。 （三）於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對 策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項。 定期就工作場所執行各項有害氣體濃度之測定並作記錄。 |

| 製表部門 | 福馬林回收作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 解剖病理科 |  | 1／2 |
| 作業潛在危害： 福馬林的主要成分為甲醛（Formaldehyde），屬第四類特定化學物質。 會嚴重刺激鼻、眼睛、呼吸系統，可能引起肺水腫。 為疑似致癌物、致畸胎物。 皮膚經多次接觸後，容易造成濕疹性皮膚炎。 婦女受到甲醛的影響，包括經期異常及次發性不孕症。 液體和蒸氣易燃，可能產生聚合，在火場中容器可能破裂或爆炸。 待回收及已回收福馬林之存放： 1. 存放時應與強酸、強鹼或易燃性助燃性物質分開存放。 2. 應置於近地面、陰暗、通風處，並置放肩部以下。 3. 遠離熱源並有〝物質安全〞標示。 4. 置放處保持乾燥無變色變質情形。 6. 容器應完整無破裂、流出。 7. 物料儲存附近無引火源。 8. 物品堆放以不影響照明為原則。 9. 物料安全放置，不可倒塌或傾斜。 10. 回收室之門應保持常關狀態、不上鎖。 11. 分類標示清楚地面保持清潔乾淨。 操作時之人員防護及注意事項： 操作時需穿戴口罩、手套及防護衣。 操作完畢務必洗手。 福馬林回收桶及裝福馬林的容器必須蓋緊，以免福馬林氣體溢出，污染環境。 洩漏或潑濺時之緊急應變處理： 1.普告或疏散附近的工作人員，並將意外事件報告主管。 2.查看材料安全資料卡，提供的通風、圍堵和棄置的指示。 3.平時準備好的潑灑處理箱，以便清除潑濺的福馬林，潑灑處理箱應該有:潑灑枕具(Spill pillows)，矽膠吸液劑，掃帚畚箕，塑膠袋，垃圾標籤(Waste labels)，橡皮手套、橡皮長統鞋、化學藥品潑灑時使用之護目鏡和福馬林專用。 |

| 製表部門 | 福馬林回收作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 解剖病理科 |  | 2／2 |
| 4.少量潑濺(少於100mL)可用砂、紙巾和中和劑吸除。 5.小心避免與其他化學藥品產生劇烈反應作用。 6.潑濺到皮膚時，使用大量的水沖，以稀釋福馬林。 7.儘快除去污染到的衣服。 8.用安全的蓮蓬頭或水龍頭，在身體被潑濺處持續沖水15分鐘。 9.眼睛被潑灑時，須馬上沖水至少15分鐘，最好以生理食鹽水緩慢沖洗，愈快洗眼，視力受害的程度愈會減輕。 10.在檢驗室內禁止戴用隱形眼鏡，即使安全鏡片也不宜。 11.以肥皂和水洗去皮膚上的福馬林，切勿使用中和藥劑、面霜、乳液或藥膏。 12.自行沖洗過後，立刻送至急診。 事故通報及報告 1.當有機溶劑工作場所發生潑灑、洩漏或其他原因引起火警事件時， 除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之 程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對 策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 六、其他有關安全衛生事項： 每半年就工作場所執行各項有害氣體濃度之測定並作記錄。 |

| 製表部門 | 特定化學物質作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗醫學科 |  | 1／2 |
| 設備之維護及檢查 依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期檢查，並將檢查紀錄留存備查。 依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商進行設備之保養與維護。 操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序(步驟)進行操作。 工作安全及衛生標準 勿聞或嚐化學物質。 選擇適當的手套，使用手套前先確保手套的完整，並定期更換。 必須於通風良好處使用化學物質。 不得在有化學藥品工作區吃東西、飲水、抽煙、嚼口香糖、穿戴隱形眼鏡、化妝或塗護脣膏。離開實驗室、工作開始前或工作到一段落時，應洗手。 飲料、食物不可存放在實驗用的冰箱、器皿及各種容器或存放於實驗區中。 使用實驗室玻璃器皿時要小心避免損傷，勿使用破損的玻璃器皿。 離開實驗室時徹底洗手，每次脫下手套時應洗手，每次洗手至少10-15秒，若手上有可見的污染或氣味時要洗得時間更久。 不可用口吸吸管，或起始虹吸現象。長髮及寬大的袖口應束起。 應於排氣櫃內使用會外洩有毒物質或氣味的化學物質。 確定所有人員（包括訪客）在操作化學物品時需使用適當的護目鏡或防護面具。 對濃度較高的地區使用局部排氣，用抽氣或用新鮮空氣稀釋或水濕法降至TLV以下。 容器應依「有害物及危險物通識規則」規定進行標示，並製作物質安全資料表(MSDS)，留存現場備查。 教育與訓練 作業人員應依規定參加單位辦理之特定化學物質危害認識、潑灑處理、儀器設備使用及故障排除.. 等教育訓練及演練。 作業人員應主動閱讀MSDS之內容，了解特定化學物質之相關訊息，以利於發生災害時可以迅速採取應變措施。 急救與搶救 特定化學物質之毒性資料：急毒性、局部效應、致敏感性、慢毒性或長期毒性、特殊效應等不良影響，應謹慎處理。 |

| 製表部門 | 特定化學物質作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗醫學科 |  | 2／2 |
| 化學物品潑灑處理依照“ C.L.E.A.N計劃”：Contain the spill處理潑灑，Leave the area離開污染區，Emergency: eye wash, shower, medical care緊急處理(沖眼、沖身、醫療) ，Access MSDS翻閱物質安全資料表，Notify a Supervisor.報告當班主管。 立即穿圍裙戴、口罩、手套並以潑灑處理試劑處理，化學有害物潑灑處理試劑使用方式，應張貼於潑灑處理試劑的存放近處。 通知現場主管，並送至就近護理站或急診室治療。 防護設備之準備、維持及使用 使用適當之個人安全衛生防護具面罩、手套、防護衣等。 防護設備應定期實施檢查與更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態 事故通報及報告 當工作場所發生潑灑、洩漏或其他原因引起火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序即時向上級進行通報。 於災害發生後三日內，將災害經過，災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項 定期就工作場所執行各項有害化學物品氣體濃度之測定並作紀錄。 |

| 製表部門 | 生化組檢驗作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗醫學科 |  | 1／2 |
| 設備之維護及檢查 依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期檢查，並將檢查紀錄留存備查。 依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商進行設備之保養與維護。 操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序(步驟)進行操作。 工作安全及衛生標準 不可在工作區吃東西、飲水、抽煙、穿戴隱形眼鏡、化妝、且食物不可存放在實驗室的冰箱。 工作時應著實驗衣，但不可穿到餐廳。 離開實驗室或工作開始前或工作到一段落時，應洗手。 工作時，長髮應束起，以免接觸到工作檯而被污染，或被儀器（如離心機）卡住造成危險。 手上有傷口時應用3M或OK繃包紮好再戴手套，避免污染。 處理檢體或操作實驗時應戴手套，污染的手套不可以接觸到品管區電話、文件、文書用具或是其他乾淨的設備，離開實驗室應脫下手套。 工作到一段落或下班時應用75% alcohol擦拭桌面。 不可用口吸吸管，應用安全吸球或Pipet Aid。 離心機必須蓋上蓋子後方可使用，內部應定期清潔，若有破損意外時應使用0.5% Sodium hypochloride去污染。 若具有污染的檢體或器具打翻時，用紗布浸稀釋10X (0.5%)的漂白水覆蓋30分鐘後再清除。 任何裝有藥品之容器應標示清楚，且須註明開瓶及失效日。 工作人員應熟悉滅火器、消防栓、沖淋及洗眼器之放置及使用方法。 處理酸鹼等化學容液或有機溶劑時應戴耐化學手套，並在排煙櫃中操作。 有機物、易燃或有毒之廢棄水，應收集於特定桶中，並依規定標示清楚。 配置試藥時，只可將酸緩緩加入水中並同時攪拌，不可將水倒入酸中。 依規定執行垃圾分類，力行垃圾減量資源回收政策。 17.實驗室需對人員進出及使用進行管制及監控：非本科人員一律禁止進入。 教育與訓練 1.作業人員應依規定參加單位辦理之工作安全及衛生教育訓練、消防及緊急應變處理訓練、儀器設備使用及故障排除.. 等教育訓練及演練。 2.作業人員應主動閱讀MSDS之內容，了解特定化學物質之相關訊息，以利於發生災害時可以迅速採取應變措施。 |

| 製表部門 | 生化組檢驗作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗醫學科 |  | 2／2 |
| 急救與搶救 發生中毒時：立即將中毒人員移至空氣流通的地方，使其面部向下俯躺，並保持其體溫。 通知現場主管，並送至就近護理站或急診室治療 中毒人員，如果停止呼吸時，應立即為他實施人工呼吸。 遇火警時，用乾粉滅火器施救。 單位人員在工作上受到任何傷害時，立即向單位主管報告。 防護設備之準備、維持及使用 使用適當之個人安全衛生防護具面罩、手套、防護衣、濾罐式防毒面具、防塵口罩鉻式空氣呼吸器等。 防護設備應定期實施檢查與更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態 事故通報及報告 當工作場所發生潑灑、洩漏或其他原因引起火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序即時向上級進行通報。 於災害發生後三日內，將災害經過，災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 其他有關安全衛生事項 定期就工作場所執行各項有害化學物品氣體濃度之測定並作紀錄。 下班前檢查週遭環境及電氣安全等。 3.確實交接班，並注意交待事項。 |

| 製表部門 | 有機溶劑作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗醫學科 |  | 1／2 |
| 設備之維護及檢查 依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期檢查，並將檢查紀錄留存備查。 依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商進行設備之保養與維護。 操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序(步驟)進行操作。 工作安全及衛生標準 有機溶劑的容器，不論是否在使用中或不使用中，都應隨時緊蓋。 作業場所只可以存放當天所要使用之有機溶劑。 儘可能在上風位置工作，以避免吸入蒸氣。 儘可能避免皮膚直接接觸。 工作場所應標示警告標誌。 容器應依「有害物及危險物通識規則」規定進行標示，並製作物質安全資料表(MSDS)，留存現場備查。 對濃度較高的地區使用局部排氣，用抽氣或用新鮮空氣稀釋或水濕法降至TLV以下。 教育與訓練 作業人員應依規定參加單位辦理之有機溶劑危害認識、潑灑處理、儀器設備使用及故障排除..等教育訓練及演練。 作業人員應主動閱讀MSDS之內容，了解有機溶劑之相關訊息，以利於發生災害時可以迅速採取應變措施。 急救與搶救 有機溶劑會使人體發生頭痛、疲倦感、目眩、貧血、肝臟障礙、刺激皮膚等不良影響，應謹慎處理。 接觸有機溶劑後，應立即以清水洗淨其污染區域。 發生中毒時：立即將中毒人員移至空氣流通的地方，使其面部向下俯躺，並保持其體溫。 通知現場主管及有機溶劑管理員，並送至就近護理站或急診室治療 中毒人員，如果停止呼吸時，應立即為他實施人工呼吸。 遇火警時，用乾粉滅火器施救。 防護設備之準備、維持及使用 使用適當之個人安全衛生防護具面罩、手套、防護衣等。 防護設備應定期實施檢查與更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態 事故通報及報告 1.當有機溶劑工作場所發生潑灑、洩漏或其他原因引起火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 |

| 製表部門 | 有機溶劑作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗醫學科 |  | 2／2 |
| 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序即時向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災害經過，災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項 定期就工作場所執行各項有害氣體濃度之測定並作紀錄。 |

| 製表部門 | 血庫組檢驗作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗醫學科 |  | 1／1 |
| 設備之維護及檢查 依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期檢查，並將檢查紀錄留存備查。 依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商或醫材工程師進行設備之保養與維護。 操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序(步驟)進行操作。 工作安全及衛生標準 進入工作場所應穿戴實驗衣，工作時應戴口罩、手套。 工作桌，離心機每日擦拭，個人5S負責區域定期整理。 遵守生物危害之作業準則，以防生物感染。 工作場所禁止飲食，非經核准電器設備禁止使用。 離開實驗室前，應依洗手6步驟確實洗手，實驗衣不可穿出實驗室。 離開工作場所前關閉不使用之電器設備。 熟悉工作場所逃生路線，及個人安全防護之使用方法。 抽血後針頭應避免回套，或用單手回套避免針扎，針頭應放置於防穿刺的針頭收集筒。 人員應熟悉滅火器、消防栓、沖淋及洗眼器之放置及使用方法。 進入冷凍庫內時須穿著預寒衣，及警示電源開啟。 教育與訓練 作業人員應依規定參加院方、科及組內辦理之消防安全、感控防治、有機溶劑危害認識、潑灑處理、儀器設備使用及故障排除..等教育訓練及演練。 每年定期閱讀安全衛生守則。 急救與搶救 被污染針頭扎到應立即將傷口的血擠出，並用酒精消毒，眼部被感染性檢體感噴灑時，即時用沖眼器沖洗。 針扎或或懷疑被感染性檢體感染時，應立即就醫並提報職業傷害報告及呈報主管。 冷凍庫警示燈閃爍時，須及時查看冷凍庫內是否有人受困。 防護設備之準備、維持及使用 使用適當之個人安全衛生防護具面罩、手套、口罩等。 防護設備應定期實施檢查與更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態 事故通報及報告 當工作場所發生潑灑、洩漏或其他原因引起火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序即時向上級進行通報。 於災害發生後三日內，將災害經過，災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項 定期就工作場所執行各項安全衛生檢查及各項警鈴測試並作紀錄。 |

| 製表部門 | 血液組檢驗作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗醫學科 |  | 1／1 |
| 設備之維護及檢查 依規定於每日作業前實施設備之功能檢閱及定期維修檢查，並將檢查紀錄留存備查。 依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商或醫材工程師進行設備之保養與維護。 操作儀器設備時應依儀器設備之操作手冊規定之程序(步驟)進行操作。 工作安全及衛生標準 進入工作場所應穿戴實驗衣及手套，必要時應戴口罩〈或使用防護罩〉。 工作桌應依規定每四小時以75% 酒精消毒擦拭 應遵守生物危害之作業準則，以防生物感染 工作場所禁止飲食 工作場所禁止使用非經核准之電器設備 進食及離開工作場所前應依洗手6步驟確實洗手。 離開工作場所前應關閉不使用之電氣設備，並遵守用電安全守則。 應熟悉工作場所之逃生路線及個人安全防護設備之使用方法。 教育與訓練 作業人員應依規定參加科內及組內辦理之消防安全、感染防治、儀器設備使用及故障排除..等教育訓練及演練並完成能力測試。 每年應填寫工作人員安全衛生確認表 有機溶劑作業主管應依回訓規定接受在職教育訓練 急救與搶救 執行檢驗作業時發生病患不適，應立即停止檢驗作業並請999支援病患急救。 接觸有機溶劑後，應立即以清水洗淨污染部位。 遇火警時，應依滅火5步驟執行 高喊”失火了” b.拿滅火器滅火 c.打119告知失火地點 d.搶救病患 e.搶救文件 防護設備之準備、維持及使用 使用適當之個人安全衛生防護具面罩、手套、防護衣、防塵口罩等。 防護設備應定期實施檢查與更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 事故通報及報告 當工作場所發生地震、斷電、漏水，化學物質潑灑、洩漏或其他原因引起火警事件或刺激性氣味時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序即時向上級進行通報。 於災害發生後三日內，將災害經過，災損情形、原因分析及改善對策填寫「不符合事項處理表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項 定期就工作場所執行各項有害氣體濃度及噪音之測定並作紀錄。 |

| 製表部門 | 血清免疫組檢驗作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗醫學科 |  | 1／2 |
| 設備之維護及檢查 依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期檢查，並將檢查紀錄留存備查。 依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商進行設備之保養與維護。 操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序(步驟)進行操作。 工作安全及衛生標準 所有來自病人的檢體，不論是否有標示，皆應視為感染性檢體。因檢體中所含的感染源可能有HBV、HIV、Mycobacterium......等。 人員應正確並謹慎地操作含有化學危害物，避免因操作不當造成傷害。化學危害物種類有易燃氣體、非易燃(高壓)氣體、易燃液體、毒性物質及腐蝕性物質等，所有化學危害物應有一份完整的物質安全資料表(MSDS)，以供查詢。 操作各項檢驗需依本組各項操作規範之人員安全防護表規範之安全防護措施應有適當的屏障，如戴手套、口罩。處理檢體會產生aerosol時，應在BSC內處理。工作完畢後，必須使用適當消毒液（75%酒精、0.05%稀釋漂白水（當天泡製））消毒工作區域，污染的檢體打翻或濺出到桌面或地上，應以紗布或用擦手紙浸0.5 %稀釋漂白水（當天泡製），覆蓋污染處30分鐘再清除。 人員應遵循本科安全衛生Policy規範之指示執行相關安全衛生作業。 教育與訓練 作業人員應依規定參加院方及臨床病理科辦理之各項安全衛生相關之教育訓練及演練。 作業人員應主動閱讀MSDS之內容，了解有機溶劑之相關訊息，以利於發生災害時可以迅速採取應變措施。 急救與搶救 工作人員若直接接觸感染性檢體時、接觸部位應沖洗並使用酒精或優碘消毒，若眼睛濺到血清或培養菌，要立即用生理食鹽水或自來水大量沖洗，並立即就醫。 遇火警時，用乾粉滅火器施救。 防護設備之準備、維持及使用 2.使用適當之個人安全衛生防護具：實驗衣、面罩、手套、口罩、眼罩及生物安全操作櫃等。 3.防護設備應定期實施檢查與更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 |

| 製表部門 | 血清免疫組檢驗作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗醫學科 |  | 2／2 |
| 六、事故通報及報告 1.若發生實驗室生物安全意外事件需依等級向實驗室主管報告並書面紀錄，並依本科生物安全意外事件處理程序處理。 2.懷疑被具有感染性檢體感染時，應立即就醫並填寫「職業傷害報告表」及呈報主管。 3.當工作場所發生潑灑、洩漏或其他原因引起火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 4.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序即時向上級進行通報。 5.於災害發生後三日內，將災害經過，災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項 定期就工作場所執行各項安全衛生作業緊急應變演練並作紀錄。 |

| 製表部門 | 抽血人員採檢作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗醫學科 |  | 1／1 |
| 設備之維護及檢查 依規定於每日作業前實施設備之檢查。 操作相關採檢作業時應依採檢操作手冊規定之程序(步驟)進行操作。 工作安全及衛生標準 廢棄針頭的容器，不論是否在使用中或不使用中，都應隨時固定於廢棄針器放置架上。 工作前須檢查容器是否須更換，避免廢棄針頭溢出 在工作桌面勿擺放太多物品，以避免影響視線無法將廢棄針頭準確丟入容器孔內。 在進行採檢時須戴上手套。 勿用手拿廢棄針頭，須用鑷子夾取，勿回套。 廢棄針之容器內勿放其他廢棄物。 廢棄針容器應依「有害物及危險物通識規則」規定進行標示，送銷毀時須依院方之規定進行。 教育與訓練 作業人員應依規定參加單位辦理之針扎及相關職能安全..等教育訓練及演練。 作業人員應主動閱讀院內或科內之教育訓練，了解針扎之相關訊息，以利於發生職災時可以迅速採取應變措施。 急救與搶救 為預防針扎後之感染，須立即把血擠出再以酒精性優碘清水擦拭傷口。 應立即抽取自己及病患之血液，以了解病患是否是HBsAg(+)、HIV(+)之患者，利於醫療治療。 告知現場主管，並立即掛號就診治療。 防護設備之準備、維持及使用 使用適當之個人安全衛生手套、採血器具、鑷子等。 採血器具、鑷子應隨時檢查與消毒，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 事故通報及報告 當有針扎事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報，並填寫「職業傷害報告表」。 於科內品管會議上進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項 定期就工作場所執行各項採檢作業流程之稽核並作紀錄。 |

| 製表部門 | 急檢組檢驗作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗醫學科 |  | 1／1 |
| 設備之維護及檢查 依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期保養，並將檢查及保養紀錄留存備查。 依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商或儀器課進行設備之保養與維護。 操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序(步驟)進行操作。 工作安全及衛生標準 每班在操作檢體前及每4小時應以75﹪酒精消毒工作區域，具有污染的檢體或器具打翻時，用紗布浸稀釋10倍（0.5﹪）漂白水覆蓋30分鐘後再清除。 處理檢體、抽血均應視為感染性檢體，必須作應有的防範工作，著實驗衣、戴手套、口罩、護目鏡。 處理酸鹼等化學容液或有機溶劑時應戴耐化學手套，並在排煙櫃中操作。 操作檢體試管及檢驗單貼『』需於生物安全操作檯內操作。 不可在工作區吃東西、飲水、抽煙、穿戴隱形眼鏡、化妝、且食物不可存放在實驗室的冰箱。 實驗衣不可穿出實驗室外及餐廳，工作時長髮應束起，以免接觸到工作檯而被污染。 教育與訓練 組員應依規定參加組、科、院內安全衛生教育訓練及演練。 每年元月組員應填寫『工作人員安全衛生作業確認表』。 急救與搶救 遇化學物質噴濺至眼睛或身體，應迅速以緊急沖眼器或快速淋浴設備沖洗，並送至就近護理站或急診室治療。 遭醫療尖銳物品割扎傷時，立即將傷口的血擠出，用酒精或幽碘消毒，向部門主管報告，填寫職業傷害報告表，掛號肝膽科、家醫科、感染科，攜健保卡就診。 遇火警時，本組為滅火班需以滅火器滅火，搶救文件。 防護設備之準備、維持及使用 使用適當之個人安全衛生防護具面罩、手套、防護衣、護目鏡等。 防護設備應定期實施檢查與更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態 事故通報及報告 當有機溶劑工作場所發生潑灑、洩漏或其他原因引起火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 組員有職業傷害時應進行所屬主管之通報。 七、其他有關安全衛生事項 定期就工作場所執行安全衛生自主檢查、電器安全自主檢查、緊急沖眼器或快速淋浴設備檢查紀錄，紀錄應保存3年。 |

| 製表部門 | 病毒組檢驗作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗醫學科 |  | 1／2 |
| 設備之維護及檢查 生物安全操作櫃(BSC)依規定於每日作業前實施設備之檢點及每年進行功能檢查，並將檢查紀錄留存備查。 依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商進行設備之保養與維護。 操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序(步驟)進行操作。 工作安全及衛生標準 檢體處理步驟均需在生物安全操作櫃處理。 所有工作人員於操作檢體時，均需穿戴手套、口罩、隔離衣，必要時戴護目鏡以避免遭受污染。 離心時蓋緊容器蓋子，注意平衡及使用適當容器，以免因離心導致容器破裂。 實驗室內禁止飲食，也不可在實驗專用冰箱存放食物。 所有實驗廢棄物需放入雙層「紅色污染性垃圾袋」，玻璃器皿則需放入「黃色感染性垃圾袋」，經高溫高壓滅菌後才可運離開實驗室。 工作場所應標示生物危害警告標誌。 實驗操作人員應接受院方規定施打各種疫苗注射，包含「流感疫苗」及「B型肝炎疫苗」，並依規定進行健康檢查。 實驗完畢須立即進行消毒性洗手；工作檯、生物安全操作櫃使用後需立即以75%酒精進行清潔擦拭。 實驗完畢需開啟紫外燈至少四小時進行殺菌作用；紫外燈開啟時不可進行作業或直視燈源以避免眼睛或皮膚灼傷。 教育與訓練 作業人員應依規定參加院方或科內舉辦之安全衛生訓練講習並完成能力測試。 意外事故處理 發生檢體噴濺時，需先穿戴手套、實驗衣、口罩及相關防護用具再進行清理動作。 以1:10稀釋之漂白水清潔污染區域。 若濺出物有飛沫之可能時(離心機內物品破裂)，儀器應先蓋著至少30分鐘，待飛沫沉降再進行清理動作。 防護設備之準備、維持及使用 使用適當之個人安全衛生防護具：面罩、口罩、手套、防護衣等。 防護設備應定期實施檢查與更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 |

| 製表部門 | 病毒組檢驗作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗醫學科 |  | 2／2 |
| 事故通報及報告 當意外事故發生時，除立即採取應變措施外，並應進行所屬主管之通報。 所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序即時向上級進行通報。 於災害發生後三日內，將災害經過，災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 其他有關安全衛生事項 定期就工作場所執行各項有害氣體濃度(丙酮)之測定並作紀錄。 定期就工作場所執行噪音測定並作紀錄。 |

| 製表部門 | 微生物檢驗作業（細菌、真菌） | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗醫學科 |  | 1／2 |
| 設備之維護及檢查 生物安全操作箱依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期效能檢查，並將檢查紀錄留存備查。 依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商進行設備之保養與維護。 操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序(步驟)進行操作。 工作安全及衛生標準 所有操作均須遵照標準微生物作業程序進行。 微生物依照生物安全等級（Biosafety Level）共分四級，分別為BSL 1、BSL 2、BSL 3及BSL 4，大多數的細菌、真菌屬BSL 2，而結核分枝桿菌群（M. tuberculosis complex）與Burkholderia pseudomallei則屬BSL 3。操作不同生物安全等級的微生物須使用相對的安全裝備與硬體設施來防護操作者安全。 感染性廢棄物須先進行高壓滅菌程序後，才運離實驗室。 所有生物性材料的運送包裝須有三層，以避免運送途中發生破損、洩漏造成感染的危險。 教育與訓練 作業人員應依規定參加單位辦理之專業教育訓練、安全衛生、生物安全教育訓練及潑灑處理教育訓練及實際演練。 作業人員應主動閱讀各項操作試劑的MSDS內容，了解教育訓練相關訊息，以利於發生災害時可以迅速採取應變措施。 急救與搶救 使用有機溶劑的試劑會使人體發生頭痛、疲倦感、目眩、貧血、肝臟障礙、刺激皮膚等不良影響，應謹慎處理。 眼睛、皮膚受到生物性污染時，立即利用沖眼器大量沖水，以將污染移除後，必要的清理污染完成後，迅速就醫。 發生中毒時：立即將中毒人員移至空氣流通的地方，使其面部向下俯躺，並保持其體溫。中毒人員，如果停止呼吸時，應立即為他實施人工呼吸。 遇火警時，用乾粉滅火器施救。 防護設備之準備、維持及使用 使用適當之個人安全衛生防護具如護目鏡、雙層手套、防護衣等。 防護設備應定期實施檢查與更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態 事故通報及報告 1.當工作場所發生生物性潑灑或其他原因引起異常事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 |

| 製表部門 | 微生物檢驗作業（細菌、真菌） | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗醫學科 |  | 2／2 |
| 所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序即時向上級進行通報。 於災害發生後三日內，將災害經過，災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項 定期就工作場所的滅火器、沖眼器、沖淋設備等進行檢查，以確保堪用。 |

| 製表部門 | 高壓滅菌鍋作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗醫學科 |  | 1／2 |
| 設備之維護及檢查 依規定於每日作業前實施設備之檢點及每月定期檢查，並將檢查紀錄留存備查。 依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商進行設備之保養與維護。 工作安全及衛生標準 專人管理，並確實依標準操作程序操作，操作人員操作時不得離開現場。 操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序(步驟)進行操作。 每鍋次須記錄「月份機械、化學及生物測試記錄表的機械、化學記錄」，而每週須進行一次生物測試並記錄結果及使用批號。 每鍋次的壓力、溫度及時間等流程記錄需需完整列印並留存五年，供查核用。 壓力表、溫度指示等應注意其最大使用刻度，每次操作須在正常讀值範圍內操作。 每鍋次滅菌完成後，須將內鍋中物品全部移出；若有濺灑必須將其清理乾淨，以避免日後內鍋產生銹蝕。 每鍋次消毒完畢後須確定壓力已下降歸零，方可打開外鍋門將已消毒之物品取出。若是液體水劑類則須延遲物品取出時間，並小心勿碰撞瓶壁，以防瓶內液體爆瓶或溢出。 依據勞工安全衛生法第八條及其施行細則第十四、十五條所訂定之危險性機械及設備安全檢查規則明定第一種壓力容器每年須進行定期檢查，檢查合格後方可繼續使用。 教育與訓練 此項設備的操作者須具備第一種壓力容器操作人員安全訓練班之結業證書，方可操作。 取得第一種壓力容器操作人員安全訓練班之結業證書後，須再接受每三年至少三小時之在職訓練。 急救與搶救 發生滅菌後的器物破裂，造成操作人員割傷時，就醫前應注意止血。 發生滅菌後的溶液流出或蒸氣洩漏，造成操作人員灼傷時，灼傷處須先沖冷水直到傷處不痛無灼熱感。 防護設備之準備、維持及使用 使用適當之個人安全衛生防護具如護目鏡、耐熱手套、防護衣等。 2.防護設備應定期實施檢查與更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態 |

| 製表部門 | 高壓滅菌鍋作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗醫學科 |  | 2／2 |
| 事故通報及報告 當操作高壓滅菌鍋工作場所發生破裂、潑灑等異常事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序即時向上級進行通報。 於災害發生後三日內，將災害經過，災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項 定期對高壓滅菌鍋的內鍋進行清潔除垢，以延長此設備使用期限。 |

| 製表部門 | 檢體運送作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗醫學科 |  | 1／2 |
| 設備之維護及檢查 依規定於每日作業前實施檢體箱擦拭及定期推車檢查，並將檢查紀錄留存備查。 工作安全及衛生標準 檢體包裹作業 檢體打包須符合三層包覆規定： 第一層容器，檢體本身須使用防漏容器，並將檢體蓋栓緊，直立放置於試管架上，避免漏液或破損。 第二層包裝，檢體外層須做好吸水防護，若有漏液或破損，棉墊須將體液完全吸收不外漏。 第三層外包裝容器，包裝容器與運送箱之間，須做好防震措施，避免檢體於運送過程中晃動潑灑或破損。 檢體運送時，應注意之事項 使用附蓋防滲漏的安全容器盛裝，並有檢體箱安全扣，以避免檢體在運送途中滲漏污染。 容器外雙面必須貼上生物危害標籤。 手推車裝載檢體箱高度不可高過150公分，即不可高過視線；並在手推車兩側用繩索或鬆緊帶將檢體箱牢牢固定。 離開實驗室前須先脫除手套、實驗衣，不可戴手套碰觸電梯按鈕。 運送過程中須留意路過行人，避開地面坑洞，以避免碰撞危險。 如遇斜坡，須走防滑步道，避免檢體潑灑打翻。 運送作業中，隨時提高警覺，如遇可能的危害因素，應主動提出反應，以避免意外發生。 教育與訓練 每年定期舉行一次檢體運送安全教育訓練。 運送人員，包括書記、庶務助理員、服務員、醫檢師等，皆須做好完整能力測試，並事先了解相關生物安全防護，做好個人防護工作。 急救與搶救 檢體外漏、潑灑注意事項 運送人員如遇檢體破損、檢體外漏，如濺出物含有碎玻璃時，先戴手套穿防護衣，並作好臉部及眼部防護，將污染區以擦手紙覆蓋，再以1：10稀釋之家用漂白水覆蓋污染區域三十分鐘後，若有玻璃碎片等尖銳物需以捏子夾取碎片置於防穿刺之感染性廢棄容器中，最後用75 %酒精擦拭桌面及地板。破損試管及擦拭用紗布須分別置於感染性廢棄物垃圾桶。 b.檢體若破損於氣送子（Pneumatic tube system ）中，先以捏子夾取碎片氣送子內包裹檢體的塑膠套，並將塑膠套丟棄至感染性可燃垃圾桶中，再將氣送子浸泡於1：10稀釋之家用漂白水中30分鐘，再洗淨晾乾。 |

| 製表部門 | 檢體運送作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗醫學科 |  | 2／2 |
| 防護設備之準備、維持及使用 使用適當之個人安全衛生防護具如面罩、手套、口罩、防護衣等。 事故通報及報告 當有檢體外漏、潑灑事件發生時，除立即採取應變措施外並應提報異常反應，提出具體改善方案。 其他有關安全衛生事項 檢體傳送箱若有破損，需更換新品。 |

| 製表部門 | 游離輻射作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 放射診斷科 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 1.依規定於每日作業前實施設備初期保養之檢查，並將檢查記錄留存備查。 2.依設備製造廠商之規定定期委託儀器處進行設備之保養與維護 3.操作相關設備時應依設備之操作規範規定之程序（步驟）進行操作 二、工作安全及衛生標準 1.醫師、放射師、護士，上班時間均應穿著規定制服外並應佩帶TLD膠片佩章。 2.工作進行中不可吃東西、喝水及飲料，食物不可以置於工作台上或醫療用冰箱內。 3.在做檢查前後，用餐前及下班後，應養成徹底清洗手部的習慣，以重個人衛生及保護病人安全，避免交叉感染。 4.工作中工作人員如受針扎時應立刻向主管報告請求協助及查閱病人病歷，以便瞭解病人狀況(是否有感染性及屬何種感染性疾病)，白天請立刻掛『肝膽胃腸科或感染科』，晚上請掛『急診』處理檢驗及治療，受針扎人員並應填寫『職業傷害報告表』提報及到考勤領取勞保單看診。 5.維護場所之環境整潔，包括Ｘ光檢查台、檢查室內物品、室外工作台和控制等之整齊清潔。 三、教育與訓練 1.作業人員應依規定參加單位辦理之輻射危害認識、儀器設備使用及儀器設備故障排除..等教育訓練及演練。 2.從事游離輻射工作人員，於從事游離輻射工作前，應由輻射防護專業人員講解有關醫院游離輻射防護管制及作業規定，包括游離輻射之來源、特性、防護要領、管制措施等注意事項。 四、急救與搶救 1.當發生人員不當受輻射照射時，應立即釋放開關，使輻射線停止放射。 2.機器不正常激發時，應立即停用，並通知儀器維修人員處理。 3.輻射防護專業人員於獲悉工作人員過度曝露時，應於事件發生十天內向原子能委員會提出正式書面報告。 4.工作人員於工作中遭受游離輻設曝露時，超過最高許可劑量之十分之三時，應受健康監護與人員監測。 5.遇火警時，應立即關閉電源後疏散人員，並以滅火器施救。 五、防護設備之準備、維持及使用 1.使用適當之個人安全衛生防護具面罩、手套、防護衣、鉛衣、鉛手套等。 2.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 |

| 製表部門 | 游離輻射作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 放射診斷科 |  | 2／2 |
| 六、事故通報及報告 1.當工作場所發生游離輻射危害、輻射洩漏或其他原因引起火警事件時，除立即採取應變措施外及請輻防人員協助處理並應進行所屬主管之通報。 2.所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項。 每年定期就工作場所執行各項有關輻射安全作業測試並作成報告記錄。 |

| 製表部門 | 直線加速器作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 放射治療科 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 每日開始治療病人以前統一由維護工程師檢查冷卻水與絕緣氣體之存量是否正常，再依據原廠要求執行Morning Check，完成後將開機資料儲存於硬碟中。 下班前由醫事放射師將直線加速器之電源開關切換至待機狀態。 每月一次統一由物理師進行醫療輻射暴露每月校驗品質保證作業。 每天一次由醫事放射師進行醫療輻射暴露每日校驗品質保證作業。 二、工作安全及衛生標準 直線加速器之控制台上應有輻射劑量備份指示系統及急停裝置，啟動開關應有安全連鎖系統；必須使用鑰匙開啟操作，並由專人保管。 輻射工作區需具備區域監測器，以聲響或訊號提供工作人員適當之輻射警示。 治療室內應有監視設備、對講機及緊急停止開關。 輻射場所之鐵門屏蔽須備有安全連鎖裝置，並應於鐵門外張貼輻射警示標誌與安裝警示燈。 輻射工作人員每年都必須接受勞工體檢，體檢合格之人員，始得從事輻射工作。 輻射工作人員進出輻射場所務必佩帶人員劑量計(膠片配章)。 三、教育與訓練 每年每位輻射工作人員至少接受三小時輻射防護教育訓練。 每年每位醫事放射師至少三小時醫療品質保證作業相關之教育訓練。 每年至少十二小時以上有關放射治療作業之教育訓練。 四、急救與搶救 當發生意外暴露時，請馬上按下距離最近之緊急停機按鈕或裝置，使停止放射線輸出。 將曝露者適當處理並予以妥善照護。 保留事故現場機器及紀錄完整。 立即通知主管及輻射防護人員。 若曝露者為病人請通知其主治醫師。 若懷疑可能接受意外曝露時： (1)、將配章送回計讀。 (2)、給予充分休息與營養，並適當調整其工作。 (3)、實施醫務監護。 |

| 製表部門 | 直線加速器作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 放射治療科 |  | 2／2 |
| 五、防護設備之準備、維持及使用 絕緣手套、絕緣棒與絕緣接地棒。 乾粉式滅火器。 3.保持安全、人命第一，財產居次，以人身安全為優先。 4.防止災害繼續蔓延和擴大 ﹔採取緊急措施，嚴密管制現場，控制事故影響的區域。把握安全原則，消除災害原因(如發生機器不正常激發或不當輻射照射時，應立即按下緊急中斷開關，使輻射線停止放射)，以防止事故繼續蔓延和擴大。事故發生後，要盡快查明其影響範圍，設立明顯的標誌（如用繩索和欄杆圍起來），嚴禁無關人員進入，以免受到不必要輻射曝露。 六、事故通報及報告 通報；立即向單位輻射防護人員及主管說明狀況，必要時通知鄰近工作人員離開。 (1)、發生時間及地點。 (2)、事件類別：如曝露、污染、爆炸、火警等。 (3)、狀況：人員有無受傷，災害是否擴大等。 (4)、通報輻射防護委員會之輻射安全室。 (5)、所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 及時處理徹底處理；對已控制下之意外事件，慎重妥善規劃，再作善後處理(如場所、衣物、器械之除污)。縮小事故影響、減少擴大，原則上應一次處理完畢。 偵測並評估工作人員受曝劑量，依規定施予醫務檢查或監護。 處理輻射意外事故時，應在輻射防護人員的指導和監督下進行。對事故處理人員應進行完整的輻射監測，並將事故原因和處置方式資料報告單位主管及輻射防護管理中心。 七、其他有關安全衛生事項。 定期就輻射工作場所之環境進行輻射暴露度量，劃定輻射管制區與非管制區，並且嚴格執行禁止非輻射工作人員進入輻射管制區內逗留以確保安全。 |

| 製表部門 | 鉛作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 放射治療科 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 每日上班，由維護工程師啟動鉛鎔爐設備與通風抽氣櫃之電源。 治療作業開始時由醫事放射師啟動局部抽氣通風設備。 下班前由醫事放射師將鉛鎔爐、通風抽氣櫃與局部抽氣通風設備之電源關閉，並且將電源插頭拔掉。 二、工作安全及衛生標準 鉛合金的定義是鉛與鉛以外金屬合金，鉛佔該合金重量百分之十以上者。 鉛合金為一低溫的合金，其密度為 9.4g / cm3 at 20℃ (83% of lead)，熔點70℃ 。 合金由四種金屬組成，分別為Bismuth (50%), Lead (26.7%), Tin (13.3%), Cadmium (10%)。 作業開始前，應確實隔離該設備與其他設備間之連結部分，並將該設備給予充分換氣。 應將附著或堆積該設備內部之鉛、鉛混存物或燒結礦混存物等之鉛塵充分濕潤以防止其飛揚，操作時應注意通風情形。 局部排氣裝置之氣罩採用開口外裝型或接受型氣罩開口，應儘量接近鉛塵發生源。 局部排氣裝置，應於鉛作業時間內有效運轉，並降低空氣中鉛塵濃度至勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準以下。 室內整體換氣量，鉛作業平均每位同仁每分鐘應有一．六七立方公尺以上(每年可委託工務部門或託外檢測)。 鉛工作人員每年都必須接受勞工體檢，檢測鉛作業人員之血液中鉛濃度比率是否正常。 三、教育與訓練 鉛作業人員應依規定參加相關單位所辦理之鉛作業勞工安全講習與危害認識之教育訓練及演練。 鉛作業人員應主動閱讀物質安全資料表（MSDS）之內容，瞭解重金屬（鉛）之相關訊息，以利於發生災害時可以迅速採取應變措施。 四、急救與搶救 鉛對人體之危害：頭痛、目眩、易疲勞、關節痛、四肢感覺異常、腹部絞痛、顏面蒼白、貧血、便秘、食慾不振、嘔吐、下痢等不良影響，應謹慎處理。 從事鉛作業時須注意下列事項： (1)作業場所中勿飲食吸煙。 (2)飲食前應洗手、洗臉、漱口，作業終了時應洗澡。 (3)儘可能避免皮膚接觸。 |

| 製表部門 | 鉛作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 放射治療科 |  | 2／2 |
| (4)確實使用防塵或防毒面具。 3.應變措施： (1)如果異常感覺應立即就醫。 (2)有頭痛、下痢、嘔吐、便祕、貧血、手指震顫等症狀時，應立刻接受醫師診斷。 (3)通知現場負責人及安全管理人員作必要處理。 五、防護設備之準備、維持及使用 個人防護具：例如：防塵口罩、PVC 手套、與適當的防護衣帽。 通風排氣設備：抽氣櫃、局部排氣設備。 作業時應正確使用口罩；作業後應確實洗手。 鉛作業勞工下班前要沐浴更衣，應避免將鉛塵與工作服穿帶回家。 定期健康檢查與追蹤治療。 鉛作業場所應定期實施作業環境測定鉛濃度在管制值以下，並使勞工血中鉛濃度不超過監視值；目前規範之空氣中容許濃度為 0.1mg/m3之管制值以下。 血中鉛監視值：我國依據血鉛值常態分配推估與權衡現行之管制容量，設定男性：40 μg/dL 與女性： 30μg/dL 為高血鉛值。 六、事故通報及報告 通報；通知鄰近工作人員離開，向單位主管說明狀況後往上呈報院區安全衛生組。 檢視人員是否有頭痛、目眩、易疲勞、關節痛、四肢感覺異常、腹部絞痛、顏面蒼白、貧血、便秘、食慾不振、嘔吐、下痢等鉛中毒症狀。 將鉛中毒之人員轉送急診單位接受診斷與治療。 七、其他有關安全衛生事項 鉛進入人體的途徑包括：吸入、食入。 人體暴露於高濃度鉛的影響下，會導致貧血、消化系統危害（例如：腹痛、嘔吐、厭食、與便祕）、神經系統危害（例如：出現肌肉無力、顫抖、垂腕、與麻痺等症狀）、腎臟危害、與生殖系統毒害；鉛的暴露亦會導致一些成年人產生高血壓。且鉛對幼兒之影響更大，高劑量暴露會造成鉛腦症，甚至在低劑量鉛的暴露情形下亦會阻礙兒童智商的發展。 鉛經人體吸收後，進入血液，會藉由血液循環系統帶到人體各器官，在穩定的鉛暴露情況下血中鉛會維持一定的濃度，並在骨骼中逐漸沈積。在成年人體中，有 90-95% 的鉛是會累積儲存於骨骼中，當鉛暴露停止時，血中鉛值會逐漸下降，骨骼鉛也會回到血液中。 4.研究結果顯示，血中鉛的半衰期大約為一個月（範圍：7-63 天），因此血中鉛常作為目前的暴露指標；而骨骼鉛的半衰期為數年到數十年，可以作為鉛的累積性暴露指標。 |

| 製表部門 | 攝影室作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 核子醫學科 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 (一)依規定於每日作業前實施攝影儀器設備之daily QC並登錄於科內QC網頁，若QC結果不符規定需立即請儀器處人員進行維修。 (二)依設備製造廠商之規定每月定期委託儀器處進行設備之保養與維護 (三)操作設備時應依設備之操作手冊規定之程序（步驟）進行操作 二、工作安全及衛生標準 (一)每日開機前須檢查Touch Pad ( 觸碰板 ) 、緊急停止鈕 (二)每日結束作業應將照影機進行Home position 作業。 (三)儀器不使用時照影機之攝影機頭應朝下；檢查床降至最低。 (四)準直儀無論使用或不使用應確定卡榫定位良好 (五)每日結束作業應更換包覆於檢查床之綠單。 三、教育與訓練 (一)新安裝儀器由設備製造廠商派員指導操作人員訓練做為本科種子訓練人員。 (二)定期由種子老師舉辦儀器操作訓練及儀器操作演練，使操作人員了解儀器操作、故障排除、簡易維護等。 (三)每年至少需接受3小時輻射工作人員繼續教育課程。 (四)每年至少參加4小時院區舉辦的感染控制教育訓練課程。 四、急救與搶救 檢查中病患出現緊急狀況或儀器設備當機時，迅速按下緊急按鈕系统停止檢查作業，小心移出病患做緊急處理後再進行儀器檢修。 (二)出現放射性物質汙染情況： 實施人員、衣物及場所輻射偵測，封閉現場並在輻防人員指導下執行除污。 應避免放射性汙染擴大，人員、衣物及場所或工具應達到除污標準以下。 (三)發生火警時，使用乾粉滅火器滅火並通知組長。 五、防護設備之準備、維持及使用 (一)防護設備應每月定期實施保養檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態 |

| 製表部門 | 攝影室作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 核子醫學科 |  | 2／2 |
| 六、事故通報及報告 (一)所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 (二)於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項 定期就工作場所執行各項日品管及週品管之測定並作記錄。 八、攝影室工作守則 1.進入攝影室時必需穿工作衣，並佩帶人員劑量計。 2.在攝影室內不得吸煙或飲食，並避免使用化妝品。 3.非必要的私人物品勿攜進室內，檢查所產生之廢料應按規定收集、處理。 4.處理放射性物質時應戴橡皮手套，皮膚如有外傷應避免從事放射性工作。 5.盛裝放射性物質之容器，應加適當標示。 6.攝影過程如不慎吸入放射性物質，或發生與放射性物質有關之身體傷害時，應立即通知輻射防護人員。 7.攝影過程須注意病患之生理反應及IV管線、呼吸器等，避免發生緊急事故。 8.攝影過程中病患若有不適或緊急事故等情形發生，應立即呼叫主治醫師或呼叫999前來處理。 9.工作完畢時，應測定工作場所如檯面、地面、檢查床、水槽等處是否污染，如有污染應立即清除。 10.離開攝影室前，應偵測本身是否受到污染。如發現污染，應立即依人員除污步驟進行除污，當確認已無污染時使得離去。 11.醫護人員應依勞工安全衛生法，每年定期體檢。 九、廢棄物貯存分類及標誌： 遵從「事業廢棄物管理辦法」規定辦理。 |

| 製表部門 | 放射性製劑調製作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 核子醫學科 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 (一)依規定於每日作業前實施Dose calibrator儀器設備之daily QC並記錄之，若QC結果不符規定需立即請儀器處人員進行維修。 (二)依設備製造廠商之規定每月定期委託儀器處進行設備之保養與維護。 (三)操作設備時應依設備之操作手冊規定之程序（步驟）進行操作。 二、工作安全及衛生標準 (一)進入製劑室須穿工作服及配帶人員劑量計(膠片配章)。 (二)進入製劑室進行調劑作業時須配戴指環劑量計及塑膠手套。 (三)操作或使用時應注意屏蔽、距離、時間等輻射安全原則。 (四)依規定配戴護具(鉛衣、鉛手套、鉛眼鏡等)。 三、教育與訓練 (一)從事放射物質調製作業工作人員須具備有藥師及輻射安全證書之安全人員。 (二)定期接受藥師及輻射安全繼續教育課程並取得學分證明。 (三)每年至少需接受3小時輻射工作人員繼續教育課程。 (四)每年至少參加4小時院區舉辦的感染控制教育訓練課程。 四、急救與搶救 (一)工作人員意外超量暴露 1.將工作人員送往醫務檢查並給予醫務監護。 2.將人員劑量計立刻送去計讀以做為醫務監護及進一步採取措施之參考。 3.人員給予充分照顧增加營養、休息時間並調整工作。 4.調查造成人員意外超量暴露原因，並研究避免發生同類事故之對策。 5.向原子能委員會報告事故發生經過善後措施及避免發生同類事故之 辦法。 (二)放射性物質於搬運途中摔倒濺溢汙染事故 1.實施人員、衣物及場所輻射偵測，封閉現場並在輻防人員指導下執 行除污。 2.應避免放射性污染擴大，人員、衣物及場所或工具應達到除污標準 以下。 (三)放射源被竊、遺失或火警發生時 1.放射源被竊、遺失，依當時狀況向治安機關報案，請求協助尋找並 說明數量及可能造成之傷害等。 2.發生火警時，迅速移掉同位素附近可燃物、引火物及可能引起爆炸 藥品。 3.立即關閉通風與排風系統以防止空氣汙染擴大，切斷電源與關閉。 4.以滅火器撲滅火源，並將同位素移至安全地方。 |

| 製表部門 | 放射性製劑調製作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 核子醫學科 |  | 2／2 |
| 5.火勢無法以滅火器控制時，立即通知消防隊並建議適當救火方法，以免救火人員接受過量暴露及防止汙染之擴大。 6.測量火場附近輻射量，嚴禁閒雜人員進出。 7.放射源無法搶救出，應於火災撲滅後即檢查射源容器是否損壞或汙染。 8.如已造成汙染即行封閉現場並進行除汙。 9.必要時可請原子能委員會核能研究所保健物理組或清華大學保健物理組人員協助輻射防護作業控制。 10向原子能委員會報告事故發生經過善後措施。 五、防護設備之準備、維持及使用 (一) 於調劑作業前應配置完善的防護器具，盡可能防止放射物質輻射物質輻射外露，並減少工作人員及病患暴露。 (二)防護偵測設備需定期由政府認證機構檢驗校正。 六、事故通報及報告 (一)所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 (二)於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項 定期就工作場所執行放射物質調製作業並作記錄。 八、工作手則 1.製劑室內嚴禁喝水、進食、化妝。 2.操作具有放射性之試劑時，必須戴手套、穿鉛衣、配帶膠片佩章及TLD指示。 3.操作大於一毫居里以上的放射性製劑必須於適當的鉛屏蔽下操作。 4.操作台工作時必須舖吸水紙，一有污染馬上將吸水紙換新。 5.放射廢料依期半衰期的長短不同而分別儲存於不同之廢料筒中。 6.手部若有傷口應有適當的包紮，以免被放射性物質污染傷口。 7.放射性物質的容器應標明存放的核種種類、化學型態、活性、校正時間。 8.放射性物質必須存放於有適當屏蔽及穩固容器內。 9.工作後必須用輻射偵檢器檢查工作場所是否污染。 10.人員不慎污染應馬上停止工作，去污偵檢至無污染為止。 11.若不慎將大量放射性物質溢出，應馬上將手套及其他污染衣物除去，離開工作場所，通知輻射防護人員處理。 九、廢棄物貯存分類及標誌 遵從「事業廢棄物管理辦法」規定辦理。 |

| 製表部門 | （輻射）廢棄物處理作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 核子醫學科 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 操作設備時應依設備之輻射廢棄物操作手冊規定之程序(步驟)進行操作 二、工作安全及衛生標準 1.固体廢料應依原子能相關法規收集、處理。 2.液体廢料必須傾倒至放射性廢液專用廢水槽，廢液排放前必須先取樣，廢液活度低於「游離輻射防護安全標準」之排放限度，才可排放。 3.工作時須戴手套，穿工作服並佩戴人員劑量計。 4.皮膚如有外傷應避免從事放射性工作。 5.工作完畢後，應測量工作場所及人員是否汙染，如有污染即除污。 三、教育與訓練 (一)每年至少需接受3小時輻射工作人員繼續教育課程。 (二)每年至少參加4小時院區舉辦的感染控制教育訓練課程。 四、急救與搶救 1.工作人員意外超量曝露: (1)工作人員送往醫務檢查並給予醫務監護。 (2)人員劑量計立刻送去計讀，作為醫務監護及進一步採取措施之參考。 (3)人員給予充分照顧、增加營養、休息時間，並調整工作。 (4)調查造成人員意外曝露事故原因，並研究避免發生同類事故之對策。 (5)向原子能委員會報告事故發生經過，善後措施及避免發生同類事件之辦法。 2.放射性物質於搬運途中摔倒濺溢污染事故: (1)實施人員，衣物及場所之輻射偵測，封閉現場並在輻射防護專業人員指導下執行去污。 (2)應避免放射性污染之擴大，人員衣服及場所或工具，並應達到除污標準以下。 3.放射源被竊遺失或火警發生時: (1)放射源被竊或遣失，按當時狀況向治安機構報案，請求協助尋找，並說明數量及可能造成之傷害等。 (2)發生火警時，迅速移去同位素附近之可燃物，引火物及爆炸藥物。 (3)立即關閉通風與排氣系統，以防止空氣污染之擴大，切斷電源與關閉發生火警時，迅速移去同位素附近之可燃物，引火物及爆炸藥物。 (4)立即關閉通風與排氣系統，以防止空氣污染之擴大，切斷電源與關閉。 (5)以滅火器撲滅火源，並將同位素移至安全地方。 (6)火勢無法以滅火器控制時，即通知消防隊，並建議適當之救火方法，以免救火人員接受過量曝露及防止汚染之擴大。 (7)測量火場附近之輻射量。嚴禁閒雜人員進出。 (8)放射源無法搶救出，應於火撲滅後即檢查射源容器是否損壞或污染 |

| 製表部門 | （輻射）廢棄物處理作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 核子醫學科 |  | 2／2 |
| (9)如已造成污染即行封閉現場並行去污。 (10)必要時可要求原子能委員會核能研究所保健物理組或清華大學保健物理人員協助輻射防護作業之控制。 (11)向原子能委員會報告事故發生經過及緊急處理措施和善後辦法。 五、工作守則 1.進入熱核室時必需穿工作衣，並佩帶人員劑量計。 2.在熱核室內不得吸煙或飲食，並避免使用化妝品。 3.處理放射性廢棄物時應戴橡皮手套，皮膚如有外傷應避免從事放射性工作。 4.處理過程如不慎吸入放射性物質，或發生與放射性物質有關之身體傷害時，應立即通知輻射防護人員。 5.工作完畢時，應測定工作場所如檯面、地面等處是否污染，如有污染應立即清除。 6.離開熱核室前，應偵測本身是否受到污染。如發現污染，應立即依人員除污步驟進行除污，當確認已無污染時使得離去。 7.醫護人員應依勞工安全衛生法，每年定期體檢。 六、核醫製劑室廢棄藥劑之處理： (一)核醫科UD藥劑由臺灣新吉美碩(GMS)高雄藥局來提供，未使用及剩餘藥劑、廢棄物質等均由臺灣新吉美碩(GMS)高雄藥局負責回收。 (二)核醫科PET UD藥劑由正子公司來提供，未使用及剩餘藥劑、廢棄物質等均由正子公司負責回收。 (三)製劑室放射性廢棄物處理步驟 (1)依vial、syring、needle、棉球、手套等分類，個別置於內襯防水塑膠垃圾袋之鉛廢料筒內。 (2)紀錄鉛廢料筒啟用、停用日期置於熱核室內存放。 (3)待衰減至背景值時，計測並記錄後再依一般醫療廢棄物處理方式處理。 七、其他有關安全衛生事項 定期就工作場所執行稽核並作記錄。 八、廢棄物貯存分類及標誌 遵從「事業廢棄物管理辦法」規定辦理。 |

| 製表部門 | 核醫護理作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 核子醫學科 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 (一)依規定於每日作業前以75% Alcohol擦拭抽血櫃檯進行消毒作業 (二)依設備製造廠商之規定每月定期委託儀器處進行設備之保養與維護 (三)操作設備時應依設備之操作手冊規定之程序（步驟）進行操作 (四)定期清點記錄及補充急救車內急救設備及藥品數量。 二、工作安全及衛生標準 (一)依據感染控制標準作業流程操作 三、教育與訓練 (一)每年至少需接受3小時輻射工作人員繼續教育課程。 (二)每年至少參加4小時院區舉辦的感染控制教育訓練課程。 四、急救與搶救 (一)被針頭扎傷時應： 1.儘量擠壓傷口讓血流出，消毒傷口並包紮以預防感染，儘快掛號就醫。 2.意外傷害發生後，一律應依職業傷害處理流程處理並呈報院方。 3.確定病患是否帶有經血液傳染之疾病病做追蹤治療，已知感染原者則抽取病患8㏄血液送檢。 (二)與感染病患接觸 1.身體不適或懷疑被感染時，應立即就醫並呈報主管。 2.病患若有不適或緊急事故等情形發生，應立即呼叫主治醫師或呼叫999前來處理。 3.醫護人員應依勞工安全衛生法，每年定期體檢。 五、防護設備之準備、維持及使用 (一)針頭使用 1.全面使用無菌丟棄式空針。 2.病患皮膚未徹底消毒之前勿先將針頭套打開，如打開後應立即使用，勿朝向自己或任何人。 3.用過之針頭不要故意折彎或弄斷。 4.針頭使用後不須回套，應立即丟棄於規定的容器內。 5.若無良好立即之針頭處理，或病人使用的針頭未污染而須續用時須將針頭小心回套，回套時應： (1)將針頭套置於平整檯面。 (2)以單手持針筒，以針頭挑起針頭套。 (3)手持針筒，朝檯面輕壓，使針頭與針筒套密合。 (4)切勿用雙手回套針頭。 |

| 製表部門 | 核醫護理作業 | 頁 數 |
| --- | --- | --- |
| 核子醫學科 |  | 2／2 |
| (二)傳染病患接觸 1.當病患疾病是藉口沫傳染，在密切接觸病患時(距離少於一公尺)應使用口罩。 2.工作人員在接觸病患之黏膜、傷口、血液、排泄物及污染器械前要戴手套，執行前後亦應洗手。 3.手部不慎被具有傳染性疾病患者之分泌物污染後應採用消毒液洗手(可用10% Better Iodine 或3% Phisohex消毒液洗手) 4.手套以使用一次為原則，脫除手套時需洗手，是否使用無菌手套視使用目的來選擇。 5.工作人員手上有傷口時，應先包紮並在執行治療前戴上手套。 6.若持有AIDS或HIV(+)的檢體應戴手套，容器外貼”當心感染”的標籤，檢體需置於雙層塑膠袋內，檢驗單放在雙層塑膠袋間，(以防檢體打翻時污染檢驗單)並在檢驗單右上角註明HIV(+)以提醒其他工作人員。 7.醫療儀器等受污染時，應用75% Alcohol擦拭。 8.傳染性廢棄物依垃圾分類規定處理。 六、事故通報及報告 (一)所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 (二)於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項。 定期就工作場所執行感控作業稽查並作記錄。 八、廢棄物貯存分類及標誌： 遵從「事業廢棄物管理辦法」規定辦理。 |

| 製表部門 | 放射免疫分析室作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 核子醫學科 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 (一)依規定於每日作業前實施儀器設備之daily QC並記錄之，若QC結果不符規定需立即請儀器處人員進行維修。 (二)依設備製造廠商之規定每月定期委託儀器處進行設備之保養與維護 (三)操作設備時應依設備之操作手冊規定之程序（步驟）進行操作 二、工作安全及衛生標準 (一)依據放射免疫分析室標準作業流程操作 三、教育與訓練 (一)每年至少需接受3小時輻射工作人員繼續教育課程。 (二)每年至少參加4小時院區舉辦的感染控制教育訓練課程。 四、急救與搶救 (一)工作人員在接觸病患之血液、血清檢體前要戴手套，執行前後亦應洗手。 3.手部不慎被具有傳染性疾病患者之血液、血清檢體污染後應採用消毒液洗手(可用10% Better Iodine 或3% Phisohex消毒液洗手) 4.手套以使用一次為原則，脫除手套時需洗手，是否使用無菌手套視使用目的來選擇。 5.工作人員手上有傷口時，應先包紮並在執行檢驗作業前戴上手套。 6.若持有AIDS或HIV(+)的檢體應戴手套並提醒其他工作人員。 7.檢驗儀器等受污染時，應用75% Alcohol擦拭。 8.傳染性廢棄物依垃圾分類規定處理。 五、工作守則 1.隨時保持室內整潔，實驗室內保持乾淨，玻璃及用具經常洗刷，廢棄及污染物質不得囤積。 2.嚴禁在處理放射性同位素室內飲食或儲存食物。 3.當處理放射性物質時禁止吸煙。 4.當處理放射性物質時必須穿上保護裝備，譬如實驗工作衣以及橡皮手套。 5.必須在容易清洗之工作台上操作。 6.工作台及工作面最好用可棄性之吸附紙覆蓋。 7.裝置同位素物質之容器必須貼上標籤，寫明種類、物品、劑量及同位素之徵號。 8.所有實驗室內工作人員必須佩戴偵測設備，如膠片佩章，這些設備必須包括測量全身之放射劑量，對於滋生器還得包括手及前臂所受放射劑量之測量。 |

| 製表部門 | 放射免疫分析室作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 核子醫學科 |  | 2／2 |
| 9.嚴禁以口吸移液管，必須使用自動液管操作。 10.所有工作地區必須定期偵測並加以記錄。 六、事故通報及報告 (一)所屬主管接獲通報後即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 (二)於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項 定期就工作場所執行感控作業稽查並作記錄。 八、廢棄物貯存分類及標誌 遵從「事業廢棄物管理辦法」規定辦理。 |

| 製表部門 | 營養治療作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 營養治療科 |  | 1／1 |
| 工作安全及衛生標準 嚴禁煙火。 依規定遵守安全衛生作業標準從事工作 依規定接受健康檢查。 患有法定傳染病不得從事餐廚之工作 每月對負責區工作環境之衛生安全，實施檢查並有紀錄，異常項目應請修及列入跟催。 對不屬於本身工作範圍之區域、設備及材料，不隨意進入、操作、使用及拆修。 下班時應查看門戶、水電是否已關閉。 注意用電安全 工作區勿飲食或儲存食物。 10.工作場所要保持清潔明亮，不用之器具物料，儘可能繳庫或依規定處理。 11.場地、通道、階梯要保持通行無阻。 12.抽屜、櫥櫃應保持整齊有序，容器不可留有殘液、廢物。 13.離開工作場所應換下工作服並將雙手洗淨再離去。 14.廢棄物須予分類處理。 15.若有施工人員或其他因素在部門內需動用明火時，應要求做妥防護措施並確認明火已經申請核准後，方得用火。 16.知道工作環境中滅火器及消防水箱放置地點並會操作。 17.新型感冒流行期間應加強環境消毒。 18.颱風季節來臨前應檢查門窗、排水設施等，作好事前安全措施，事後並應實施安全檢視。 教育與訓練 依規定接受安全衛生教育 防護設備之準備、維持及使用 進入呼吸道隔離病房，應佩帶適當個人防護設備才可進入。 事故通報及報告 遇有職業傷害時，知道就醫流程確保本身權益，並了解填表呈報方式，以作為院方後續改善依據。 |

| 製表部門 | 牙科門診作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 牙 科 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 （一）依規定於每日作業前實施牙科治療椅設備之檢點及定期之檢查，並將檢查記錄留存備查。 （二）依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商進行設備之保養與維護。 （三）操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序（步驟）進行操作。 （四）依其自主檢查規定每月,實施設備之檢查及功能測試。 二、工作安全及衛生標準： （一）被污染的縫針、針頭、刀片割、扎傷時，會經血液或體液感染，操作執行或接觸到有高傳染病患時，將危害工作人員自身安全，應謹慎處理且小心，安全衛生注意事項： 1.應遵守工作上之操作規範與安全作業原則。 2.全面使用無菌丟棄式空針、不鏽鋼刀片與縫針。 3. 為病患進行醫療處置時，皮膚未消毒準備好前，勿先將縫針套、針頭、刀片等包裝套打開，以避免不慎被扎傷。如打開後，應立即使用、勿朝向自己或任何人。 4.用過的針頭不要故意用手折彎或折斷。 5.針頭使用後不需回套，並立即丟棄於規定的容器內。 6.使用過的針頭未污染而需續用，若無良好立即針頭處理，針頭處理方式，需將針頭小心回套，回套注意事項： （1）應以針頭回套座或採單手回套。 （2）單手回套時應將針頭套置於平整檯面。 （3）以單手持針筒，以針頭挑起針頭套。 （4）手持針筒，朝檯面輕壓，使針頭與針筒套密合。 （5）檢視密合正確性，以免由側邊突出扎傷。 （6）切勿用雙手回套針頭。 （7）使用刀片前後，應以持針器裝卸。 （8）針頭、刀片及縫針，使用後應立即丟棄於規定的容器內。 （9）感染性廢棄物容器應標示並以顏色分類且密封儲存(當儲存八分滿時,將開口封閉交由環管人員收)。 （二）因消毒鍋屬氣壓式儀器一旦作業疏失易造成人員傷害，故在操作鍋爐時須： 1.確認每鍋次消毒完畢後,需鍋內壓力已下降歸零，方可打開外鍋門，並將已消毒之物品取出，以免被蒸汽燙傷.造成人員工安事故。 2.依其工作規範標準執行作業。 |

| 製表部門 | 牙科門診作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 牙科 |  | 2／2 |
| 三、教育與訓練 （一）訂定消毒鍋操作標準作業規範，並遵守實際操作程序。 （二）操作人員定期操練，並防止不確實的操作行為。 （三）定期保養及定期檢測以維護其儀器正常功能。 四、防護設備之準備、維持及使用 （一）為維護診間安全其防護器具，滅火防火器具，通風器具等，為不可缺少之設備。 （二）易燃物保持距離勿堆雜物於消毒鍋週邊。 五、事故通報及報告： （一）不慎被污染的針頭、刀片及縫針扎到時做法－立即擠壓傷口讓血流出，以75﹪酒精或10﹪優碘消毒傷口以預防感染 （二）意外傷害發生後，一律依職業傷害處理流程辦理。 （三）單位主管於發生事件隔日十二時前提報「職業傷害報告表」呈核。 （四）尋求醫療並依醫師指示，確定病患是否有經血液傳染疾病及被扎傷者適當治療處置，並持續定期追蹤檢查。 （五）當傷口太深、太長無法癒合時，應立即就醫，依醫囑執行求診醫療處理。 |

| 製表部門 | TPN調配作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 藥劑部 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 （一）依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期之檢查，並將檢查記錄留存備查。 （二）依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商進行設備之保養與維護 （三）操作相關設備時應依設備之操作手冊規定之程序（步驟）進行操作 二、工作安全及衛生標準 無菌室內不得飲食。 調製藥品應以無菌技術操作。 （三）人員進入無菌室須遵守無菌室操作規範，依消毒性洗手步驟洗手，穿著無菌隔離衣、帽，口罩、雙層手套等，且嚴控其它人員進出無菌室。 （四）當無菌室內紫外燈開啟運作時，人員禁止進入無菌室，以防止傷害。 （五）為防止針刺傷害，操作時應小心謹慎，使用後的針頭應使用空針收集筒集中起來，院方統一收集再依規定方法處理。使用空針時請勿回套，若必要回套時請單手回套。 （六）無菌檯面若使用完畢須依無菌操作規定清洗乾淨並開啟紫外燈滅菌。 （七）無菌操作檯面的初濾網使用300小時(約每月)更換一次，高效率濾網使用5000小時(約一年半)更換一次，且應詳加記錄，確實達到無菌的目的。 （八）為確保無菌室為無菌狀態，須每三個月做一次落菌試驗，各項TPN產品每日依總量1/10抽驗做培養確認無菌品質。 （九）無菌操作檯應於作業前半小時開啟運轉，檯面應以75%酒精擦拭兩次。 （十）操作人員感冒、呼吸道感染時，應避免調配TPN。 （十一）調配時勿交談。 三、教育與訓練 （一）作業人員應接受TPN調配、儀器設備使用及儀器設備故障排除..等教育訓練及演練。 （二）作業人員應主動閱讀TPN調配的相關專業書籍及資料。 |

| 製表部門 | TPN調配作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 藥劑部 |  | 2／2 |
| 四、急救與搶救 (一)進入無菌室時，應先確定紫外燈是否已關閉，若不慎被紫外燈照射使眼睛受傷，應儘速前往眼科檢查。 (二)當消毒用酒精不慎灑落地面，則儘速用大包布吸乾，避免接觸呼吸道及火源。 (三)若不慎被針頭刺傷或玻璃碎片割傷應先取出碎片，清潔傷口並擦拭優碘消毒使用OK繃帶或紗布包紮。 （四）發生火警時，依擬定之緊急應變處理程序採取搶救措施。 五、防護設備之準備、維持及使用 （一）使用適當之個人安全衛生防護如口罩、無菌手套、無菌衣、工作帽及工作鞋。 （二）防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 六、事故通報及報告 （一）當有機溶劑工作場所發生潑灑、洩漏或其他原因引起火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 （二）所屬主管接獲通報後，即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 （三）於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項 定期參加醫院舉辦的衛生安全講習。 |

| 製表部門 | 抗癌藥品調配作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 藥劑部 |  | 1／3 |
| 一、設備之維護及檢查 1.HEPA-filter每5000小時需更換，於兩個月前提出請購單，由廠商更換，並帶走換下之廢棄物。 2.垂直操作檯應24小時持續運轉，操作檯內平均風速應維持於0.64m/sec，每次更換HEPA-filter時由廠商作Hepa-filter過濾效率測試、微粒測試、風速等測試，院方每年年中委託合格廠商進行檢測。 3.每三個月作一次落菌試驗，檢驗項目為嗜氧性菌及fungus，二者每三個月輪流檢驗一次，以檢驗無菌操作環境。 二、工作安全及衛生標準 1.抗癌藥品具有細胞毒性可致癌，操作時須特別小心謹慎。 2.抗癌藥物的配製應於垂直式無菌櫃中配製。 3.孕婦及哺育母乳的人員，應避免執行化學藥物的準備及調配。 4.操作化療藥物的人員應經訓練及具備基本知識。 5.抽取抗癌藥物調劑室，不應有食物，更不可在此環境中進食。 6.抽取抗癌藥物，應穿戴安全裝備： (1)穿即棄式不沾塵隔離衣，前方無開口，長袖袖口有鬆緊作用，並具有防水效果。 (2)戴即棄式隔離帽。 (3)戴具有通氣閥之N95口罩。 (4)穿無塵鞋。 (5)穿戴雙層外科手套。 7.配製化學藥物注意事項： (1)注意針頭勿刺破手套或刺到人體。 (2)針筒大小須選擇藥液在容器內的容量不可超過3/4者，針頭應具有螺旋栓以防止針頭鬆脫滑落造成藥液溢出。 (3)抽vial型化學藥物時，應維持瓶內真空及負壓，可先以針筒抽出部份空氣或以過濾針頭通氣，以免瓶內壓力過高藥液噴出。 (4)折安瓿時，須以紗布圍繞再折斷瓶頸以防藥液洩出。 (5)稀釋時要慢慢沿玻璃壁注入，稍傾斜以確定粉末是否完全溶解。 (6)注射器只抽出需要劑量，若抽過量時，將多餘的藥劑注射回原來的藥瓶裡。 (7)排氣時應先將針頭套上，先反抽再排氣。 |

| 製表部門 | 抗癌藥品調配作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 藥劑部 |  | 2／3 |
| 8.廢棄物的處理 (1)所有與化學藥物接觸物品均應棄入可封口之塑膠瓶內，再置於基因毒性廢紙箱四週密封內，套上紅色感染性事業廢棄物垃圾袋，標明「基因毒性廢棄物」(Cytotoxic Waste)，與其他垃圾分別處理。 (2)廢棄物需由專人處理，並經1000℃高溫焚燒破壞細胞毒性。 三、教育與訓練 化療藥物調劑人員應經完整訓練及具備化療藥物基本知識，不斷接收相關資訊，並須有緊急處理應變能力。 四、急救與搶救 當發生化療藥品潑灑時，應採取應變措施攜帶『潑灑處理工具箱』，迅速至事故現場處理。 1.化學藥物潑及人員時： (1)立刻脫掉手套及隔離衣 (2)若噴濺到隔離衣時，應立即脫下置於塑膠袋內，封閉後再置入標有細胞毒性廢棄物的容器內。 (3)立刻用肥皂水清洗接觸部分。 (4)如不慎噴濺至眼睛，應立即以沖眼設備沖洗10-15分鐘，並至急診檢查。 2.檯面、地面，潑灑化學藥物時： (1)處理人員應穿戴雙層手套、隔離衣、帽、及口罩。 (2)化學藥物為水劑時，用紗布擦拭處理；為粉劑時用濕紗布擦拭處理，並將藥物、容器收集，依照細胞毒性廢棄物處理。 (3)用肥皂水、清水連續清洗三次，後用75%酒精擦拭。 五、防護設備之準備、維持及使用 1.工作檯面應以75%酒精紗布擦拭，再鋪上「下有塑膠防水層」之防護性吸水紙，以無菌技術抽取抗癌藥物，若有藥物溢出應立即更換。 2.定期檢視防護設備(隔離衣、口罩、手套等)、潑灑處理箱內容物品項及其數量與效期、緊急沖淋洗眼裝置功能等。 |

| 製表部門 | 抗癌藥品調配作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 藥劑部 |  | 3／3 |
| 六、事故通報及報告 1.當工作場所發生潑灑時，除立即採取應變措施並應通報所屬主管。 2.大規模潑灑污染或人員傷害事件，所屬主管接獲通報後，即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項 定期參加醫院舉辦的衛生安全講習。 |

| 製表部門 | 水劑〈DW、NS〉分送作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 藥劑部 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 1.車輛使用前應檢查剎車性能，並定期保養。 2.電動車應標示車號及駕駛人姓名並遵守電動車守則。 二、工作安全及衛生標準 1.物品必須堆好，不使滑溜跌落，所堆高度不可妨礙推車人視線。 2.推車人不可奔跑。 3.除操作者外，車上不得搭載其他人員。 4.保持前方距離，人多地方應慢速行駛。 5.注意車身邊小朋友的舉動，以防小朋友好奇跟追，造成意外發生。 6.行進時儘量放慢速度，使噪音降至最低。 7.行車速度以不超過行人快步行走速度為原則。 8.進出電梯應下車操作電動車，勿直接開入電梯。 9.藥品倒塌應立即處理溢出溶液，清理現場。 10.電動車如有故障，應關電源通知工務課及維修廠商處理。 三、教育與訓練 1.作業人員應依規定參加單位辦理之儀器設備使用及儀器設備故障排除等教育訓練及演練。 2.作業人員應依規定參加院方舉辦之安全衛生教育訓練，以利於發生災害時可以迅速採取應變措施。 四、急救與搶救 1.如意外發生時，通知現場主管並送就近護理站或急診室治療。 2.人車在電梯內突然停止，應保持冷靜，按緊急電鈴，安撫家屬等待救援。 五、防護設備之準備、維持及使用 1.使用適當之個人安全衛生防護具面罩、手套等。 2.防護設備應定期實施檢查及更換，以確保防護設備隨時保持可使用之狀態。 |

| 製表部門 | 水劑〈DW、NS〉分送作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 藥劑部 |  | 2／2 |
| 六、事故通報及報告 1.遇火災時，用就近滅火器或呼叫旁人協助或打電話119號總機室求救支援。 2.所屬主管接獲通報後，即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項 定期就電動車作檢點清潔維護並作記錄。 |

| 製表部門 | 消毒水配製貯存作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 藥劑部 |  | 1／2 |
| 一、設備之維護及檢查 1.依規定於每日作業前實施設備之檢點及定期之檢查，並將檢查記錄留存備查。 2.依設備製造廠商之規定定期委託專業廠商進行設備之保養與維護。 3.操作相關設備時，應依操作手冊之程序及步驟進行操作。 二、工作安全及衛生標準 1.容器不論是否在使用中或不使用都應隨時緊蓋。 2.作業場所只可以存放當天要使用的有機溶劑。 3.勿在工作區域飲食或抽煙。 4.儘可能在上風位置工作以避免將危害物質吸入體內。 5.儘可能避免直接接觸有機溶劑。 6.定期測定有害氣體之濃度並作記錄。 7.消毒水應防止洩漏，一有洩漏即刻打開潑灑處理工作箱作緊急處理。 8.對濃度較高的地區應加強空調或使用局部排氣，保持通風良好。 三、教育與訓練 1.作業人員應依規定參加單位辦理之有機溶劑危害認識、潑灑處理、儀器設備使用及儀器設備故障排除..等教育訓練及演練。 2.作業人員應主動閱讀物質安全資料表之內容，瞭解有機溶劑之相關訊息，以利於發生災害時可以迅速採取應變措施。 四、急救與搶救 1.接觸有機溶劑後應立即以清水洗淨，其沾污區域應以清水沖刷乾淨。 2.發生中毒時立即將中毒人員移至空氣流通的地方，讓他面部向下俯躺，並保持他的體溫。 3.通知現場主管及有機溶劑的管理員，並送就近護理站或急診室治療。 4.中毒人員如果停止呼吸時，應立即替他施行人工呼吸。 5.發生火警時，依擬定之緊急應變處理程序採取搶救措施。 五、防護設備之準備、維持及使用 1.工作場所應標示GHS圖示，並製作物質安全資料表留存現場備查。 2.使用適用之個人安全衛生防護器具如手套、口罩、安全眼鏡或防護衣等。 3.儲存地點應備足夠之滅火器，撲滅燃油火災宜先用乾粉滅火器。 |

| 製表部門 | 消毒水配製貯存作業 | 頁數 |
| --- | --- | --- |
| 藥劑部 |  | 2／2 |
| 六、事故通報及報告 1.當有機溶劑工作場所發生潑灑、洩漏或其他原因引起火警事件時，除立即採取應變措施外並應進行所屬主管之通報。 2.所屬主管接獲通報後，即依據本院「意外事故處理作業要點規定」之程序及時效向上級進行通報。 3.於災害發生後三日內，將災變經過、災損情形、原因分析及改善對策填寫「意外事故檢討報告表」進行呈報。 七、其他有關安全衛生事項 定期就工作場所執行各項有害氣體濃度之測定並作記錄。 |

第四章  附則

4.1 本工作守則經本院安全衛生管理委員會同意，並須報經檢查機構核備。

4.2 如有未盡事宜得依實際需要，並依有關法令修改之。

4.3本守則經呈院長核准後實施，修訂時亦同。

(附表一)

安全衛生工作守則（專業性）閱讀記錄

| 本人已經由宣導、告知或傳閱本安全衛生工作守則，對與本身工作範圍有關之安全衛生注意事項及權責皆已暸解，且願遵行。 |
| --- |
| 姓名 | 簽認日期 |  | 姓名 | 簽認日期 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |