視力檢查標準作業規範（一）

編  號：AUQI00-001

總頁數：4                                                                                              頁  數：4-1

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 、 工 具 |
| --- | --- | --- |
| 壹、協助診斷 貳、決定治療原則 叁、評估治療效果 | 壹、適用範圍：所有眼科就診病人 貳、適用執行人員 一、技術員 二、技術師 三、專科技術師 四、資深技術師 五、資深專科技術師 | 材料物品 | 消毒層次 |
|  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | 壹、單次使用物品 一、衛生紙、棉棒…………………………數張(支) 二、檢查單 三、身分證、健保IC卡、駕照、護照、戶口名 簿、病歷(含電子病歷)、醫囑單、同意書、 手圈、出生證明 貳、重複使用物品 一、視力表箱…………………………………一台 二、遙控器……………………………………一台 三、試鏡架……………………………………一副 四、針孔鏡片…………………………………一片 |  |  |  |  | ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ |
| 制定日期：93年12月 | 修訂日期：106年10月第7次修訂 |

視力檢查標準作業規範(二)

編  號：AUQI00-001

總頁數：4                                                                                               頁  數：4-2

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- |
| 壹、 一、 二、 三、 四、 五、 貳、 一、 二、 三、 （一） （二） | 執行前： 準備儀器：核對儀器的功能良好，用物齊全。 洗手 病人辨識 準備病患及檢查前的解釋： 檢查前應向病患解釋檢查之目的、過程及注意事項，使病患有安全感，能配合檢查。 了解病患的視力情況及此次門診的目的，若是為了配鏡，則需進一步了解病患之需要。 執行中 裸視視力0.1↑之視力檢查： 病患坐於檢查椅上，請病患使用衛生紙遮蓋一眼，給予單眼測試，由檢查者遙控視標，請病患將視標缺口方向以手勢表示或說出來(當病患手不方便時)。 裸視視力在0.01-0.1之間之視力檢查： 請病患走近視標，直到可看見視標缺口方向，依距離之遠近(分成10等份)得其視力。 裸視視力在0.01↓之視力檢查： 未能見到0.01的視標者，給數手指數，檢測其距離。 未能見到檢查人員手指數者，給予手影搖動測試其距離。 | 依減少醫療相關感染風險之基本政策與程序執行 依正確辨識病人政策與程序執行 要確實遮蓋住未檢查的眼睛，以免影響測試結果 注意病人安全，預防跌倒 |
| 制定日期：93年12月 | 修訂日期：106年10月第7次修訂 |

視力檢查標準作業規範(二)

編  號：AUQI00-001

總頁數：4                                                                                               頁  數：4-3

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- |
| （三） 四、 (一) (二) (三) 五、 (一) 六 叁、 一、 二、 三、 四、 五、 | 未能見到手影搖動者，給予測試光的反應。 VAcPH之視力檢查： 將試鏡架裝上針孔鏡片。 遮蓋左眼，先測試右眼再測試左眼。 測試方式同裸視視力檢查步驟。 戴眼鏡之視力檢查： 若病患戴有眼鏡，則以病患的眼鏡分別作單眼戴眼鏡之視力檢 測。 戴隱形眼鏡之視力檢查：檢查方式同裸視檢查步驟。 軟式隱形眼鏡：VAcSCL：OD：0.9；OS：1.0。 硬式隱形眼鏡：VAcHCL：OD：0.8；OS：0.9。 執行後： 將測量結果輸入電腦存檔。 將病患送回診室，再由醫師看診。 整理環境，收拾用物。 廢棄物處理：棉棒置於污染可燃之紅色垃圾袋內。 洗手 | 注意病人安全，預防跌倒 注意病人安全，預防跌倒 注意病人安全，預防跌倒 依減少醫療相關感染風險之基本政策與程序執行 |
|  | 制定日期：93年12月 | 修訂日期：106年10月第7次修訂 |

視力檢查標準作業規範(三)

編  號：AUQI00-001

總頁數：4                                                                                              頁  數：4-4

| 異常狀況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |
| --- | --- | --- |
| 視力表箱故障 視力結果記錄錯誤 | 遙控器沒電 遙控器電池接觸不良 視力表箱燈泡不亮 病患辨識錯誤 錯誤判定病患配戴或未配戴隱形眼鏡 左右眼記錄錯誤 視力檢查結果錯誤 病患詐盲 病患對於如何表達視標認知不足 | 更換電池 調整電池接觸位置 更換燈泡 立即停止檢查，再重新做病人辨識 請病患說目前是否有配戴隱形眼鏡 先從右眼開始檢測並立即記錄 徹底執行另一眼遮蓋 觀察病患行為動作，參閱前次視力及其他檢查記錄結果 確認病患對視標的認知能力，並給予適當指導 |
|  | 制定日期：93年12月 | 修訂日期：106年10月第7次修訂 |