石蠟切片H&E 染色步驟

- 將玻片以同一方向放入鐵架，置放70℃烘箱10~20分鐘進行烤片。

- 開啟化學操作台，以下步驟皆於化學操作台內操作，將玻片依照步驟浸泡:

| 順序 | 溶液 | 時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xylene | 10 min | 可過濾回收使用，若有沉澱或混濁需倒廢液桶，更換新的Xylene |
| 2 | 99.9% alcohol | 30 sec |  |
| 3 | 99.9% alcohol | 30 sec |  |
| 4 | 95% alcohol | 30 sec |  |
| 5 | H2O | 1 min |  |
| 6 | Hematoxylin | 7 min | 請依購買品牌及型號調整染色時間 |
| 7 | H2O | 1 min |  |
| 8 | 0.5% acid alcohol | 1 sec |  |
| 9 | H2O | 1 min |  |
| 10 | 95% Alcohol | 10 sec |  |
| 11 | Eosin | 40 sec | 請依購買品牌及型號調整染色時間 |
| 12 | 95% Alcohol | 15 sec |  |
| 13 | 95% Alcohol | 20 sec |  |
| 14 | 99.9% Alcohol | 20 sec |  |
| 15 | 99.9% Alcohol | 20 sec |  |
| 16 | 99.9% Alcohol | 20 sec |  |
| 17 | 風乾到玻片無水滴 |  |
| 18 | Xylene | 10 min | 可過濾回收使用，若有沉澱或混濁需倒廢液桶，更換新的Xylene |

-0.5% acid alcohol配製方法:

先配製1L 70%酒精: 95% alcohol 約737 ml補水至1000 ml。再加入35.6~38% HCl 約6 ml，攪拌均勻。

- 封片準備蓋玻片、封片膠、玻片紙夾、鑷子、棉棒於化學操作台內操作，用棉棒沾適量封片膠於蓋玻片上，取出玻片倒蓋於蓋玻片，將氣泡擠出，用擦手紙吸附玻片邊緣的殘膠。

- 完成封片於化學操作台內抽風30分鐘即可取出，關閉化學操作台。